## Slide 1: SWIMmn/SDS-1による重力波観測
安東 正樹 (京都大), 穀山 渉 (東京大), 高島 健 (JAXA), 他 SWIMチーム
試験マスモジュール
「いぶき」搭載カメラによるSDS-1写真 (by JAXA)

## Slide 2: 概要
・SWIMmnでは、当初設定された成功基準を大きく上回り、軌道上
での 長時間観測 を行うという科学的成果も得られた.
・小型実証衛星SDS-1には、大学研究室が中心となって開発した、
超小型重力波観測モジュール SWIMmn も搭載されていた.
・SWIMmnは、これまで宇宙機器開発の経験はないが、本格的な
将来計画を持っている 重力波天文学 分野において、宇宙への
最初の一歩となった.
・本講演では、SWIMmnの概要と意義、経緯と成果をお話しします.

## Slide 3
    1. SDS-1衛星とSWIM
    2. 背景と経緯 -- 重力波の観測
    3. SWIMmnの成果
    4. まとめ

## Slide 4
    1. SDS-1衛星とSWIM
    2. 背景と経緯 -- 重力波の観測
    3. SWIMmnの成果
    4. まとめ

## Slide 5: SDS-1衛星とSWIM
- JAXA開発による100kg級の技術実証衛星.
- 相乗り衛星として2009年1月打ち上げ, 2010年9月 停波.
- いくつかの宇宙実証モジュール.
SDS-1 (Small Demonstration Satellite - 1)
http://www.iat.jaxa.jp/info/prm/2007/019/01.html
「いぶき」搭載カメラによる
SDS-1写真 (by JAXA)
そのうち1つが SWIM (SpaceWire Interface Demonstration Module)

## Slide 6: スペースワイヤ実証モジュール SWIM
SWIM (SpaceWire Interface Demonstration Module)
CPU: HR5000
(64bit, 33MHz)
System Memory:
2MB Flash Memory
4MB Burst SRAM
4MB Asynch. SRAM
Data Recorder:
1GB SDRAM
1GB Flash Memory
SpW: 3ch
SpaceCube2: Space-qualified Computer
SWIMmn : User Module
Processor test board
GW+Acc. sensor
FPGA board
DAC 16bit x 8 ch
ADC 16bit x 4 ch
 32 ch by MPX
Torsion Antenna x2
~47g test mass
Size: 71 x 221 x 171
Weight: 1.9 kg
Power: 7W
Data Rate : 380kbps
Size: 124 x 224 x 174
Weight: 3.5 kg
Power: ~7W
Photo by JAXA
Photo by JAXA
- 次世代通信・信号処理規格 スペースワイヤ の宇宙実証モジュール.
SpaceCube2 : 宇宙用計算機 (ISAS/JAXAとNECの共同開発)
SWIMmn : SpaceWire通信ターゲットとなる観測装置.
 重力波観測モジュールを搭載.
- 大きさ 約200mm立方, 重量 約5kg.
- ISAS/JAXA, NEC, MHIの共同研究開発によって実現.

## Slide 7: SWIMの構成
・PSU＋CPUボード＋DataRecordボードからなる
・JAXA開発のHR5000（CPU）,Burst-SRAMを搭載.
OSにはTRONベースのeT-kernelを採用.
・SapceWire I/Fは3ポート備えており、SWIMmnと
は2ポートで接続し、冗長通信機能を実証.
・ミッションデータの一時保存を目的としたデータレ
コーダ（1GB）を持ち、フレキシブルな運用を実施.
試験マスモジュール×2
アナログ回路(DAC類)
アナログ回路(ADC類)
デジタルボード
SpaceWire検証基板
SpaceCube2:
信号処理計算機
SpW
SpW
SpW
SpC2-SWIMmn 間で
SpaceWire通信.
エラー信号
フィードバック信号
通信速度：~1Mbps
SWIMmn :
重力波検出器モジュール
Test mass
Photo
sensor
Coil
試験マスモジュール
・47gの試験マスを内蔵.
・フォトセンサで変動を測定し、コイルに
フィードバックすることで非接触制御.
 重力波検出器/加速度計.
・信号はデジタルボードに蓄えられ、
SpW通信によってSpC2へ送られる.
HR5000
33MHz
Burst
SRAM
Actel RTAX2000
（SpaceWire I/F）
宇宙用部品

## Slide 8: SWIMの目的と成果
目的
JAXAが宇宙用に開発した高速MPUを用い、新しい国際標準の一つに
なりつつあるスペースワイヤ規格を発展させた次世代ネットワーク型デー
タ処理技術の実証と、そのデータ処理技術を活用した超高感度加速度
計による重力波計測装置の動作実証試験．
成果 (計画以上の成果を達成)
・スペースワイヤを標準サポートする宇宙用計算機SpaceCube2の
宇宙機への適用のめどを得た．
・将来の科学衛星のミッション達成のために重力波検出器の動作原理・
性能評価の成果を得た．
・宇宙-地上同時の重力波観測運転を実施し、世界に例のない観測
手法の成立性を確認した．

## Slide 9
    1. SDS-1衛星とSWIM
    2. 背景と経緯
    - 重力波の観測と宇宙ミッション
    3. SWIMmnの成果
    4. まとめ

## Slide 10: 重力波とその観測
重力波
時空の歪み(重力場)が波として伝わるもの.
質量の加速度運動で生成される.
(高エネルギー天体現象, 初期宇宙)
重力波による天文学
非常に強い透過力  天体現象内部, 初期宇宙の直接観測.
電磁波による観測とは異なった情報
 重力波独自の観測, 電磁波と相補的な観測.
宇宙の起源・進化と成り立ちに迫るための新しい目

## Slide 11: 初期宇宙の観測

## Slide 12: 重力波観測の現状
地上重力波望遠鏡
10Hz – 1kHzの高い周波数帯で観測.
 コンパクト・高エネルギー天体現象が観測対象.
連星の合体, 超新星爆発, 恒星質量ブラックホール
本格的な観測 2000年頃から世界各地で実施されている.
欧米・日本などで次世代望遠鏡へのアップグレード進行中
 約5年後には稼働, 年間10回以上の重力波検出が予想される.
宇宙重力波望遠鏡
欧州のLISA, 日本のDECIGOなど計画進行中.
長基線長が可能, 地面振動の影響がない
 1Hz以下の低周波数の重力波観測が可能.
 巨大ブラックホール, 初期宇宙が主な観測対象.
他の手段では得ることができない豊富な科学的知見が期待できる.

## Slide 13: DECIGO計画のロードマップ
 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Mission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Objective | Space test of key tech. GW observation |  |  |  |  |  |  |  | Detect GW with min. spec FP between S/C |  |  |  |  |  |  | GW astronomy |  |  |  |  | 
Design | Single small satellite Short FP interferometer |  |  |  |  |  |  |  | 3 S/C 1 interferometer unit |  |  |  |  |  |  | 3 S/C x 3-4 units |  |  |  |  | 
Figure: S.Kawamura
DECIGO
Pathfinder
(DPF)
Pre-DECIGO
DECIGO
R&D
Fabrication
R&D
Fabrication
R&D
Fabrication
SDS-1/SWIM

## Slide 14: 経緯と体制
・経緯
2005年頃, JAXA/ISASで、SWIMの検討がはじめられた.
- 小規模実験から本格的な衛星ミッションまでスケーラブルなシステム.
- USB機器のように手軽に接続・使用できる信号処理システム.
 スペースワイヤ通信の相手となる観測機器を、これまでに
宇宙機器開発を経験したことが無いグループが開発する
「社会実験」 として重力波分野に声をかけて頂いた.
・体制
- SWIM全体は, JAXA/ISAS, NEC株式会社, 三菱重工業株式会社
の3者の共同開発研究.
- SWIMmnセンサ部, 信号処理・制御ソフトウェア部は, JAXA/ISAS
の取りまとめと日本SpaceWireユーザー会, 関係企業の協力のもと、
重力波グループで開発.
--- 東京大, 京都大, お茶の水女子大、国立天文台, 法政大など.

## Slide 15
    1. SDS-1衛星とSWIM
    2. 背景と経緯 -- 重力波の観測
    3. SWIMmnの成果
    4. まとめ

## Slide 16: SWIMmn センサーモジュール
超小型重力波検出器 (ねじれ型検出器)
SpW 通信の宇宙実証のためのセンサーモジュール
将来の宇宙重力波望遠鏡のための最初のステップ
Test mass
Photo sensor
Coil
TAM: Torsion Antenna Module with free-falling test mass
(Size : 80mm cube, Weight : ~500g)
Reflective-type optical
displacement sensor
Separation to mass ~1mm
Sensitivity ~ 10-9 m/Hz1/2
6 PSs to monitor mass motion
~47g Aluminum, Surface polished
Small magnets for position control
Used for test-mass
position control
Max current ~100mA
2 TAMs
in the frame
SWIMmn Module

## Slide 17: 捩じれ型重力波望遠鏡
重力波による潮汐力変動を観測
x
y
z
Torsion Detector
GWs
Detect differential rotation
差動捩じれ変動
Module #1
Module #2
SWIMmn : Two floating test masses
placed orthogonal to each other

## Slide 18: SWIMmnの目的と成功基準
・目的
スペースワイヤ規格を用いたデータ処理技術を活用した
超高感度加速度計による重力波計測装置の動作実証試験．
・成功基準
- ミニマム・サクセス
スペースワイヤ通信機能動作の確認.
- フル・サクセス
重力波センサモジュールの制御およびデータ取得機能の確認.
- エクストラ・サクセス
衛星3軸姿勢制御時とスピン姿勢安定時それぞれにおいて、
重力波センサモジュールにより微小振動環境データの取得.
センサの特性・性能の軌道上評価. 軌道上劣化など、将来
計画へ向けた実証データの取得.

## Slide 19: SWIMmnの運用実績
・運用実績
定常運用 (2009.2 - 2009.9)
データの取得, 試験マスの制御動作, 制御特性の評価.
後期運用 (2009.10 - 2010.3)
試験マスの制御特性・雑音特性の評価とチューニング.
観測運用 (2010.4 - 2010.9)
長時間連続観測運用.
・ 合計運用実績 (2009年2月~2010年9月)
- CMD運用 ： 41回
- SWIM ON ： 計57.4時間 , SpW アクセス ： 約240万回、約2GB以上
- SWIMmnマス制御 ： 約15.1時間, データダウンリンク ：約20MB以上
当初設定した成功基準を上回る成果

## Slide 20: SWIM運用の流れ
立ち上げ
検出器制御
動作
定常運用
制御特性
の測定
検出器雑音
特性の計測
パラメータの
決定・調整
重力波観測運転
データ解析
定常運用
後期運用
後期運用
(09年2~4月)
(09年5月)
(10年1~3月)
(09年8~11月)
(10年1~3月)
(10年6~7月)
観測運用
定常運用
後期運用
定常運用
後期運用
観測運用
各フェーズ
約半年
(10年9月~)

## Slide 21: SWIM運用サマリ

## Slide 22: SWIMmnの成果と意義
・重力波検出器の安定動作
延べ15時間以上の制御動作.
装置特性: 制御特性, 雑音特性, 校正値.
衛星環境評価: 振動・スピン, 温度変動.
 世界で初めての宇宙重力波検出器.
・重力波検出器による観測運転
延べ 地球3周回分以上の長時間観測.
地上観測装置との同時観測.
衛星による初めての観測データ.
将来計画に必要な基礎データ.
データ解析手法の確立に貢献.
・衛星の軌道・姿勢運動の効果.
・地上観測装置との相関解析.
重力波検出器の根幹技術の実証.
・微小重力下での非接触制御.
・宇宙環境での低雑音計測 (μradの精度).

## Slide 23: 試験マスの非接触制御
  Vertical (“Z”) and rotational (“Yaw”) DoF: feedback-controlled
  The rest four DoF: passively stabilized by magnetic potential
  Feedback system with digital PID filter implemented on FPGA
Schematic View of “Z” Control
Photo Sensors
Coil
Magnet
“Z”
“Yaw”
Torque induced by
gravitational waves
Digital
Filtering
Feedback to Coil
Two Torsion Antenna
Modules assembled
ADCs and Multiplexers
DACs and Coil drivers
FPGA (Digital Filter)
and SpaceWire I/F
measure the distance
between sensors
and test mass

## Slide 24: 試験マス制御動作
衛星打ち上げ： 09年1月23日、 衛星停波：10年9月8日
  → フルサクセス達成
“Z” Control Start
“Yaw” Control Start
Operation: May 12, 2009
SWIMmn内センサモジュール
80mm
制御成功時のデータ

## Slide 25: SWIM による観測運転
長時間データ取得
Orbital Period
10mHz LPF
Jun 17, 2010 ~120 min.
July 15, 2010 ~240 min.
Tokyo
Kyoto
Orbital period
~100min.
地上重力波検出器との同時観測運転
銀河中心方向に感度を持つよう姿勢決定
観測運用は 「平成２２年度 飛翔体による宇宙科学観測支援経費」の支援を受けて実施されました。

## Slide 26: 観測データの異常
観測データを地上へ回収したとき、本来センサ出力にはない異常信号が混入.
   重力波観測にとって致命的な、データの汚れが発生.
・原因
  (1) オンボードソフトウェアのバグ
  データレート低減のための平均化処理部において
  数値のフォーマットを間違えた計算をしていた.
  (2) 衛星通信における転送エラー
  衛星-地上局間の通信時のビットエラー
  観測データパケットには誤り訂正等の対策をしていなかった.

## Slide 27: データ異常のクリーニング
・対処
  (1)オンボードソフトウェアのバグ
  データの異常状態が地上で推定できる
   地上での解析により、真のデータを復元処理.
  (2)衛星通信における転送エラー
  同じデータを2回衛星から転送.
   互いに比較し、エラー部を復元.
  (3回転送して多数決、のほうが簡単だが、転送の回数を
  減らして観測データ量をなるべく多くすることを狙った)

## Slide 28
生データ
修復後
(1) オンボードソフトウェアのバグ
時間 [arb. unit]
約2時間分の時系列データ

## Slide 29
(2)衛星通信における転送エラー
Observation
freq. band
Satellite Spin freq.
データ修復により、観測周波数帯での感度が向上.

## Slide 30: SWIM観測運用
SWIM observation (2nd run on July 15, 2010 ~240 min. )
Satellite spin
Pitch mode of test mass

## Slide 31: 低周波重力波に対する感度
衛星スピンを利用した低周波観測
 独自の新しい観測手法(回転TOBA)の実証.
Sensitivity curve for
up-converted gravitational wave

## Slide 32
    1. SDS-1衛星とSWIM
    2. 背景と経緯 -- 重力波の観測
    3. SWIMmnの成果
    4. まとめ

## Slide 33: SWIMmnの意義
初めての宇宙重力波観測器
重力波分野では、宇宙ミッションへの強い動機付けがあるにも
関わらず、これまで宇宙機器開発の経験が無かった.
 SWIMmnで、経験を積むのみならず、
初めて軌道上で重力波の観測運用が行われた.
将来計画 (DPF, DECIGO) へ向けての貴重な第一歩.
新しい独自の手法による重力波観測の実証
「ねじれ型検出器」の実証 (回転TOBA).
 衛星スピン回転を利用した極低周波重力波の観測.
衛星-地上での同時観測運転の実施と」手法の確立.
※M.Ando et al., Phys. Rev. Lett 105, 161101 (2010).
※安東, 他, 日本物理学会誌 65, 987-990 (2010).

## Slide 34: まとめ
・SWIMmnの成果は、機器や部品の技術実証だけに留まらない.
 観測データの取得と科学的成果.
その評価による将来計画における観測成立性への知見.
宇宙機器開発未経験グループ参入の「社会実験」と実証.
広い意味での「宇宙実証」の可能性.
・SDS-1衛星ではJAXA内部だけでなく、それまで宇宙機器開発の
経験を持たない、大学研究室を中心としたグループも参加した,
挑戦的なモジュール SWIMmnも搭載されていた.
当初設定された成功基準を上回る成果を得た.

## Slide 35: 参考文献
・SWIMmnの開発
日本物理学会誌 65, 987-990 (2010).
・ねじれ型重力波望遠鏡(TOBA)の原理や可能性
M.Ando et al., Phys. Rev. Lett 105, 161101 (2010).
・地上観測装置での背景重力波観測結果
K.Ishidoshiro et al., Phys. Rev. Lett. 161101 (2011).
・SWIMによる観測結果
W. Kokuyama et al., in preparation.

## Slide 36
    終わり
<謝辞>
SWIM は，JAXA，NEC 株式会社，三菱重工業株式会社の共同研究として行われた．また, 観測運用は, JAXA・宇宙実証グループ、および, JAXA・ 「飛翔体による宇宙科学観測支援経費」の支援を受けて実施された. 計画の立案から実現まで支援して頂いた高橋忠幸氏(JAXA)，設計から運用まで全ての段階で方向を示してくれた高島健氏(JAXA) をはじめ，国分紀秀氏(JAXA)，中澤知洋氏(東京大)，森國城氏，JAXA・宇宙実証研究共同センター，X 線衛星グループ，高高度気球による微小重力実験機グループなど経験豊富な方々の導きと，有限会社ワイエスデザイン，イデアシステム株式会社の設計・製作協力，財団法人日本宇宙フォーラム，ダイヤモンドエアサービス株式会社などの協力，および,日本SpaceWireユーザー会, 国内の重力波実験グループの協力に感謝する.

## Slide 37
    バックアップ

## Slide 38
目的
JAXAが宇宙用に開発した高速MPUを用い、新しい国際標準の一つになりつつあるスペースワイヤ規格を発展させた次世代ネットワーク型データ処理技術の実証と、そのデータ処理技術を活用した超高感度加速度計による重力波計測装置の動作実証試験．
ＳpaceCube2の機能
スペースワイヤ標準規格の新たな機能であるスペースワイヤ・リモートメモリアクセス 機能（CPUを持たない通信相手の内部メモリへの 直接アクセス機能）
超高感度加速度計（SWIMμν）の機能
マスを磁気浮上させて相対位置を制御し、制御信号の変化から微小加速度変動を検出する機能．
成果（計画以上の成果を達成）
・スペースワイヤを標準サポートする
宇宙用計算機SpaceCube2の宇宙
機への適用のめどを得た．
・将来の科学衛星のミッション達成
のために重力波検出の動作原理・
性能評価の成果を得た．
・宇宙-地上同時の重力波観測運転
を実施し、世界に例のない観測
手法の成立性を確認した．
SWIMの構成（SpaceCube2とSWIMμν）
SWIMμν
SpaceCube2
38
スペースワイヤ実証モジュール（SWIM）

## Slide 39
・PSU＋CPUボード＋DataRecordボードからなる
・JAXA開発のHR5000（CPU）,Burst-SRAMを搭載.
OSにはTRONベースのeT-kernelを採用.
・SapceWire I/Fは3ポート備えており、SWIMmnと
の接続に2ポートを使用して、冗長通信機能を実証.
・ミッションデータの一時保存を目的としたデータレ
コード部（1GB）を持ち、フレキシブルな運用を実施.
SWIM構成
39
試験マスモジュール×2
アナログ回路(DAC類)
アナログ回路(ADC類)
デジタルボード
SpaceWire検証基板
SpaceCube2:
信号処理計算機
SpW
SpW
SpW
SpC2-SWIMmn 間で
SpaceWire通信.
エラー信号
フィードバック信号
通信速度：~1Mbps
SWIMmn :
重力波検出器モジュール
Test mass
Photo
sensor
Coil
試験マスモジュール
・47gの試験マスを内蔵.
・フォトセンサで変動を測定し、コイルに
フィードバックすることで非接触制御.
 重力波検出器/加速度計として働く.
・信号はデジタルボードに蓄えられ、
SpW通信によってSpC2へ送られる.
HR5000
33MHz
Burst
SRAM
Actel RTAX2000
（SpaceWire I/F）
宇宙用部品

## Slide 40
40
総合成果(1): 次世代ネットワーク型データ処理技術の実証
SpaceWire/RMAPを
もちいたルーティングに成功
 軌道上における世界初実証.
SpaceCube2/SpaceWire通信による成果
・SpaceCube2の宇宙実証
50回のCMD運用, 延べ動作時間 58時間以上の正常動作.
1年半以上の軌道上運用.
 信号処理モジュールの宇宙実証.
(宇宙部品, OS, ミドルウェア, アプリケーション)
・SpaceWire通信による信号処理システムの宇宙実証
SpaceWire通信回数 2.4百万回程度.
総通信データ量 2GByte以上,
そのうち17.7MByte以上を地上へDL.
デジタルボード
SpaceWire
検証基板
SpaceCube2
SpW
SpW
SpW
SWIMmn
HR5000
33MHz
Burst
SRAM
Actel RTAX2000
（SpaceWire I/F）
SpaceCube2
SpC2/SpW 信号処理システムの宇宙実証.
・次世代データ処理系のコンセプト.
（MMO, ASTRO-H, 小型科学衛星標準バスなどで採用）
  ・JAXA開発MIPS CPUなどの宇宙部品.
  ・リアルタイムOS, ミドルウェア, アプリケーション.

## Slide 41
41
総合成果(2): 重力波検出器の動作実証と観測運用
SWIMmnの運用による成果
・重力波検出器の安定動作
延べ15時間以上の制御動作.
装置特性: 制御特性, 雑音特性, 校正値.
衛星環境評価: 振動・スピン, 温度変動.
 世界で初めての重力波検出器.
・重力波検出器による観測運転
延べ 地球3周回分以上の長時間観測.
地上観測装置との同時観測.
衛星による初めての観測データ.
将来計画に必要な基礎データ.
データ解析手法の確立に貢献.
・衛星の軌道・姿勢運動の効果.
・地上観測装置との相関解析.
重力波検出器の根幹技術の実証.
・微小重力下での非接触制御.
・宇宙環境での低雑音計測 (μradの精度).

## Slide 42
参考資料: 宇宙重力波観測プロジェクト
42
宇宙重力波望遠鏡: DECIGO計画  宇宙誕生直後の様子の直接観測
SDS-1/SWIM: DECIGO計画にむけての最初の宇宙重力波検出器.

## Slide 43
当初計画の達成状況
43
 | 衛星バス |  | マルチモード統合トランスポンダ |  | スペースワイヤ実証モジュール |  | 先端マイクロプロセッサ 軌道上実験装置 | 
ミニマム サクセス | ・軌道上での動作が確認されること． | ○ | ・マルチモード統合トランスポンダの送受信機能／性能，レンジング信号中継機能／性能確認ができること。 | ○ | ・JAXA開発CPUを搭載したデータ処理モジュールの動作が確認出来ること． | ○ | ・搭載されているJAXA開発部品であるMPU，バーストSRAM，DC/DCコンバータの軌道上での動作が確認出来ること． | ○
 |  |  |  |  | ・新規格のスペースワイヤ通信機能動作が確認出来ること． | ○ |  | 
フル サクセス | ・それぞれのミッション機器の実証データが得られること． | ○ | ・アップリンク信号の種類に応じた動作モードの自動切替機能が確認できること． | ○ | ・最新の規格に基づくスペースワイヤ通信のプロトコルの実証が出来ること． | ○ | ・MPU（キャッシュメモリ，ロジック回路部）及びバーストSRAMの耐放射線性（SEE耐性）が評価できること． | ○
 |  |  | ・コヒーレント／インコヒーレントモードの切替機能が確認できること. | ○ | ・宇宙におけるTRONベースのリアルタイムOSの動作実証が出来ること． | ○ | ・DC/DCコンバータ出力の電圧・電流データが評価できること． | ○
 |  |  | ・新GN，DRTS とのRF 適合性評価ができること。 | ○ | ・上記OSで動作する標準ミドルウェア，アプリケーションの実証が出来ること． | ○ | ・動作中のJAXA開発部品の温度データを確認出来ること．また，その温度データから，当該開発部品を高負荷状態で使用する際に問題となる排熱の問題について，講じた熱対策設計の有効性を評価出来ること． | ○
 |  |  | ・QPSK，CDMA 運用を行うことによる運用性評価ができること。 | ○ | ・スペースワイヤ通信の機能を用いて超高感度加速度センサの制御ならびにデータ取得機能が確認できること． | ○ |  | 
エクストラ サクセス | ・運用期間（6ヶ月）を上回る有効なデータが取得できること． | ○ | ・KSAT局においてQPSKデータを受信できること． | ○ | ・超高感度加速度センサにより、衛星スピン状態と３軸制御状態における衛星の微小振動環境データを取得すること． | ○ | ・宇宙環境におけるエラー発生頻度の評価が出来ること． | ○
 |  |  | ・CDMA機能において、耐RF干渉性評価が出来ること． | ○ | ・超高感度加速度センサの特性・性能評価を軌道上で実施できること． | ○ |  | 
 |  |  |  |  | ・光学機器の軌道上劣化評価データが取得でき、小型科学衛星３号機への提案に向けた実証データを取得できること． | ○ |  | 
2010年3月末までの後期利用フェーズで、全エクストラサクセスを達成

## Slide 44
ＭＴＰ実験 ： 当初計画以上の実験を実施．
ＳＷＩＭ実験： SDS-1で実施可能なことは全て実施．
ＡＭＩ実験 ： 計画した実験を全て実施し、十分な統計的データを取得した．
衛星バス ： 100kg級スピン衛星のバス技術を獲得できた．
運用研修 ： 実験運用の合間を有効活用して実施．
受講者全員が有意義と回答．
【総合評価】
●当初計画した３つの実験ミッションの全てでエクストラサクセス以上を達成．
●バス機器として、1.5年以上の動作実績を得た．
●設計から運用までをJAXA若手職員主体でインハウスで行うことで、人材育成に
貢献した．（システム設計解析・インテグレーション・試験、一部機器の設計・製作
・試験、運用をインハウスで実施）
SDS-1の総合評価と今後の方針案
44
SDS-1として実施する項目を全て実施し、当初計画以上の成果を得た.
衛星の状況： スピンレート制御終了判断をマニュアルで行い定常運用実施中．
他は劣化傾向はなく安定して飛翔． （ジャイロ系統が１軸故障のため）

## Slide 45
（参考１） SDS-1の概要（2/2) 搭載実験機器
45
研究開発本部
研究開発本部
宇宙科学研究所

## Slide 46
46
（Ａ） SDS-1／SWIM地上同時観測実験(1/3)
目的
宇宙-地上同時の重力波観測手法の成立性を確認すること.
（１）地上検出器との同時観測
（２）観測点の一つとして衛星の軌道運動を利用
（１）地上検出器との同時観測
重力波観測においては、複数台同時運転が重要.
  重力波信号と検出器雑音の区別、擾乱の除去.
  波源の方向、偏波の情報.

## Slide 47
47
（Ａ） SDS-1／SWIM地上同時観測実験(2/3)
（２）観測点の一つとして衛星の軌道運動を利用
今までに例がない観測で、
独自の解析手法を確立.
地上検出器－SWIMmn を結ぶベクトルの長さ・
方向が時間変化  重力波信号成分に変調.
地上検出器のみでは困難.
衛星検出器の大きな特徴を生かす.
・ 宇宙背景重力波の方向依存性
のマッピング.
・ 連星合体由来重力波の方向決定.
同様の観測・解析手法は DECIGO Pathfinder でも必要.
例

## Slide 48
48
宇宙-地上同時の重力波観測手法の成立性を確認した．
・世界初の成果.
・初期解析

必用なデータは全て得られたことを確認.
  (期待通りの感度・安定度,
  衛星軌道・姿勢情報, 時刻同期など)
（Ａ） SDS-1／SWIM地上同時観測実験(3/3)
SDS-1/SWIMを用いた実験として, 可能なことは全て達成.
  計画開始時の超過成功基準
「地球1周回程度の宇宙-地上同時の重力波観測運転を実施し、
世界に例のない観測手法の成立性」を確認.
  必要なデータ・情報は全て取得済.
   今後, 地上検出器データとの相関解析を進める.
  オフライン解析により解析手法の確立と科学的成果を目指す.
  観測・解析手法は、今後の衛星計画に生かされる.

## Slide 49: SWIM運用の流れ (全パス情報)

## Slide 50: SWIM運用
月1回のペースで運用
特性評価.
衛星姿勢(スピン安定/3軸制御)それぞれでの感度測定.
連続観測運転.
スピン安定時・3軸制御時のノイズ測定結果
スピン安定
3軸地球指向
3軸慣性系固定
衛星回転(3rpm)に伴うノイズ

## Slide 51: SWIMmn 軌道上実証
SWIM
In-orbit operation
z control on
yaw control on
Operation: May 12, 2009
Downlink: ~ a week
Test mass controlled
Damped oscillation
(in pitch DoF)
Error signal  zero
Signal injection
 OL trans. Fn.
Free oscillation
in x and y DoF
By
W.Kokuyama

## Slide 52: SDS-1衛星での実証
JAXA開発による100kg級の技術実証衛星
SDS-1 (Small Demonstration Satellite - 1)
Size : 70x70x60cm,Weight : 100kg
Power : >100W, Downlink : ~5kbps
Orbit : SSO (~660km)
Spin stabilization and 3-axis attitude control
Mission Lifetime : ~Half year (nominal)
http://www.iat.jaxa.jp/info/prm/2007/019/01.html
SDS-1 and GOSAT
(Press Release, November 4, 2008)
Photo from Nainich Newspapser Web

## Slide 53: SDS-1/SWIM
SDS-1/SWIM
2005年 検討・開発開始.
2009年 1月23日打上げ.
2011年 9月 運用停止.
全ての機器で
full success以上を達成.
写真：JAXA
CPU: HR5000
(64bit, 33MHz)
System Memory:
2MB Flash Memory
4MB Burst SRAM
4MB Asynch. SRAM
Data Recorder:
1GB SDRAM
1GB Flash Memory
SpW: 3ch
SpaceCube2: Space-qualified Computer
SWIMmn : User Module
Processor test board
GW+Acc. sensor
FPGA board
DAC 16bit x 8 ch
ADC 16bit x 4 ch
 32 ch by MPX
Torsion Antenna x2
~47g test mass
Size: 71 x 221 x 171
Weight: 1.9 kg
Power: 7W
Data Rate : 380kbps
Size: 124 x 224 x 174
Weight: 3.5 kg
Power: ~7W
Photo by JAXA
Photo by JAXA

## Slide 54: SWIM長時間観測運転
地上装置も同時に観測運転を実施
・2回実施
2010年 6月17日 データ長 SWIM地球1周回分 (100分強)
SWIM + 地上装置 (東京)
7月15日 データ長 SWIM地球2周回分 (200分強)
SWIM + 地上装置2台 (東京・京都)
・衛星姿勢 : スピン安定, 銀河中心方向を指向
 回転TOBAとしての観測.
銀河中心方向からの背景重力波に指向.
・検出器間の相対位置・姿勢が時間変化する系での観測.
・SWIMのデータも無事DL済み.

## Slide 55: 同時観測運転
2010年 6月17日, 7月15日
衛星搭載のSWIM と 地上装置 の同時観測

## Slide 56: 歪み観測と捩じれ観測
x
y
z
自由質点をレファレンスに、重力波による潮汐力変動を観測
Traditional IFO detector
Detect differential length change
GWs
x
y
z
Torsion Detector
GWs
Detect differential rotation
差動歪み変動
差動捩じれ変動

## Slide 57: プロトタイプ
(東京大学, 2008年-)
(京都大学, 2010年-)
(地球周回軌道, 2009年-)
ねじれ型重力波検出器A
ねじれ型重力波検出器B
ねじれ型重力波検出器C
試験マス
質量 50g, 長さ 5cm
無重力浮上 +制御
反射型フォトセンサ
スピン + 軌道運動
質量 150g, 長さ 20cm
超電導磁気浮上 +制御
レーザー干渉計
地上静置観測
質量 340g, 長さ 25cm
超電導磁気浮上 +制御
レーザー干渉計
地上静置観測
変動検出
位置・姿勢
SDS-1/SWIM
2つの地上装置, 1つの衛星搭載モジュール
JAXAのSDS-1衛星に搭載されたSWIM
超小型重力波観測モジュール
DECIGO/DPFのための宇宙実証試験.
SpaceWire信号処理系の宇宙実証.
回転TOBAのプロトタイプ.
※物理学会誌2010年12月号

## Slide 58: 研究の背景
LCGT (2017~)
Terrestrial Detector
 High freq. events
DECIGO (2027~)
Space observatory
 Low freq. sources
Cosmology
Gravity (2009~)
Test of gravity ISL
TOBA (2005~)
Novel Detector
configuration
DPF (2015~)
Small Satellite
Galactic events
Earth’s gravity
SWIM (2009~)
First module in orbit
Pre-DECIGO
(2021~)
Satellite Gravity (?~)
Space observatory
 Earth environment

## Slide 59: 観測周波数帯と観測対象
DECIGO
基線長 107 m, マス 100kg,
レーザー光 10W, 波長 532nm
テレスコープ径 1m
LCGT
重力崩壊型
超新星爆発
中性子星
連星合体
ScoX-1
(1yr)
パルサー
(1yr)
銀河系内連星
バックグラウンド雑音
大質量
ブラックホール
連星合体
銀河系内連星
LISA
重力場変動雑音
(地上検出器)
初期宇宙
からの重力波
(Wgw=10-14)
地上干渉計 : 10Hz - 1kHz  中性子星など
DECIGO : 0.1 - 1Hz  中間質量BHなど, 初期宇宙からの重力波
LISA : 1mHz – 10mHz  大質量BHなど

## Slide 60: 捩じれ型アンテナ
2つの棒状試験マスを配置
レーザー干渉計よよって
差動回転変動を検出
地上でも低周波数重力波を観測可能.
宇宙では、さらなる
感度の向上が期待できる.
捩じれ型重力波望遠鏡 (TOBA: Torsion-Bar Antenna)

## Slide 61: 背景と動機
特に低周波数帯では
大きな重力波振幅, 定常的な重力波源 が期待できる.
重力波の周波数 :
波源の運動の時間スケールを反映
 さまざまな周波数帯での観測が望ましい.
地上望遠鏡では、低周波数帯の重力波観測は困難
・ 検出器の原理的な限界.
・ 地面振動などの環境雑音.
宇宙に行くのは、多大なリソースが必要.
新しい観測方式を提案する
地上でも低周波重力波を観測.
宇宙望遠鏡で独自の周波数帯を観測.

## Slide 62: 方式の比較
歪み観測 (通常のレーザー干渉計)
捩じれ観測 (TOBA)
試験マス間の 基線長変動
試験マスの捩じれ変動
試験マス: 振子で懸架
(共振周波数 ~1Hz)
試験マス: 捩じれ振子で懸架
(共振周波数 ~1mHz)
長い基線長が取れる
信号の増大, 高い感度
長基線は必要ない
 シンプルな構成, 外乱除去
観測周波数 10Hz-1kHz
観測周波数 10mHz-1Hz

## Slide 63: 重力波に対する応答
Tidal force
by x-mode GW
Bar rotation
GWs
a : shape factor, between 0 to 1
Dumbbell  a = 1
Dimension less,
Independent of matter density
棒状試験マス回転の運動方程式
: Dynamic quadrupole moment
: Moment of Inertia

## Slide 64: 回転TOBA
Detector全体を回転させる
重力波信号の変調観測
超低周波数帯 (~10-8 – 10-4 Hz) を狙う

## Slide 65: 重力波に対する応答
Tidal force
by x-mode GW
Bar rotation
GWs
a : shape factor, between 0 to 1
Dumbbell  a = 1
Dimension less,
Independent of matter density
棒状試験マス回転の運動方程式
: Dynamic quadrupole moment
: Moment of Inertia

## Slide 66: 重力波に対する応答
棒状試験マス回転の運動方程式
: Dynamic quadrupole moment
: Moment of Inertia
全体を
回転
超低周波数 (wg)の重力波が
高い周波数 (2wrot)帯の信号にアップコンバートされる.
利点:
・2つの偏波成分が分離できる.
・高い周波数で観測可能  雑音・ドリフトの影響を避けやすい.
・連続的な観測でなくても良い.

## Slide 67: DPFシステム概要
Stabilized
Laser source
Interferometer
module
Satellite
Bus system
Solar Paddle
Mission
Thruster head
On-board
Computer
Bus thruster
Satellite Bus
(‘Standard bus’ system)
DPF Payload
Size : 950mm cube
Weight : 150kg
Power : 130W
Data Rate: 800kbps
Mission thruster x8
Power Supply
SpW Comm.
Size :
950x950x1100mm
Weight : 200kg
SAP : 960W
Battery: 50AH
Downlink : 2Mpbs
DR: 1GByte
3N Thrusters x 4
Notes: DPF satellite will look like this figure. The satellite is comprised of two parts.
The bottom part contains the bus system with solar puddles, batteries, data processing system,
temperature control system, and telecommunication system with ground station.
The upper part is a mission payload. The interferometer module is placed in the first floor,
and stabilized laser system is placed in the second floor. 12 small low-noise thrusters
are attached at the corners of the payload.

## Slide 68: DPFミッション機器構成
ファブリー・ペロー共振器
フィネス : 100
基線長 : 30cm
試験マス : 質量 数kg
PDH法により信号取得・制御
安定化レーザー光源
Yb:YAGレーザー
出力 25mW
ヨウ素飽和吸収による
周波数安定化
ドラッグフリー
ローカルセンサで相対変動検出
 スラスタにフィードバック
ミッション機器重量 : 150kg
ミッション機器空間 : 95 cm立方

## Slide 69: 温度変動
試験マス周囲の温度変動要求値
1 x 10-3 K/Hz1/2
多重の輻射シールド
大きな熱浴, 熱伝導の良い材質
SWIMモジュール (SDS-1搭載)
での温度変動実測結果
DPF要求値
DPFの要求値を
ほぼ満たす結果
サバイバルヒータでのON/OFF制御
SWIMでは温度制御はしていない
SDS-1
(ADC雑音による測定限界)

## Slide 70: SWIMによる実証とDPF
DPF衛星のプロトタイプとしての役割
SpC2 制御・信号処理 (通信・信号処理, 電源制御)
Snm DPFミッションペイロード (デジタル制御ボード, AD/DAコンバータ, センサモジュール)