## Slide 1: 高出力安定化光源と 衛星位置決定システムの開発
電通大レーザー研
中森真輝、武者満
末正有、赤見恵、大塚俊介、下奥あゆ美

## Slide 2: 重力波検出器用光源の開発 (電通大レーザー研)
重力波用光源： 超高安定度 --- 高出力
TAMA300から光源開発に携わる(植田憲一教授)
○ 高出力ファイバ増幅器
○ 注入同期Nd:YAG レーザー
○ 周波数安定化・強度安定化
○ コヒーレント加算
DECIGO Pathfinder (DPF) 用光源

## Slide 3: DECIGO用光源
○ 観測帯域が低い
・周波数基準の選定
・強度安定化の困難さ
○衛星搭載用光源
・小型・高効率化
・長期安定動作
・耐衝撃、熱・振動環境
・耐宇宙線被曝
○高出力
輻射圧雑音
散射雑音
○短波長
・位相感度、回折損
・紫外域は困難 、X線は論外

## Slide 4: 周波数安定化光源の方針
• F.P. 光共振器
• 原子・分子の共鳴
・短期安定度
・外部擾乱に敏感
・長期安定度
・外部擾乱に比較的鈍感
・信号のSNRで安定度が制限
I2-安定化 Nd:YAG laser(l=1064nm) （ I2 の532nmの飽和吸収に安定化)
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
PSD [Hz/√Hz]
frequency [Hz]
free-run
I2-stabilized
F.P.cav.-sabilized
frequency stability
requirement
・アラインメントに敏感
衛星搭載：外乱に強い、腕の長さの基準となる ⇒ 分子の共鳴
laser
光周波数基準
周波数安定化
I2-安定化 Yb:fiberDFB laser(l=1030 nm)
（ I2 の515nm )

## Slide 5: 光源の開発の歩み
・ 周波数基準の選定
・ 周波数安定化
・ 強度安定化
・ 小型・省電力化
・ 自動化
・ 周波数安定度評価
●
●
●
●
●
●
TTM : I2-Nd:YAG laser (1064nm)
BBM2 : I2-Yb:fiber DFB laser
BBM1 : I2-Yb:YAG laser (1030nm)
BBM3
BBM2S:
FM
DPF用光源
B-DECIGO光源
・ 高出力化
DECIGO光源
・ さらなる高出力化
●
●
BBM3-HP
BBM3-UHP

## Slide 6: Outline
１ DECIGO用光源の概要
２ DECIGO/B-DECIGO用光源の開発状況
2.1 周波数安定化
2.2 高出力化
3 衛星位置決定システムの開発状況
中森真輝 M2

## Slide 7: Outline
１ DECIGO・B-DECIGO用光源の概要
２ DECIGO/B-DECIGO用光源の開発状況
2.1 周波数安定化
2.2 高出力化
3 衛星位置決定システムの開発状況

## Slide 8: DECIGO・B-DECIGO用光源
波長 周波数安定度 強度安定度 出力
1x10-8
1
１
0.5
1x10-8
10
B-DECIGO
DECIGO
μm
Hz/√Hz＠1Ｈｚ
1/√Hz＠1Ｈｚ
W
0.5
1
Laser
Photo-detector
mirror
(test mass)
1000km
DECIGO及びB-DECIGOの光源に対する要求値
DECIGO(Deci-Hertz Interferometer Gravitational Observatory)
F.P.マイケルソン干渉計
基線長DECIGO :1000 km
B-DECIGO:100 km
0.1 ~10 Hzにおける重力波の検出を狙う
衛星搭載用高出力高安定光源の開発

## Slide 9: Out line
１ DECIGO用光源の概要
２ DECIGO/B-DECIGO用光源の開発状況
2.1 周波数安定化
2.2 高出力化
3 衛星位置決定システムの開発状況

## Slide 10: ヨウ素安定化Fiber DFBレーザー
ヨウ素の飽和吸収線515 nmを基準に周波数安定化
200 kHzにおける変調移乗法（MT法：ポンプ光を変調）を用いる
→周波数弁別信号がオフセットフリー
Notes: ヨウ素分子の吸収線を用いてレーザーの周波数を安定化している
光源には波長1030nmのYb fiber DFBレーザーを使っており、増幅したあとに波長変換をして 515 nm を発生させている

## Slide 11: ヨウ素安定化Fiber DFB laser
EOM
AOM
I2-cell
PDへ
signal
pump
550 mm
300 mm
Notes: 光源の分光部分はこのようになっている。

## Slide 12: ヨウ素安定化Fiber DFB laser
BBM3
BBM2
I2-cell
I2-cell
Notes: 後程

## Slide 13: 光源開発と評価について
ヨウ素安定化レーザー（BBM）
In-loop:
周波数基準（ヨウ素の吸収線）への追従度
Out of loop:
周波数基準の安定度も含めたレーザー全体の安定度
評価について
短期的な安定度：雑音スペクトル
長期的な安定度：アラン分散
ヨウ素
laser
PD
servo
In-loop
Out of loop
周波数基準
レーザーの周波数
周波数基準
レーザーの周波数
f
f
f
f
Notes: レーザーの光の一部をピックオフし、ヨウ素の吸収線との誤差信号をレーザーにフィードバックする
フィードバックループの閉じている系を in-loop、アウトプットを out of loopと呼んでいる
In-loopは周波数基準へのレーザーの周波数の追従度、out of loopは周波数基準も含めたレーザー全体の安定度を表す
in-loopまでは１台のBBMで取得出来るがout of loopを評価するためにはBBMが2台必要

## Slide 14: 周波数雑音スペクトル（in-loop）
周波数雑音スペクトル（BBM2）
周波数雑音スペクトル（BBM3）
Frequency [Hz]
Frequency Noise [Hz/√Hz]
Frequency [Hz]
Frequency Noise [Hz/√Hz]
in-loopでは要求値を達成
DECIGO
要求値
DECIGO
要求値

## Slide 15: 周波数基準の安定度（out of loop）
短期的周波数安定度
ロック点
変調周波数での雑音を下げる事によりSNR向上
能動制御：光自体の強度雑音を下げる
→変調周波数での強度安定化
受動制御：受光後の雑音を下げる
→差動受光
Lock-In検出
周波数安定度向上
レーザーの強度雑音スペクトル
shot noise limit(3.2mA)
変調
復調
周波数弁別曲線のSNRで支配される
Notes: 理論限界であるショット雑音限界までは2桁あり、これを下げれば目標値到達の可能性が有る

## Slide 16: 200 kHzでの強度安定化（能動制御）
音響光学変調子（AOM）を用いた能動制御
Feed-back制御
Feed-forward制御
200 kHzにおいて１桁半の雑音抑制はできたが、
周波数安定度の向上は見られなかった
servo
PD
AOM
AOM
Driver
逆相
Frequency [Hz]
RIN [√Hz]
無制御時
制御時
相対強度雑音
200 kHz
1.7×10-7 /√Hz (@200 kHz)を達成
狭帯域で雑音低減が可能
強度
位相

## Slide 17: 受動制御：差動受光
PD1
PD2
servo
+
noise
signal
noise
signal
DC電圧レベルを揃えることで光源由来の同相雑音を受光後に除去
制御信号のSNRの向上
Notes: オートバランス制御を用いて差分である信号のみを取り出す

## Slide 18: 差動受光後の周波数雑音スペクトル
Frequency [Hz]
Frequency Noise [Hz/√Hz]
周波数雑音スペクトル
目標値
差動受光ON
差動受光OFF
１７ Hz/√Hz (@10 Hz)
目標値まであと１桁
弁別信号のSN比によって制限
in-loop
強度安定化により周波数安定度も向上
更なる強度安定化により
周波数安定度向上の可能性
Notes: 要求値がスペクトルで求められているため、短期的な周波数安定度の評価はスペクトルを用いておこないました。
弁別信号のSN比から算出した雑音スペクトルと一致→低周波はSNで制限
強度安定化を行う事により、短期の安定度が向上する事を考えると、リファレンスの安定度向上により、さらなる周波数安定度が期待される

## Slide 19: 長期周波数安定度
ビート周波数のアラン分散
BBM2 laser
BBM3 laser
Counter
amp
PD
2台の安定化光源のビート周波数
ビート信号のアラン分散
さらなる長期的安定度向上にむけて
残留強度変調（RAM）
散乱光（干渉雑音対策）
無制御
制御
目標値
Notes: 長期周波数安定度は２台の安定化光源のビート周波数を周波数カウンターでカウントする

## Slide 20: 残留強度変調（RAM）の抑制
残留強度変調
信号のDCオフセット
電気光学変調子
ロックイン検出での位相変調に強度変調がカップリング
→復調信号のオフセット
→長期的な安定度の劣化
ビート周波数のアラン分散
無制御
改良前
改良後
電気光学変調子（EOM）の複屈折
→温度、電気

## Slide 21: まとめと今後の展望
まとめ
周波数安定化
強度安定化
BBM2, BBM3 の誤差信号評価で1 Hz/√Hz達成 済
→beat信号測定(差動受光、RAM対策)
強度安定度 5.0×10-8/√Hzを達成
Allan 分散…長期、短期ともにΔf/f = 10-13台
周波数雑音スペクトル…17 Hz/√Hz @10Hz
今後の展望
光源の交換(ECLD)
制御帯域の拡大
変調周波数@200 kHzでの強度雑音が小さい
FM分光法との併用
RIN (/√Hz)
Frequency (Hz)
対策前
対策後
強度雑音スペクトル
要求値

## Slide 22: Outline
１ DECIGO用光源の概要
２ DECIGO/B-DECIGO用光源の開発状況
2.1 周波数安定化
2.2 高出力化
3 衛星位置決定システムの開発状況

## Slide 23: 安定光源の高出力化
目標値
2 W（@515 nm）
安定化部分とは独立に1030 nmの光を増幅し
第2高調波を発生させる
1030 nm
ヨウ素の飽和吸収線515nmの
レーザーの周波数安定化
YDFA
515 nm
PPLN
MO
1030 nm
YDFA
515 nm
高出力部
安定化部
PPLN
Notes: 高出力化の意義

## Slide 24: MOFPA (Master Oscillator fiber Power Amplifier)
２段構成（カスケードアンプ）
→信号のSN比と効率の向上
FA(Fiber Amplifier)
  高効率
  高ビーム品質
  小型・堅牢
  偏光の安定性（偏波保持）
  耐宇宙線被曝
Yb fiber DFB
(1030 nm)
Pre-amplifier
LD
(976 nm)
isolator
Main-amplifier
WDM
WDM
combiner
output
LD
(976 nm)
PPLN
isolator
500 mW
10 W
2 W
MOPA
(Master Oscillator Power Amplifier)
周波数安定度の劣化は無い
強度雑音は励起光の雑音で劣化
10 mW

## Slide 25: 前段増幅器（pre-amplifier）
スロープ効率60.3%
最大出力 420 mW
最大出力420 mW(700 mW 励起）
SN比 50 dBm
前方励起かつコア励起
シングルクラッドファイバー
Core/clad:6.0 µm/125±2 µm
ファイバー長 1.5 m
出力特性
>50 dBm
増幅後のスペクトル

## Slide 26: 後段増幅器（main-amplifier）
クラッド励起
ダブルクラッドファイバー
Core/clad:10.0 µm/125±2 µm
absorption: 7.4 dB/m
10.1 W（14 W励起）を達成
効率71.1%
出力特性
増幅後のスペクトル
>40 dBm
出力パワーの時間変化
<5%
最大出力 10.1 W
14分
誘導
誘導ブリルアン散乱対策
コア径の拡大（10 µm）
ファイバー長の短縮（3.8 m）

## Slide 27: 横モード整形
ファイバーを曲げることにより高次伝播モードに損失を与え単一モード化
巻き直径8 cm
M2< 1.1
600 mm
450 mm
8 cm
Notes: 使用前も

## Slide 28: 偏光特性
偏波消光比
Fiber DFB 30 dB
Pre amplifier 28.7 dB
Main amplifier 23.7dB
偏光揺らぎの時間変化
λ/4
λ/2
PD
PD
P偏光
S偏光
S偏光の規格化パワー
PBS
6分
偏光の時間変動は第２高調波の出力揺らぎに直結
<6.4%

## Slide 29: 今後の展望
強度雑音、周波数雑音の確認
高効率波長変換（目標：2 W @515 nm）
第２高調波の強度安定化、周波数安定化
PPLN
PPLN
YDFA
YDFA
DM
DM
PZT
DECIGOに向けたさらなる高出力化
コヒーレント加算
B-DECIGOの要求値達成

## Slide 30: Out line
１ DECIGO用光源の概要
２ DECIGO/B-DECIGO用光源の開発状況
2.1 周波数安定化
2.2 高出力化
3 衛星位置決定システムの開発状況

## Slide 31: 衛星位置決定システム
３機の衛星のフォーメーションフライト
δL/L ~0.5%
衛星の相対角度情報 を他衛星に伝える
初期投入時の正三角形形成

## Slide 32: 音響光学偏向子衛星位置決定システム
音響光学偏向子（Acousto-Optic Deflector: AOD）
回折角は印加周波数 fm に比例
1次回折光の周波数は fm だけシフト
入射光 f
１次回折光 f+ƒm
０次回折光 f
fbeat =f +ƒm – f = ƒm
θ(fm)
ƒm
AOD
Notes: 角度θを持った1次回折光が得られる
受光後の周波数から角度情報に変換

## Slide 33: 衛星位置決定システム
ローカル光
信号光
AOD1
PD
PBS
λ/4 波長板
AOD2
λ/4 波長板
ミラー
レーザー
PC
DDS
ビート信号
20 MHz
凹面鏡
Notes: 周波数fmの電圧を印加しています。コンピュータ制御されたDDSで周波数シフトを与える
この周波数を掃引することで信号光とローカル光を同軸のまま角度掃引することができます。
AOD2でダブルパスさせる
信号とローカル光を同軸に受光できる。
信号光とローカル光の差周波は２fmとなっており、その周波数から角度情報を得るシステムです。
光学分解能の１０倍の位置決定精度が得られる事が確認された

## Slide 34: 音響光学偏向子（AOD）を用いる利点
高い空間分解能
光学的分解能に依存せず、周波数カウント精度に依存
光学的分解能の10倍の空間分解能
機械的駆動部がない
印加周波数により回折角を掃引
小型
450 mm x 600 mmのブレッドボード上に収まる
光源の周波数揺らぎの影響を受けない
ビート信号を取得し周波数シフトをカウント
Notes: 回折ではなく周波数カウントによってきまる

## Slide 35: DECIGOへの導入にむけて
1 km
AOD
PD
φ=20 cm
1000 km
28.5 m
必要な周波数カウント精度: 10 kHz
１０００ km離れた位置において1 km 掃引して1mの分解能を得る事を想定
受光強度
掃引時間
凹面鏡

## Slide 36: 受光強度
1 Hz
10 Hz
100 Hz
10 kHz
受光強度の変化に伴う周波数カウント精度の推移
受光強度
ビート信号のSN比
周波数カウント精度
光源必要出力: 98 mW
受光強度: 5 μW
1 km
AOD
PD
φ=20 cm
1000 km
28.5 m
必要な周波数カウント精度: 10 kHz
１０００ km離れた位置において1 km
掃引して1mの分解能を得る事を想定

## Slide 37: 掃引速度
掃引速度は最低受光時間によって制限
ゲートタイム 1 ms(100 Hz)
AODのパルススイッチングにより
受光時間を制御
1 km
AOD
PD
φ=20 cm
1000 km
28.5 m
必要な周波数カウント精度: 10 kHz
１０００ km離れた位置において1 km
掃引して1mの分解能を得る事を想定
最低受光時間： 40 ms
1 kmの掃引時間： 3 s

## Slide 38: まとめと展望
音響光学偏向子を用いた新しい位置決定システムの提案及び開発
受光強度
周波数カウント精度10 kHzを満たすための受光強度：5 µW
→光源強度: 98 mW
掃引速度
１カウントに必要な受光時間: 40 ms
1 kmの掃引: 3 s
まとめ
今後の展望
長距離実験
掃引時間の短縮
２次元空間掃引
1 km
AOD
PD
φ=20 cm
1000 km
28.5 m
必要な周波数カウント精度: 10 kHz
１０００ km離れた位置において1 km
掃引して1mの分解能を得る事を想定

## Slide 39: まとめ
周波数安定化
強度安定化
BBM2, BBM3 の誤差信号評価で1 Hz/√Hz達成 済
→beat信号測定(差動受光、RAM対策)
強度安定度 5.0×10-8/√Hzを達成
Allan 分散…長期、短期ともにΔf/f = 10-13台
周波数雑音スペクトル…17 Hz/√Hz @10Hz
高出力化
２段構成のYDFAを開発
    出力10.1 W(14 W励起)を達成
    偏波消光比20 dB以上
    M2<1.1
音響光学偏向子を用いた新しい衛星位置決定システム
受光強度
周波数カウント精度10 kHzを満たすための受光強度：5 µW
→光源強度: 98 mW
掃引速度
１カウントに必要な受光時間: 40 ms
1 kmの掃引: 3 s

## Slide 40
ご静聴ありがとうございました

## Slide 41: 補足資料

## Slide 42: 直接変調と変調移乗①
変調移乗法（MT法）
励起光を変調
分子を介して信号光を変調する
オフセットフリーの周波数弁別信号
分子吸収線の線幅程度の変調周波数
励起光
信号光
515 nm
EOM
ヨウ素
PD

## Slide 43: 直接変調と変調移乗②
PDH法：
信号光を変調
高周波での変調復調が可能
信号が弱くなるおそれ
線形吸収による弁別信号のオフセット揺らぎ
励起光
信号光
515 nm
ヨウ素
PD
EOM
EOM
変調移乗法（MT法）でオフセットロック

## Slide 44: ２００ kHzでの強度安定化（能動制御）
PD
レーザーの相対強度雑音スペクトル
Frequency [Hz]
RIN [/√Hz]
Frequency [Hz]
voltage [V]
復調信号の雑音スペクトル
200 kHzにおいて１桁半の雑音抑制
しかし信号が弱くなってしまう
Notes: 通常のフィードバック制御は難しいので、発振制御という特殊な方法を用いた

## Slide 45
beat
φFFT
Sφ
Sf
Local
Frequency [Hz]
Frequency Noise [Hz/√Hz]
絶対周波数安定度評価
復調後の周波数雑音スペクトル
Frequency [Hz]
Frequency Noise [Hz/√Hz]
絶対周波数評価
diff off
diff on
BBM2 laser
BBM3 laser
PD
beat
3 dB coupler
周波数雑音スペクトル
要求値
17 Hz/√Hzの周波数雑音を達成
短期的な安定度はSNRで支配
Notes: allanも入れる
feed forward, ECLD, + RAM(Tempも)

## Slide 46: 差動受光
PD①
I2-cell
PD②
signal
reference
laser
Signal
+
Noise
Signal
セル前後の2つの信号の差をとり、
DC電圧レベルをそろえる ことで
光源由来の同相雑音を除去
回路へ
Noise
AMP
オートバランス制御
差動受光原理
Notes: DCレベルを自動に揃えて差を取るオートバランス
f_c: 79.5Hz?

## Slide 47: 絶対安定度評価
BBM2 laser
BBM3 laser
3 dB coupler
PD
beat
差周波検出
Frequency [Hz]
Frequency Noise [Hz/√Hz]
絶対周波数安定度評価(周波数雑音スペクトル)
周波数雑音スペクトル
要求値
短期的安定度向上の必要
beat
φFFT
Sφ
Sf
Local

## Slide 48
beat
φFFT
Sφ
Sf
Local
Frequency [Hz]
Frequency Noise [Hz/√Hz]
絶対周波数安定度評価
復調後の周波数雑音スペクトル
Frequency [Hz]
Frequency Noise [Hz/√Hz]
絶対周波数評価
diff off
diff on
BBM2 laser
BBM3 laser
PD
beat
3 dB coupler
周波数雑音スペクトル
要求値
17 Hz/√Hzの周波数雑音を達成
短期的な安定度はSNRで支配
Notes: allanも入れる
feed forward, ECLD, + RAM(Tempも)

## Slide 49: さらなる周波数安定度向上にむけて
周波数弁別信号のSN比向上によりさらなる周波数安定度が期待
  光源の交換
fiber DFBレーザー
外部共振器型半導体レーザー（ECLD)へ
      変調帯域200 kHzでの強度雑音抑制
      電流制御による制御帯域の拡大
  PDH法の併用
    直接変調法（信号光を変調）なので
    高周波 （低雑音帯域）での復調が可能
    信号が弱い可能性がある
    オフセット揺らぎの影響
相対強度雑音
ECLD
Fiber DFB 1
Fiber DFB 2

## Slide 50: 光源の候補
外部共振器型半導体レーザー（ECLD）
単一縦モード
狭線幅（<100 kHz）
低強度雑音
ピエゾ圧電素子と電流による周波数掃引
超狭帯域外部キャビティーレーザーモジュール（RIO社）
単一縦モード
狭線幅（<3 kHz）
波長掃引（3 nm程度）
低強度雑音（-135 dB/rtHz）
1064 nmと1550 nmしかない・・・
Kenji Numata, Jordan Camp, Michael A. Krainak, and Lew Stolpner. (2010)
“Performance of planar-waveguide external cavity laser for precision measurements”.
Optics Express. 18. 22

## Slide 51: 高出力部セットアップ
1030 nm
Main amplifier
515 nm
PPLN
MO
1030 nm
YDFA
515 nm
高出力部
安定化部
PPLN
Pre-amplifier
安定化部でも第２高調波発生のため
ある程度の出力が必要
高出力部では安定化部とは別に２段階増幅
Notes: 高出力化の意義

## Slide 52: 高次モードの抑圧
曲げ損失の抑圧利得
n1=1.46 n2=1.458

## Slide 53: 横モード整形
何もしない時
巻き径：10cm
巻き径：8cm

## Slide 54: 高出力SHG
直接変換
メリット
光学系が簡単
デメリット
結晶damage
低ビーム品質
高出力な基準光が必要
メリット
高効率
デメリット
制御が必要
結晶 damage
結晶負担減
ファイバー負担減
スケーリング
冗長性
制御
Build-up cavity
SHGコヒーレント加算
コヒーレント結合による位相雑音等の評価
PPLN
PPLN
YDFA
YDFA
DM
DM
PZT

## Slide 55: 周波数安定化
MO
LD
PPLN
PPLN
PM-YDF
Pre-amplifier
servo
MO
LD
PPLN
PM-YDF
Pre-amplifier
servo
MOFPAによる周波数雑音の増加がない
増幅前の光をピックオフし周波数安定化系へ
MOFPAによる周波数雑音の増加がある場合
第２高調波を周波数安定化系へ
DM
DM

## Slide 56: 強度安定化
MO
LD
PPLN
PM-YDF
Pre-amplifier
servo
温度揺らぎ
偏光揺らぎ
による雑音増加
MO
LD
PPLN
PM-YDF
Pre-amplifier
servo
Dichroic mirror
DM

## Slide 57: Pre-DECIGO用光源
出力: 波長0.5μmで出力10W (?)
fiber MOPAによる出力増幅 周波数雑音は保存
強度雑音は増加
非線形効果(SBS,SRSが起こらなければ)
Large Core Fiber を使いSBS抑制—fiber曲げによるモード整形
MASTER LASER
l
/2 plate
Yb-doped DCF
output
dichroic mirror
fiber-coupled
LD-array
spatial filter
EOM
double-clad D-shaped fiber
12W@14W
⇦ DECIGOと同性能が必要？
以前の研究 (2006年)
fiber-MOPAで 12W@1μm, 2.6W@0.5μm
周波数・強度安定化
Pre-DECIGO ( iDECIGO?)用の光源

## Slide 58: fiber-MOPAの特性
 周波数雑音 --- 主レーザーが支配
 強度雑音 --- 増幅器が支配
 第2高調波発生 bulk型PPLN結晶で変換
増加する
変わらない
 増幅器の励起光源で制御
主レーザー制御で抑圧
2.7W@10.5W（25.7%)
PSHG/Pfund2=0.0245
単体の結晶では
出力限界
熱分布
Photorefractive damage

## Slide 59: 研究背景
周波数安定化①
200 kHz
励起光
信号光
515nm
電気光学変調子
信号光
励起光
PD
位相変調
ヨウ素
位相変調された
信号光
Notes: ----- 会議メモ (2018/02/13 15:45) -----
飽和旧驟雨
ロック員
MTS
----- 会議メモ (2018/02/13 16:12) -----
同軸に 信号励起書く
PDHの位相変調をかけることによ
MTS
----- 会議メモ (2018/02/13 22:45) -----
作動の線

## Slide 60: 現在の衛星位置決定
○ 電波による衛星位置検出(絶対位置)
○ 衛星間捕捉 衛星間光通信により実現
相手の衛星に光を正確に当てる(相手の位置情報を取得)
ILRS(International Laser Ranging service)の軌道情報（数10km誤差）
CCD
OICETS(JAXA/NICT)-ALTEMIS(ESA)
OICETS
ARTEMIS
beacon光出射
25cmカセグレン型反射光学系で受光
CCDで受光
輝点が中心にくるように光学系を動かし
同軸で出射(補正つき)
情報通信研究機構季報 Vol.58 Nos.1/2 2012
Notes: 電波による衛星位置検出として
ILRSによる方法があります。
相手の衛星に光を正確に当てる、つまり相手の位置情報を取得するシステムになります。

## Slide 61: 捕捉帯域の拡大・縮小
回折拡がりに関係なく周波数カウント精度によって分解能は決定される
拡大時でも高い周波数カウント精度でカウントできれば高分解能が可能
コリメートレンズを動かすことによって捕捉帯域を拡大縮小が可能
AOD
どこまで拡大・縮小ができるか
また拡大・縮小によって分解能変化
Notes: 出射部のコリメートレンズを移動させることによって、捕捉帯域の拡大と縮小ができると考えているため、これについても実証実験を行って行きます。

## Slide 62: 位置決定システムの分解能
Δ
1. 光学的分解能
回折拡がりによって決定
2.周波数的分解能
AOD
Time
波面
受光強度
閾値
Time
スキャン
開始
終了
L
AOD
保存
光学分解数
相対角度分解能
δΘ/ΔΘ 一定
周波数カウント精度
→ 位置分解能
δL
δL
PD
受光直径
PD
カウント精度を常に保障 → 一定の位置分解能
Notes: まず本位置決定システムの分解能についてです。
光学的分解能は回折広がりによって決定するため、レンズ等で掃引幅の拡大をしたとしても分解数は常に保存されてしまいます。
光学系によって拡大すると位置分解能は悪くなってしまいます。
一方で、光の周波数によって位置決定を行う本システムの場合、光学的に分離できない部分でもカウント周波数によって位置決定ができるため、
光学的に掃引幅を広げたとしても周波数カウント精度を保証することができれば位置分解能を維持し続けることができます。
このように、本システムでは周波数カウント精度が非常に重要であり、この周波数カウント精度がどのように決定、変化するか検証しております。

## Slide 63
分解能 -衛星位置決定システム-
カウント周波数
Time
受光強度
閾値
Time
開始
終了
受光部
受光パワーの閾値設定
閾値以上の受光時に周波数をカウント
カウント周波数を平均化
受光部中心でのビート周波数の算出
光回折による分解能以上の分解能を達成
(第61回宇宙科学技術連合講演会 1A12 赤見)
角度情報の取得

## Slide 64: PDH法の併用における周波数安定化
DCオフセットをMT法で、1 Hzにおける安定化をPDH法で担保
周波数弁別信号の評価

## Slide 65
MT法
原子の吸収を介して変調を移乗
原子の吸収線幅に制限され、変調周波数は低くなる
直接変調（PDH法）
シグナル光に直接変調を行うため高周波での変調が可能
信号の雑音レベルが低い
信号のパワーが弱くなる可能性

## Slide 66: Feed-forward制御
servo
PD
AOM
AOM
Driver
逆相
AOMをアクチュエータとしてFeed-forward制御
Frequency [Hz]
RIN [√Hz]
無制御時
制御時
相対強度雑音
200 kHz
1.7×10-7 /√Hz (@200 kHz)を達成
強度
位相
狭帯域で雑音低減が可能