## Slide 1
和泉 究（宇宙科学研究所）
DECIGO workshop (2018/Nov/2)

## Slide 2: なぜ宇宙でやるのか
地面振動フリー => 低周波感度の達成
超長距離のレーザー干渉計 => シンプルな構成で高い感度
腕の作動変位成分（Lx - Ly） [m/Hz1/2]
周波数 [Hz]
10-6
10-16
10-20
10
100
1000
1
0.1
地面振動が支配
(PRL 116, 131102)
LIGOの感度
LISAではざっくり

## Slide 3: LISAとは
LISA: Laser Interferometer Space Antenna
スペース重力波望遠鏡計画
ESA主導で現在開発が進行中
  Cosmic vision 大型ミッションL3として採択（2017年）
低周波数 1mHz -100mHz帯の重力波をターゲット
2034年の打ち上げ予定
3台の人工衛星をほぼ正三角形に配置
  １辺250万km、6つのレーザーリンクを使ったレーザ干渉計
  ドラッグフリー制御による微小加速度雑音環境
  トランスポンダーによる各レーザーリンクの位相同期
加速度雑音の検証、その他技術実証が
LISA path finder （2015年打ち上げ）にて完了

## Slide 4: 人工衛星軌道
ヘリオセントリック軌道
地球から20度程度遅れた位相
この軌道に滞在できるのは10年が最長（推進剤リミット）
太陽光からの温度変化を減少

## Slide 5: ハードウェア概観
レーザー波長：1064nm
レーザーパワー：1W（出射時）

## Slide 6: 前哨衛星LISA path finderによる 要求される加速度雑音の達成
PRL 120, 061101 (2018)

## Slide 7: 重たいものを、 遠くまで
103-107 Msolar のブラック
ホール連星がSN10以上で
z>15まで見渡せる。
Total source-frame mass

## Slide 8: 期待されるサイエンス
地上の重力波望遠鏡（1Hz-1kHz）では観測の難しい連星系が観測対象となる。
天の川銀河内での連星（WDを含む）形成・進化の研究
SMBHの起源・進化・合体の歴史の研究
EMRI*を使った銀河核中心の調査
恒星質量BHの起源に迫る
BH時空物理の詳細検証
Standard Siren を用いた宇宙論への貢献
宇宙背景重力波輻射の探査
バースト重力波と予期せぬ重力波源の探査
*Extreme Mass Ratio Inspiral

## Slide 9: 他波長・マルチメッセンジャー観測
LISAの観測から早い段階でアラート
を出すことが可能。
地上の重力波検出器
その他電磁波観測
へ場所と合体時刻を予告できる。
B-DECIGOは0.1Hz帯に感度を持つ
=> 相補的な関係

## Slide 10: スケジュール
Event | From | To | Status
Phase 0 instrument contributions | 2017-JUL | 2017-NOV | Done
Mission Definition Review (MDR) | 2017-NOV-27 |  | Done
Phase A (mission & instruments) | 2018-APR | 2019-DEC | 
Mission Consolidation Review (MCR) | 2019-FEB | 2019-MAR | 
Mission Formulation Review (MFR) | 2019-OCT | 2019-DEC | 
Adoption | <=2024 |  | 
Implementation (Phase B2/C/D) | 8.5 years |  | 
Launch | 2034 |  | 
Transfer & Commissioning | 2.5 years |  | 
Operations | 4 years |  | 
Extension (TBD) | 6 years |  | 10 years of total science

## Slide 11: 想定される必要経費
＊総額〜1200 M€
＊うちNASA負担〜200 M €（推定）
  望遠鏡部、スラスタ、レーザーユニット。
＊日本の負担分〜2M€（2億円程度）を想定。
＊現在、金額の見積もりの詳細化を進めている
=> 大幅に日本の必要経費額が増額する可能性あり（総合〜10億円）。
＊初期３年程度の技術検討は宇宙理学委員会での予算を基に活動したい。

## Slide 12: LISA全体の体制
ESAが主体
NASAをメジャーパートナーとしたシステム
各国の研究者は LISA consortium というコミュニティに参加することでLISAに貢献。
Consortium lead: Prof. K. Danzmann (AEI/Max Planck Institute)
LISA consortium は今年8月の段階で919名
（アソシエートメンバー＋フルメンバーの総計）
約半数がフルメンバー。その内訳は以下
  LIG（LISA機器開発グループ）：181名
  LDPG（LISAデータ処理グループ）：72名
  LSG（LISAサイエンス検討グループ）：207名

## Slide 13: 日本機器開発グループの体制と人員
総員11名（total FTE = 約2 人）
参加機関：宇宙研、国立天文台、東大理、電通大
グループリード：和泉（宇宙研）
新しいグループ（今年発足）
11名全員がLISA consortium メンバとして今月（10月）正式に 承認された。
現在、宇宙研・宇宙理学委員会にLISAへの機器開発貢献を検討するワーキンググループの設立提案を申請中。
重力波検出の要となる光検出器や周辺のハードウェア
開発をLISAへ提案しつつその検討を今年度内に本格化する予定。
これとは独立に日本から理論グループ（8名）もconsortiumに参加。

## Slide 14: 提案・検討中の貢献項目
(A) 四つ分割光検出器の開発
  重力波信号抽出およびビームアラインメントに使用
  広い帯域にわたり超低電流雑音の達成
(B) 電気信号線ハーネスの開発
  重力波信号・制御信号を伝送する信号線バンドル（光ファイバ含む）
  低機械振動、非線形な機械応答の低減、定常重力勾配の除去が要求。
(C) きぼう実験棟搭載のJ-SSODを使用した電子部品・光学部品の軌道上運用試験
これらについて次項で説明します

## Slide 15: 貢献項目(A) ４つ分割光検出器の開発
数10pWのレーザー光から重力波信号を抽出
=> 低雑音（2 pA/Hz1/2 @ 5-25 MHz）
衛星間距離のドリフトによる
ドップラーシフトを考慮、
=> 広帯域で感度を持たせる。
InGaAsフォトダイオード
2mm大口径ながら低い10pF程度の
低いジャンクション容量、低暗電流が必要
=> 現在、企業と打ち合わせ中
低雑音、広帯域、低消費電力
プリアンプが必要
雑音解析計算（ジャンクション容量10pF）
インプット換算電流雑音 pA/Hz1/2
周波数 MHz
1
10
50
2
0
10
4分割ダイオード例
©浜松ホトニクス

## Slide 16: 貢献項目( C ) JSSODを使用した電子・光学部品の軌道上試験
国際宇宙ステーション日本実験棟（きぼう）に搭載されたエアロックより小型人工衛星を低軌道上へ投入することが可能。JSSODと呼ぶシステム。
エアロックを使った軌道投入システムは日本独自。
NASA GSFCと検討中。LISAレーザー・光検出器などの軌道上運用試験を目指す
比較的安価（~1,000万円）、短いリードタイム（1-1.5年）

## Slide 17
Japan Experimental Module (JEM)
Graphic: http://www.benesse.co.jp/tane/project/iss.html

## Slide 18: Robotic arm + airlock = interesting
airlock
Schematic: https://www.turbosquid.com/3d-models/c4d-iss-japanese-module-jem/1135806

## Slide 19: まとめ
2034年打ち上げを目指して宇宙重力波望遠鏡プロジェクトLISAが現在進行中。
日本からLISAへの小規模ながらも重要な機器開発貢献を真剣に検討している。
現在、宇宙理学委員会にWG設立申請を提案中。
今年度内の活動本格化を目指している。