## Slide 1: DECIGOの概要
第17回DECIGOワークショップ
2018.１1.1 川村静児（名古屋大学）

## Slide 2: DECIGOの帯域
LISAと地上検出器の帯域のギャップ（0.1～10Hz）を狙う
  一般に低い周波数ほど重力波信号は大きい
  銀河内白色矮星連星等からの重力波雑音がない
超高感度の実現が可能！
10-18
10-24
10-22
10-20
10-4
104
102
100
10-2
周波数 [Hz]
ストレイン [Hz-1/2]
LISA
DECIGO
地上検出器
(LIGO、KAGRA等)
白色矮星連星
からの重力波雑音

## Slide 3: 予備概念設計
光共振器を使う
アーム長：1000 km
ミラー直径：1 m
レーザー波長：515 nm
フィネス：10
レーザーパワー：10 W
ミラー質量：100 kg
干渉計３台で
１クラスター
レーザー
光検出器
光検出器
光共振器
ドラッグフリー衛星
光共振器

## Slide 4: 軌道とコンステレーション（案）
太陽
地球
レコード盤軌道
角度分解能を上げる
背景重力波検出のため相関を取る

## Slide 5: なぜ光共振器？
周波数
ストレイン
輻射圧雑音 f-2
ショットノイズ
ショットノイズ f1
光トランスポンダ
ショットノイズ
アーム長を
縮める
ショットノイズ f1
輻射圧雑音 f-2
光トランスポンダ（LISA）
アーム長を縮める
光共振器を組み込む
共振器を組み込む
光共振器
○最高感度が
改善
×力の雑音に対する
要求が厳しくなる

## Slide 6: ドラッグフリー衛星と光共振器: 両立するか？
鏡
衛星 I
衛星 II

## Slide 7: ドラッグフリー衛星と光共振器: 両立するか？
ローカルセンサー
スラスター
スラスター
衛星－ミラー間の相対変位信号
衛星 II
衛星 I
鏡

## Slide 8: ドラッグフリー衛星と光共振器: 両立するか？
スラスター
スラスター
アクチュエーター
干渉計の出力
（重力波信号）
衛星 II
衛星 I
信号の混入
なし
鏡
ローカルセンサー
衛星－ミラー間の相対変位信号

## Slide 9: DECIGOの目標感度
Frequency [Hz]
Correlation
(3 years)
Strain [Hz-1/2]
10-3 10-2 10-1 1 10 102 103
10-19
10-20
10-21
10-22
10-23
10-24
10-25
10-26
BH-BH
Coalescence
NS-NS
(z=1)
Coalescence
1 cluster
Inflation
(GW~2×10-15)
BH-NS
(10 M◎ z=1)
PBH related
(1000 M◎ z=10)
5 years
3 months
インフレーションの検証
巨大ブラックホール形成の
メカニズム解明
宇宙膨張
加速度の計測
⇒ダークエネルギーの解明
ダークマターの探索
一般相対性
理論の検証
  Seto, Kawamura, Nakamura 2004
  Yagi, Tanaka 2009
  Saito, Yokoyama 2009

## Slide 10: 力の雑音とセンサーノイズに対するリクワイヤーメント（LISA，KAGRAとの比較）
力の雑音: LISAより25倍厳しい
  ストレインでほぼ同じ, 距離: 1/2500, 鏡の質量: 100
センサーノイズ: KAGRAより30倍ゆるい
  ストレインでほぼ同じ, ストーレッジタイム: 30)
KAGRA

## Slide 11: 予備概念設計に対する要求値（１）
[感度]
3x10-23 1/Hz @ 0.1 Hz
2x10-24 1/Hz @ 1 Hz
1x10-23 1/Hz @ 30 Hz
0.4 Hz以下では輻射圧雑音が、0.4 Hz以上ではショットノイズが感度を支配
[干渉計の構成]
ファブリペロー・マイケルソン干渉計
アーム長：1000 km
レーザーパワー：10 W
レーザー波長：515 nm
ミラー直径：1 m
フィネス：10

## Slide 12: 予備概念設計に対する要求値（２）
[輻射圧以外の力の雑音]
鏡1枚につき 4x10-17 N/Hz
(全体で 8x10-17 N/Hz)
安全係数： 3
[周波数雑音] @ 1 Hz
光源（初段の周波数安定化システムを含む）の周波数安定度： 1 Hz/Hz
同相腕共振器長による周波数安定化ゲイン： 105
同相信号除去比： 105
安全係数： 10
[強度雑音] @ 1 Hz
光源の強度雑音： 10-8 1/Hz
差動腕共振器長の残留RMS： 2x10-11 m
安全係数: 10

## Slide 13: 目標感度を上げる必要性
目標感度を上げる必要性
  インフレーションからの原始重力波の上限値の低下
  フォアグラウンドのクリーニング
目標感度向上の方策
  パラメターの最適化
    基線長、レーザーの波長、鏡のサイズ、鏡の質量、フィネスなど
  スクイージングの組み込み

## Slide 14: まとめ
DECIGOは0.1～10Hzの重力波検出を狙う
衛星３基、レーザー干渉計３台からなるクラスターを４つ太陽周回軌道に配備
光共振器により感度を上げる
ドラッグフリー衛星を使用
さらに目標感度を向上させる必要性