## Slide 1: 重力波の検出器と物理
東京大学 大学院理学系研究科 物理学専攻
長野晃士 (D2)

## Slide 2: 今日の流れ
15：30－16：00
16：00－16：30
16：30－17：00
17：00－17：45
移動
18：00－18：45
19：00－
干渉計について(長野)
中須賀研の研究と超小型衛星について（五十里さん）
安東研の研究について (長野)
安東研の設備見学
中須賀研の設備見学
懇親会

## Slide 3: 目次
重力波とは
重力波による物理
重力波検出器
レーザー干渉計とは
重力波研究の今後

## Slide 4: 目次
重力波とは
重力波による物理
重力波検出器
レーザー干渉計とは
重力波研究の今後

## Slide 5: 重力波とは
重力波とは何か?
↓
重力とは何か?
↓
一般相対論

## Slide 6: 重力とは
重力は消せる?
エレベーター

## Slide 7: 重力とは
重力は消せる?
→ では重力の本質とは?
ケーブルの切れたエレベーター

## Slide 8: 重力とは
リンゴが上下左右に4個あると?
ケーブルの切れたエレベーター

## Slide 9: 重力とは
地球

## Slide 10: 重力とは
同じ慣性系にいる観測者から見ると、リンゴは潮汐的な力を受けている。
→ この潮汐力は消せない!
ケーブルの切れたエレベーター

## Slide 11: 重力とは
重力の本質 = 潮汐的な時空の歪み
伸び
縮み
縮み
伸び

## Slide 12: 重力波とは
潮汐的な空間のひずみが
伝わっていく波
Made by Seiji Kawamura
重力波

## Slide 13: 重力波とは
重力波とは何か?
  1916年にアインシュタインによって存在が予言された。
  真空中を伝わる潮汐的な時空の歪み。
  (一般相対性理論が正しければ)光速で伝わり、2つのモードがある。
  全てのものをほぼ相互作用せずに通過する。
  2015年に初めて直接検出された。
  2017年に重力波初検出に関してノーベル物理学賞が授与された。
写真: 梶田先生のノーベル賞受賞記念パーティの際に展示されていた本物のノーベル賞メダル。
(撮影: 受付係だった長野)

## Slide 14: 目次
重力波とは
重力波による物理
重力波検出器
レーザー干渉計とは
重力波研究の今後

## Slide 15: 重力波による物理
現在検出可能なレベル（~10-22）の重力波を放出する可能性があるのは主に天体現象。
  コンパクト天体の連星合体
    ブラックホール連星
    中性子星連星
  超新星爆発
  パルサー
  初期宇宙
http://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/plan/aboutu-gw
※ 人工的に出せる
のは10-40くらいまで

## Slide 16: 重力波による物理
現在検出可能なレベル（~10-22）の重力波を放出する可能性があるのは主に天体現象。
  コンパクト天体の連星合体
    ブラックホール連星 ←
    中性子星連星
  超新星爆発
  パルサー
  初期宇宙
http://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/plan/aboutu-gw
米国のLIGOグループにより
2015年(BH)と2017年(NS)に初検出された。
※ 人工的に出せる
のは10-40くらいまで
http://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/plan/aboutu-gw

## Slide 17: 重力波による物理
インスパイラル
合体
ブラックホールの
準固有振動
重力波振幅 [×1022]
時間 [msec]
20 15 10 5 0 5
2
1
0
1
2
重力波
公転運動
Made by Kanda Nobuyuki

## Slide 18: 重力波による物理
B.P. Abbott+, PRL (2016)

## Slide 19: 重力波による物理
これまでの重力波イベントから分かったこと
  重力波は真空中を(ほぼ)光速で伝播する。
  一般相対論に矛盾はない。
  (太陽質量の10~数10倍の重さの)ブラックホールが存在する。
  連星ブラックホールも存在する。
  中性子星連星合体がショートガンマ線バーストを起こす(っぽい)。
  中性子星連星合体の際に重元素が生成される。
  電磁波観測と合わせた、宇宙加速膨張の独立な方法による測定。
  中性子の状態方程式の制限。
  などなど。

## Slide 20: 重力波による物理
今後の重力波観測によって分かる(と考えられる)こと
連星合体
  中間質量ブラックホールの存在
  ブラックホールの生成シナリオ
  中性子星の状態方程式
  一般相対論/修正重力理論の検証
  ショートガンマ線バーストの起源
  重力波だけでの宇宙膨張の加速度の独立測定
  ダークマターの正体 (原始ブラックホール)
超新星爆発
  超新星爆発のメカニズム
初期宇宙
  インフレーションの検証 (モデル、いつ起こったか)
  インフレーションから晴れ上がりまでの宇宙の発展、特にビッグバンのタイミングや熱進化の歴史

## Slide 21: 重力波による物理
今後の重力波観測によって分かる(と考えられる)こと
連星合体
  中間質量ブラックホールの存在
  ブラックホールの生成シナリオ
  中性子星の状態方程式
  一般相対論/修正重力理論の検証
  ショートガンマ線バーストの起源
  重力波だけでの宇宙膨張の加速度の独立測定
  ダークマターの正体 (原始ブラックホール)
超新星爆発
  超新星爆発のメカニズム
初期宇宙
  インフレーションの検証 (モデル、いつ起こったか)
  インフレーションから晴れ上がりまでの宇宙の発展、特にビッグバンのタイミングや熱進化の歴史

## Slide 22: 重力波で宇宙の始まりを観る！
38万年
(晴れ上がり)
電磁波
1 秒
(陽子、中性子の形成)
ニュートリノ
宇宙誕生
138億年
(現在)
重力波
10 -43 秒
(プランク時間）

## Slide 23: 目次
重力波とは
重力波による物理
重力波検出器
レーザー干渉計とは
重力波研究の今後

## Slide 24: 重力波検出器
重力波検出器 = 潮汐的な時空の歪み（あるいは潮汐力）を検出できれば良い。
  共振型 (Weberなど)
  レーザー干渉計型
    地上 (10-104 Hz): KAGRA, LIGO, Virgo, …
    宇宙 (10-4-10 Hz): DECIGO, LISA, …
  ねじれ型 (TOBA)
  原子干渉計型
  etc…
ねじれ型重力波望遠鏡 TOBA。
(T. Shimoda, Master thesis, UTokyo, 2017)
共振型重力波検出器。
(坪野先生最終講義スライドより)

## Slide 25: 重力波検出器
重力波検出器 = 潮汐的な時空の歪み（あるいは潮汐力）を検出できれば良い。
  共振型 (Weberなど)
  レーザー干渉計型
    地上 (10-104 Hz): KAGRA, LIGO, Virgo, …
    宇宙 (10-4-10 Hz): DECIGO, LISA, …
  ねじれ型 (TOBA)
  原子干渉計型
  etc…
これが現在の主流。だが、、、
Michelson干渉計。
(Made by S. Kawamura)
光共振器。
レーザー
鏡
鏡
何度も反射しているレーザー光
光検出器

## Slide 26: 重力波検出器
重力波検出器 = 潮汐的な時空の歪み（あるいは潮汐力）を検出できれば良い。
  共振型 (Weberなど)
  レーザー干渉計型
    地上 (10-104 Hz): KAGRA, LIGO, Virgo, …
    宇宙 (10-4-10 Hz): DECIGO, LISA, …
  ねじれ型 (TOBA)
  原子干渉計型
  etc…
Michelson干渉計。
(Made by S. Kawamura)
光共振器。
レーザー
鏡
鏡
何度も反射しているレーザー光
光検出器
これが将来の主流！

## Slide 27: Advanced LIGO
(左上) LIGOハンフォード観測所。
(右下) LIGOリビングストン観測所。
(Credit: Caltech/MIT/LIGO Lab)
4 km
4 km
4 km
4 km

## Slide 28: 大型低温重力波望遠鏡KAGRA
KAGRAのイメージ図。(Credit: 宇宙線研究所 重力波観測研究施設)
3 km
3 km
現在建設中。2019年度内に観測開始予定！

## Slide 29: 宇宙重力波望遠鏡
DECIGOのイメージ図。
(S. Kawamura+, CQG, 2011)
LISA (10-4-10-2 Hz)
LISAのイメージ図。 (Credit: EADS Astrium)
DECIGO (0.1-10 Hz)
ESA, NASAが主体。
基線長: 250万km
(ある種の)Michelson干渉計。
2034年に打ち上げ予定。
中国でも似た構成の計画が進行中 (TianQin/Taiji)。
日本が主体。
基線長: 1000 km
光共振器を用いて最高感度を向上させる。
宇宙誕生の瞬間の直接観測が最大の目標。

## Slide 30: (参考) 電磁場望遠鏡
https://subarutelescope.org/Pressrelease/2004/06/01/j_index.html

## Slide 31: 重力波検出器の感度
Advanced LIGO
KAGRA
http://gwplotter.com
重力波の周波数 [Hz]
(観測可能な)重力波の歪み量 [1/rtHz]
- 曲線: 検出器の感度
- 色付きの領域: 予想される重力波の大きさ
長さ: ~3 km

## Slide 32: 重力波検出器の感度
Advanced LIGO
KAGRA
http://gwplotter.com
重力波の周波数 [Hz]
(観測可能な)重力波の歪み量 [1/rtHz]
- 曲線: 検出器の感度
- 色付きの領域: 予想される重力波の大きさ
長さ: ~3 km
長さ: 250万km

## Slide 33: 重力波検出器の感度
Advanced LIGO
KAGRA
http://gwplotter.com
重力波の周波数 [Hz]
(観測可能な)重力波の歪み量 [1/rtHz]
- 曲線: 検出器の感度
- 色付きの領域: 予想される重力波の大きさ
長さ: ~3 km
長さ: 250万km
長さ: 1000 km

## Slide 34: 目次
重力波とは
重力波による物理
重力波検出器
レーザー干渉計とは
重力波研究の今後

## Slide 35: レーザー干渉計型重力波検出器
干渉計の本質：両腕の位相差の変化を強度変化として読みだす装置
  腕内の位相揺らぎが干渉計信号(もしくは雑音)になる。
  強度変化を読み出す際の雑音(検出雑音)も問題になる。
レーザー
干渉光
ビームスプリッター
鏡
鏡
Made by Seiji Kawamura
重力波源
光検出器

## Slide 36: レーザー干渉計型重力波検出器
レーザー
干渉光
ビームスプリッター
鏡
鏡
Made by Seiji Kawamura
干渉計の本質：両腕の位相差の変化を強度変化として読みだす装置
  腕内の位相揺らぎが干渉計信号(もしくは雑音)になる。
  強度変化を読み出す際の雑音(検出雑音)も問題になる。
光検出器

## Slide 37: レーザー干渉計型重力波検出器
レーザー
干渉光
ビームスプリッター
鏡
鏡
光検出器
Made by Seiji Kawamura
干渉計の本質：両腕の位相差の変化を強度変化として読みだす装置
  腕内の位相揺らぎが干渉計信号(もしくは雑音)になる。
  強度変化を読み出す際の雑音(検出雑音)も問題になる。

## Slide 38: 地上のレーザー干渉計の感度
周波数 [Hz]
量子雑音
地面振動
10
100
1000
10-24
10-23
10-22
10-21
歪み量 [/Hz1/2]
熱雑音

## Slide 39: 地上のレーザー干渉計の感度
周波数 [Hz]
量子雑音
地面振動
10
100
1000
10-24
10-23
10-22
10-21
歪み量 [/Hz1/2]
熱雑音
重力波

## Slide 40: 地上のレーザー干渉計の感度
周波数 [Hz]
量子雑音
地面振動
10
100
1000
10-24
10-23
10-22
10-21
歪み量 [/Hz1/2]
熱雑音
http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/gk/publication/2/II-7.1.1.html

## Slide 41: 地上のレーザー干渉計の感度
周波数 [Hz]
量子雑音
地面振動
10
100
1000
10-24
10-23
10-22
10-21
歪み量 [/Hz1/2]
熱雑音
https://ja.wikipedia.org/wiki/ブラウン運動

## Slide 42: 地上のレーザー干渉計の感度
周波数 [Hz]
量子雑音
地面振動
10
100
1000
10-24
10-23
10-22
10-21
歪み量 [/Hz1/2]
熱雑音
光検出器
光子数Nが量子的にsqrt(N)だけ揺らぐ。

## Slide 43: 地上のレーザー干渉計の感度
周波数 [Hz]
量子雑音
地面振動
10
100
1000
10-24
10-23
10-22
10-21
歪み量 [/Hz1/2]
熱雑音
標準量子限界
ハイゼンベルグの
不確定性関係
標準量子限界
(Standard quantum
limit, SQL)

## Slide 44: 宇宙のレーザー干渉計の感度
周波数 [Hz]
量子雑音
地面振動
10
100
1000
10-24
10-23
10-22
10-21
歪み量 [/Hz1/2]
熱雑音
重力波
標準量子限界

## Slide 45: 重力波検出器の感度
Advanced LIGO
KAGRA
http://gwplotter.com
加速度雑音

## Slide 46: レーザー干渉計の感度
その他の雑音源
  レーザーの強度・周波数雑音
  レーザーの横揺れ
  レーザーの迷光、散乱光
  ニュートン的な重力の変化
    大気や地面、水流の密度揺らぎ
    鏡の周りの装置の重力場勾配
    天体の重力場の勾配
  磁場
  太陽輻射圧
  宇宙線
  残留ガス
  電気抵抗の熱雑音
  他なんでも

## Slide 47: レーザー干渉計の感度
その他の雑音源
  レーザーの強度・周波数雑音
  レーザーの横揺れ
  レーザーの迷光、散乱光
  ニュートン的な重力の変化
    大気や地面、水流の密度揺らぎ
    鏡の周りの装置の重力場勾配
    天体の重力場の勾配
  磁場
  太陽輻射圧
  宇宙線
  残留ガス
  電気抵抗の熱雑音
  他なんでも
重力波検出器の研究は、
これらの雑音をいかに
低減していくかの戦い!!

## Slide 48: 干渉計の感度曲線の書き方
ところで、干渉計、例えばDECIGOの感度曲線(=要求値)はパラメータを変えるとどうなるか。
必要な情報 ([]内はDECIGOでの値)
  鏡の質量: m [100 kg]
  長さ: L [106 m]
  レーザー光源パワー: P0 [10 W]
  フィネス (共振器内の平均折返し回数): F [10]
必要な知識
  標準量子限界の表式
,

[1/rtHz]
DECIGO
(ただし、これで出てくるのは無次元量の歪み量なので、sqrt(ω)で割る必要がある。)

## Slide 49: DECIGOの感度曲線の変化
歪み量
GW150914
DECIGO

## Slide 50: DECIGOの感度曲線の変化
歪み量
GW150914
DECIGO
Fx10
Lx10
P0 x100
SQL
SQL (mx10)
SQL (Lx10)
mx10

## Slide 51: DECIGOの感度曲線の変化
歪み量
GW150914
DECIGO
mx10
Fx10
Lx10
P0 x100
B-DECIGO
(L/10, Fx10, P0/300, m/3)
SQL
SQL (mx10)
SQL (Lx10)
SQL (L/10, m/3)

## Slide 52: DECIGOの感度曲線の変化
変位量 (=歪み量 x L)
Lx10
B-DECIGO
(L/10, Fx10, P0/300, m/3)
mx10
DECIGO
Fx10
P0 x100

## Slide 53: DECIGOの感度曲線の変化
鏡にはたらく力換算 (=変位量 x mω2)
DECIGO
mx10
Fx10
Lx10
P0 x100
B-DECIGO
(L/10, Fx10, P0/300, m/3)

## Slide 54: 干渉計の制御
干渉計を運用するには、干渉計の長さをある長さに保つ必要がある。
  例えば、出力が暗くなるところなど。
レーザー
干渉光
ビームスプリッター
鏡
鏡

## Slide 55: 干渉計の制御
しかし、何もしないと鏡が動いてしまう。
レーザー
干渉光
ビームスプリッター
鏡
鏡
光検出器

## Slide 56: 干渉計の制御
それを防ぐために、鏡の動きか、レーザーの周波数(=波長)を制御する必要がある。
  鏡が動いているのに、それ自体を抑える必要は実はない。
鏡が動いた!
レーザーで戻そう
鏡で戻そう

## Slide 57: 干渉計の制御
レーザーで戻す場合、補償できる量は相対量で決まる。
  つまり、干渉計が長い方が補償できる絶対変位量は大きくなる。

## Slide 58: 干渉計の制御
また、鏡が動いたとしても両方同時に動く場合は問題ない。
  位相差が変化しないから。
鏡が動いた!
けど干渉計の動作は問題ない。

## Slide 59: 目次
重力波とは
重力波による物理
重力波検出器
レーザー干渉計とは
重力波研究の今後

## Slide 60: 重力波研究の今後
重力波検出器の発展
  まだまだ検出器開発でやることは多い。
  重力波観測ネットワークの構築
  地上検出器の高感度化 (10 Hz – 1 kHz)
  観測帯域の拡幅 (0.1 mHz – 0.1 Hz)：
  宇宙望遠鏡 (DECIGO, LISA)
  -> 全く新しい検出装置の獲得。
  初期宇宙からの原始重力波観測!!!
DECIGOの実現にむけて
  まず、必要最低限の宇宙検出器をつくる?

## Slide 61: 重力波研究の今後
今後重力波検出器によって明らかになる物理
  中性子星の状態方程式
  宇宙膨張の加速度の独立測定
  余剰次元探査
  修正重力理論の検証
  ダークマター探査
  インフレーション後の宇宙の熱史
  巨大ブラックホールの生成過程の解明
  宇宙初期のパリティ対称性の検証
  ヒッグスセクターの検証
  巨視的量子力学の検証
  …余白が足りない

## Slide 62: まとめ
いま重力波研究が熱い!!