## Slide 1: 小型重力波観測衛星 DECIGOパスファインダー
Original
Picture : Sora
安東 正樹 (京都大学 理学研究科)
DECIGO/DPF collaboration

## Slide 2: DPF WG members
青柳巧介, 我妻一博, 浅田秀樹, 麻生洋一, 新井宏二, 新谷昌人, 安東正樹, 井岡邦仁, 池上健, 石川毅彦, 石崎秀晴, 石徹白晃治, 石原秀樹, 和泉究, 市來淨與, 伊東宏之, 伊藤洋介, 井上開輝, 上田暁俊, 植田憲一, 歌島昌由, 江尻悠美子, 榎基宏, 戎崎俊一, 江里口良治,大石奈緒子, 大河正志, 大橋正健, 大原謙一, 大渕喜之, 岡田健志, 岡田則夫, 河島信樹, 川添史子, 河野功, 川村静児, 神田展行, 木内建太, 岸本直子, 國中均, 國森裕生, 黒田和明, 小泉宏之, 洪鋒雷, 郡和範, 穀山渉, 苔山圭以子, 古在由秀, 小嶌康史, 固武慶, 小林史歩, 西條統之, 齊藤遼, 坂井真一郎, 阪上雅昭, 阪田紫帆里, 佐合紀親, 佐々木節, 佐藤修一, 佐藤孝, 柴田大, 真貝寿明, 杉山直, 鈴木理恵子, 諏訪雄大, 瀬戸直樹, 宗宮健太郎, 祖谷元, 高島健, 高野忠, 高橋走, 高橋慶太郎, 高橋忠幸, 高橋弘毅, 高橋史宜, 高橋龍一, 高橋竜太郎, 高森昭光, 田越秀行, 田代寛之, 田中貴浩, 谷口敬介, 樽家篤史, 千葉剛, 辻川信二, 常定芳基, 坪野公夫, 豊嶋守生, 鳥居泰男, 中尾憲一, 中澤知洋, 中須賀真一, 中野寛之, 長野重夫, 中村康二, 中村卓史, 中山宜典, 西澤篤志, 西田恵里奈, 西山和孝, 丹羽佳人, 沼田健司, 能見大河, 橋本樹明, 端山和大, 原田知広, 疋田渉, 姫本宣朗, 平林久, 平松尚志, 福嶋美津広, 藤田龍一, 藤本眞克, 二間瀬敏史, 船木一幸, 細川瑞彦, 堀澤秀之, 前田恵一, 松原英雄, 宮川治, 宮本雲平, 三代木伸二, 向山信治, 武者満, 森澤理之, 森本睦子, 森脇成典, 八木絢外, 山川宏, 山崎利孝, 山元一広, 柳哲文, 横山順一, 吉田至順, 吉野泰造, 若林野花, 阿久津智忠, 松本伸之, 正田亜八香, 道村唯太, 田中伸幸, 黒柳幸子, 陳たん, 江口智士, 権藤里奈

## Slide 3: サポート・協力体制
・LISAとの協力関係
LISA/LPFの技術情報や経験の提供, LISA-DECIGO workshop (2008.11)
・スタンフォード大グループとの協力
DPFの帯電制御， DPF ドラッグフリーへの協力
・NASA/GSFCとの協力
光源の開発
GRACEとの共同観測検討
・JAXA研究開発本部・軌道・航法グループとの協力
 DECIGOのフォーメーションフライト, DPFのドラッグフリー制御への協力
・東京大学ビッグバンセンター (RESCEU)
DECIGOを主要プロジェクトとしてサポート (2009.4-)
・地球重力場観測グループ (京大理, 東大地震研, 地球研, NAOJ)
DPFでの観測, データ解析, 得られる科学的成果の検討
・国立天文台 先端技術センター (ATC)
DECIGO/DPF 実験装置製作などのサポート

## Slide 4: DECIGOパスファインダー
DECIGOパスファインダー (DPF)
小型衛星 1 機 (重量 350kg)
地球周回軌道 (高度 500km)
非接触保持された試験マスの変動を
レーザー干渉計を用いて精密計測
将来の宇宙重力波望遠鏡のための前哨衛星
宇宙・地球の観測
 銀河の成り立ち, 地球環境モニタ
先端科学技術の確立
 宇宙・無重力環境利用の新しい可能性
小型科学衛星3号機 としての実現を目指す

## Slide 5: DECIGO
宇宙の成り立ちに関する知見
インフレーションの直接観測
ダークエネルギーの性質
ダークマターの探査
銀河形成に関する知見
ブラックホール連星の観測
宇宙の基本法則に関する知見
DECIGO
光共振型マイケルソン干渉計
アーム長： 1000 km
レーザーパワー： 10 W
レーザー波長： 532 nm
ミラー直径： 1 m
(DECI-hertz interferometer
Gravitational wave Observatory)
宇宙重力波望遠鏡 (~2027)
 他では得られない豊富なサイエンス
互いに1000km離れた3機のS/C
非接触保持された鏡間距離を
レーザー干渉計によって精密測距
太陽公転軌道
最大４ユニットで相関をとる
Laser
Photo-
detector
1000km
Arm cavity
Drag-free S/C
Arm cavity
Mirror

## Slide 6: 初期宇宙の観測
Background:
original figure by
NASA/WMAP Science Team
-35
インフレーション
からの重力波

## Slide 7: DECIGOのロードマップ
 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ミッション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
目的 | 根幹技術の宇宙実証 銀河系内観測 |  |  |  |  |  |  |  | 重力波の検出 (最小限のスペック) S/C間でのFP干渉計実証 |  |  |  |  |  |  | 重力波天文学 |  |  |  |  | 
構成 | 小型衛星1機 短基線長FP共振器 1台 |  |  |  |  |  |  |  | S/C 3台 干渉計 1台 |  |  |  |  |  |  | S/C 3機 干渉計 3-4ユニット |  |  |  |  | 
Figure: S.Kawamura
DECIGO
Pathfinder
(DPF)
Pre-DECIGO
DECIGO
R&D
Fabrication
R&D
Fabrication
R&D
Fabrication
SDS-1/SWIM

## Slide 8: DECIGOパスファインダー
DECIGOパスファインダー (DPF)
DECIGOのための最初の前哨衛星
DECIGO : 基線長 1000kmの編隊飛行
 DPF 1機の衛星 (基線長30cm干渉計)
350kg級 小型衛星
地球周回軌道 (高度 500km)
DECIGO
1000km
DECIGOの主要技術の宇宙実証
レーザー干渉計, 安定化レーザー光源,
ドラッグフリーシステム、データ取得と解析
Local Sensor
Actuator
Thruster
Laser
DPF
30cm

## Slide 9: DECIGOのための根幹技術実証
DECIGOで必要
とされる主要技術
基線長1000kmのFP干渉計
宇宙における干渉計制御
試験マスに対する外乱抑圧
大型光学系の製作・制御
安定化レーザー光源による精密計測
光源の周波数・強度安定化
長基線長を利用した安定化制御
フォーメーションフライト
安定な軌道の実現
宇宙機間の距離制御
ドラッグフリー制御
低雑音スラスタ
観測運用
時系列連続データの処理
データの解析
理論予測・他の観測との比較
DPFで実証される技術
衛星変動安定度
10-9 m/Hz1/2
0.5 Hz/Hz1/2
の周波数安定度
6x10-16 m/Hz1/2
の変位感度
4x10-18 m/Hz1/2
の変位感度
10-15 N/Hz1/2
の外力雑音
10-17 N/Hz1/2
の外力雑音
スラスタ雑音
10-7 N/Hz1/2
0.1 Hz以下での連続
観測とデータ解析
FP干渉計の
動作実証
安定化レーザー
光源の動作実証
ドラッグフリー
制御の実現
重力・
重力波の観測
0.5 Hz/Hz1/2
の周波数安定度

## Slide 10: DPFシステム概要
Stabilized.
Laser source
Interferometer
module
Satellite
Bus system
Solar Paddle
Mission
Thruster head
On-board
Computer
Bus thruster
Satellite Bus
(‘Standard bus’ system)
DPF Payload
Size : 950mm cube
Weight : 150kg
Power : 130W
Data Rate: 800kbps
Mission thruster x12
Power Supply
SpW Comm.
Size :
950x950x1100mm
Weight : 200kg
SAP : 960W
Battery: 50AH
Downlink : 2Mpbs
DR: 1GByte
3N Thrusters x 4
Notes: DPF satellite will look like this figure. The satellite is comprised of two parts.
The bottom part contains the bus system with solar puddles, batteries, data processing system,
temperature control system, and telecommunication system with ground station.
The upper part is a mission payload. The interferometer module is placed in the first floor,
and stabilized laser system is placed in the second floor. 12 small low-noise thrusters
are attached at the corners of the payload.

## Slide 11: DPFミッション機器構成
ファブリー・ペロー共振器
フィネス : 100
基線長 : 30cm
試験マス : 質量 数kg
PDH法により信号取得・制御
安定化レーザー光源
Yb:YAGレーザー
出力 25mW
ヨウ素飽和吸収による
周波数安定化
ドラッグフリー
ローカルセンサで相対変動検出
 スラスタにフィードバック
ミッション機器重量 : 150kg
ミッション機器空間 : 95 cm立方

## Slide 12: DPFの目指す科学的成果

## Slide 13: DPFの観測目標
重力波により宇宙を見る
銀河系内のBH連星合体
 巨大BH形成への知見.
DPFの感度では
~30個の球状星団を観測可能
NGC6441
NGC6256
NGC7078
NGC7093
NGC104
重力で地球を見る
地球重力場の観測
地球形状の計測
地球環境モニタ
他の海外ミッションに匹敵する感度
国際観測網への貢献, 独自の観測
(2012-2016に国際観測網にギャップ)
空間
スケール
80km
100km
ポスター参照
P16 正田 他
P17 長谷川 他

## Slide 14: 地球重力場の観測
・NASA/GSFC GRACEチームとの共同研究
- GRACE用に開発されたシミュレーションツールを改良
 DPFの構成で時系列シミュレーション.
- DPFの感度(+安全係数)で陸水変動の情報が得られることを確認.
・今後
- パラメータサーベイと要求値の確定.
- GRACEとの同時観測によるエリアシング除去の研究.
ポスター参照 P17 長谷川 他

## Slide 15: DPFシステム概要
Stabilized.
Laser source
Interferometer
module
Satellite
Bus system
Solar Paddle
Mission
Thruster head
On-board
Computer
Bus thruster
Satellite Bus
(‘Standard bus’ system)
DPF Payload
Size : 950mm cube
Weight : 150kg
Power : 130W
Data Rate: 800kbps
Mission thruster x12
Power Supply
SpW Comm.
Size :
950x950x1100mm
Weight : 200kg
SAP : 960W
Battery: 50AH
Downlink : 2Mpbs
DR: 1GByte
3N Thrusters x 4
Notes: DPF satellite will look like this figure. The satellite is comprised of two parts.
The bottom part contains the bus system with solar puddles, batteries, data processing system,
temperature control system, and telecommunication system with ground station.
The upper part is a mission payload. The interferometer module is placed in the first floor,
and stabilized laser system is placed in the second floor. 12 small low-noise thrusters
are attached at the corners of the payload.

## Slide 16: 推進体制
DPF-WG
101名
DECIGO
145名

## Slide 17: 干渉計モジュール
レーザー干渉計 : 試験マス + 干渉計 + センサ
国立天文台, 東大
干渉計
モジュール
干渉計モジュール
 重力波観測, 重力勾配計
試験マスモジュール
重力・重力波を観測するための基準
・30cm IFO BBM ・Packaging
Digital control ・Monolithic Opt.
レーザーセンサ
 加速度計センサ
法政大, 国立天文台,
お茶大, スタンフォード大
・BBM of Module,
Sensor, Actuator,
Clump/Release
・μ-Grav. Exp.
東大地震研, 東大理
・BBM test
・Sensitivity meas.
ポスター参照
P18 阿久津 他
P19 道村 他
P22 陳たん 他
Notes: The prototype of the test mass mirror and the housing for it are shown in this picture.
The details of this part will be presented by S.Sato san in this afternoon in the parallel session
number two and also was presented by Yuka Wakabayashi san in a poster session.

## Slide 18: 安定化レーザー光源
安定化レーザー光源 : 光源 + 安定化システム
電通大, NICT
安定化
レーザー光源
ヨウ素飽和吸収
による安定化制御
 周波数基準
擾乱耐性
電通大, NASA/GSFC
Yb:YAG (NPRO or Fiber laser) 光源
小型・軽量化, 耐振動性
・BBM
development
・BBM development
・Stability meas.
ポスター参照
P20 武者 他
Notes: The laser stabilization system using iodine absorption line is being developed as BBM in
the same size as flight model. This system is working well, and evaluation of the stability
and development of automatic control system are going on.

## Slide 19: 姿勢・ドラッグフリー制御
姿勢・ドラッグフリー制御 : 衛星構造検討, 制御則, ミッションスラスタ
JAXA, 東海大, 防衛大
小型・低雑音
スラスタ
小型低雑音スラスタ
東大, JAXA
衛星構成, 熱・構造検討
質量・輻射
バランス構造
・Passive
attitude stability
・Drag-free control
 Actuators for satellite control
・BBM and system design
ポスター参照
P21 佐藤 他
Notes: The attitude and drag-free control system is being designed as shown in this figure.
DOF will have a hybrid drag-free control configuration with passive stabilization with
gravity gradient, and active control using mission thrusters.
As for the low-noise thruster, we are designing the system with existing technologies,
and developing a thruster stand used for the evaluation of thrust noises.
In addition, as a R&D for future missions, we are developing a new slit-type FEEP thruster.

## Slide 20: 信号処理・制御システム
信号処理・制御システム : SpWベースの信号処理システム
信号処理・
通信システム
JAXA, 東大, 京大
SpC2 + SpW信号処理システム
 SDS-1/SWIMによる宇宙実証
試験マス制御
Photo
by JAXA
SDS-1
(Jan. 2009)
SWIMmn
SpC2
試験マスの非接触制御と精密計測
 SWIMによる宇宙実証
Space demonstration
bySDS-1/SWIM
衛星バスシステム
JAXA, 東大, 京大
ポスター参照
P15 穀山 他
P18 阿久津 他
Notes: As one of R&D for DPF and also DECIGO, we have made a significant step recently.
We developed a small test-mass and signal-processing module, named SWIM.
This module was loaded on a small technology demonstration satellite, and launched
in this January. We had several in-orbit operation after that, and we are obtaining
good results. In short, it is working well. Details will be presented by W.Kokuyama
in this afternoon in the parallel session number 2. I believe that this will be an
exciting talk for most of you.

## Slide 21: SWIM観測運用
GW Obs. band
SWIM observation (2nd run on July 15, 2010 ~240 min. )
Pitch mode of test mass
Satellite spin
背景重力波に対する上限値 (P15 穀山 他)

## Slide 22
    まとめ

## Slide 23: DECIGO Pathfinder
DECIGOパスファインダー (DPF)
小型衛星 1 機 (95cm立方x2, 350kg)
地球周回軌道 (高度 500km, 太陽同期軌道)
宇宙・地球の観測
 銀河の成り立ち, 地球環境モニタ
先端科学技術の確立
 無重力環境利用の新しい可能性
DECIGOのための最初の前哨衛星
BBM試作・試験が進行中
SDS-1/SWIMによる宇宙実証

## Slide 24: 小型重力波観測衛星DPF
・DPFのサイエンス 重力波観測・地球重力場観測
P15 SDS-1/SWIMによる重力波観測とDPF要素技術の宇宙実証 穀山渉 (東大理)
P16 DECIGO pathfinderにおける重力場測定の感度評価 正田亜八香 （東大理）
P17 DECIGO Pathfinderによる地球重力場観測のシミュレーション 長谷川崇 (京大理)
・DPFのミッション検討と根幹技術開発
P18 DPF衛星の干渉計部および信号取得系の開発 阿久津智忠 （国立天文台）
P19 DECIGO Pathfinder向けプロトタイプ干渉計実験 道村唯太 （東大理）
P22 DECIGO pathfinderの試験マス制御系の開発(2) 陳たん (東大天文)
P20 DPFのための衛星搭載用高安定化光源の開発 武者 満 （電気通信大学）
P21 DPFのドラッグフリー制御系の開発 佐藤修一 （法政大理工）

## Slide 25
終わり

## Slide 26
    バックアップ

## Slide 27: LCGT and DECIGO
LCGT (~2016)
Terrestrial Detector
 High frequency events
Target: GW detection
DECIGO (~2027)
Space observatory
 Low frequency sources
Target: GW astronomy

## Slide 28: 重力波天文学のロードマップ
2010
2015
2020
2025
~10 event/yr
のイベントレート
地上望遠鏡
ＬＣＧＴ
Ａｄ. ＬＩＧＯ
LIGO
TAMA
Enhanced
LIGO
CLIO
Advanced
LIGO
LCGT
Advanced
Virgo
VIRGO
GEO
ET
宇宙望遠鏡
0.1mHz-10mHz
確実な重力波源
0.1Hz帯
宇宙論的な重力波
低周波数帯の観測
LPF
DECIGO
DECIGO
LISA
BBO
LPF
DPF
Pre-DECIGO
LISA
より遠くを観測 (10Hz-1kHz)

## Slide 29: メンバー構成
DECIGO-WG メンバー 145名
理論 57名
実験 80名
シニア 8名
実験 80名の内訳
LCGTでも主要タスクを担うメンバー 17名
LCGTでも一部のタスクを持つメンバー 3名
DECIGO/DPFのみに参加 57名
国外 4名

## Slide 30: 衛星重力ミッション
高軌道-低軌道衛星追跡
(SST High-Low)
低軌道-低軌道衛星追跡
(SST Low-Low )
衛星による重力勾配観測
(Satellite GG)
・GPSなどの測位システムで
衛星軌道を連続測定
・搭載加速度計データを
用いて擾乱摂動を差し引く
・2機の衛星間の距離変動
から、重力場を観測
・搭載加速度計データを
用いて擾乱摂動を差し引く
・衛星搭載の重力勾配計
により、重力場を観測
・衛星擾乱を抑えるため、
ドラッグフリー制御を行う
GRACE (NASA, 2002-)
CHAMP (GFZ, 2000-)
GOCE (ESA, 2009-)
3種類の観測手法, 衛星ミッション

## Slide 31: GOCEとDPF
同じ観測方式: 衛星による重力勾配観測 (Satellite GG)
衛星搭載の重力勾配計により、重力場を観測
衛星擾乱を抑えるため、ドラッグフリー制御を行う
GOCE
(ESA, 2009-)
DPF
(JAXA, 2015-)
高度 295km, 3軸の重力勾配計
感度 5x10-12 m/s2/Hz1/2
基線長 0.5m
重量 1,200 kg
高度 500km, 1軸の重力勾配計
感度 9x10-15 m/s2/Hz1/2
基線長 0.3m
重量 350 kg

## Slide 32: 地球重力モデル
International Centre for Global Earth Models (ICGEM)
http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/ICGEM.html
地球重力ポテンシャルを
球面調和関数展開で表現
: Legendre陪関数
: 重力定数, 地球質量, 地球半径
: 軌道半径, 経度, 緯度
係数 Clm , Slm :
地球内部の質量分布に依存する
衛星による測定などの観測から求める

## Slide 33: 観測精度
衛星重力ミッションによる観測性能の比較
Report for Mission Selection
Gravity Field and Steady-State
Ocean Circulation Mission
ESA SP-1233(1) July 1999.
(球面調和関数展開係数の観測精度)
200km
100km
400km
空間
スケール
80km

## Slide 34: DPFシステム要求値

## Slide 35: SWIMによる宇宙実証
CPU: HR5000
(64bit, 33MHz)
System Memory:
2MB Flash Memory
4MB Burst SRAM
4MB Asynch. SRAM
Data Recorder:
1GB SDRAM
1GB Flash Memory
SpW: 3ch
SpaceCube2: Space-qualified Computer
SWIMmn : User Module
Processor test board
GW+Acc. sensor
FPGA board
DAC 16bit x 8 ch
ADC 16bit x 4 ch
 32 ch by MPX
Torsion Antenna x2
~47g test mass
Size: 71 x 221 x 171
Weight: 1.9 kg
Power: 7W
Power ±15V, +5V
SpW x2 for CMD/TLM
Data Rate : 380kbps
Size: 124 x 224 x 174
Weight: 3.5 kg
Power: ~7W
Power +28V
RS422 for CMD/TLM
GPS signal
SDS-1
Bus System
Photo by JAXA
Photo by JAXA
SDS-1搭載のSWIM (Space wire demonstration module)
2009年1月打ち上げ, 2010年9月運用停止
世界で最初の 宇宙重力波検出器
Photo：
JAXA

## Slide 36: SWIMによる実証とDPF
DPF衛星のプロトタイプとしての役割
SpC2 制御・信号処理 (通信・信号処理, 電源制御)
Snm DPFミッションペイロード (デジタル制御ボード, AD/DAコンバータ, センサモジュール)

## Slide 37: SWIMmn
超小型宇宙重力波検出器
Test mass
Photo sensor
Coil
TAM: Torsion Antenna Module with free-falling test mass
(Size : 80mm cube, Weight : ~500g)
Reflective-type optical
displacement sensor
Separation to mass ~1mm
Sensitivity ~ 10-9 m/Hz1/2
6 PSs to monitor mass motion
~47g Aluminum, Surface polished
Small magnets for position control
Photo：
JAXA
世界で最初の 宇宙重力波検出器

## Slide 38: DPFによる重力波観測
DPFの観測周波数 (0.1-1Hz)
(質量 103 - 4x105 Msun )
KAGAYA
我々の銀河系内の
ブラックホール 合体現象からの重力波
他の手段では観測が困難
 これまでにない観測結果となる
中間質量ブラックホール
が対象
銀河中心BH, 球状星団中のBH
の形成メカニズムに対する知見
最大100kpcの距離まで観測可能

## Slide 39: DPFによる重力波の観測
Credit: NASA, STScI
球状星団中のBH
中心付近の星の運動
から BH質量を推定 (23個)
BH同士の合体からの
重力波を検出可能 (5個)
(我々の銀河内に約150の球状星団)
~30個の球状星団が観測範囲内
NGC6441
NGC6256
NGC7078
NGC7093
NGC104

## Slide 40: 衛星による地球重力場観測
人工衛星から地球重力ポテンシャルを観測
グローバルな重力ポテンシャルの決定
 地球形状の基準 (ジオイド)
時間変動のモニター
 地球ダイナミクスの総体
地球規模の水の監視
地震・火山噴火にともなう
地殻変動の検知・予測
全地球に対して、網羅的・均質な観測データ
GRACEで観測された季節変化

## Slide 41: DPFの観測精度
Report for Mission Selection
Gravity Field and Steady-State
Ocean Circulation Mission
ESA SP-1233(1) July 1999.
400km
空間
スケール
80km
100km
(1桁のマージンあり)
低次係数 (大スケール) で良い感度  高いセンサ感度
高次係数 (小スケール) で悪化  高い軌道高度

## Slide 42: 地球重力場観測の現状
CHAMP, GRACE, GOCEが稼働中
・地球形状
2190次までの係数データ
(GRACEなど, 2008)
高精度・高分解能な地球形状基準
・時間変動
アマゾン流域, ヒマラヤなどの
陸水季節変動の観測データ
地震による地殻変形の観測
(スマトラ沖地震 2004年)
GRACEで観測された
季節変化や地殻変動
2012年頃には運用寿命を迎える見込み
GRACEをベース, レーザー測距を追加
2016年打ち上げ見込み
GRACE-FOが採択 (NASA)
DPFによる国際観測網の補完
国際共同観測

## Slide 43: SWIM による観測運転
長時間データ取得
Orbital Period
10mHz LPF
Jun 17, 2010 ~120 min.
July 15, 2010 ~240 min.
Tokyo
Kyoto
Orbital period
~100min.
地上重力波検出器との同時観測運転
データ解析進行中
観測運用は 「平成２２年度 飛翔体による宇宙科学観測支援経費」の支援を受けて実施されました。

## Slide 44: DECIGOのロードマップ
 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ミッション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
目的 | 根幹技術の宇宙実証 銀河系内観測 |  |  |  |  |  |  |  | 重力波の検出 (最小限のスペック) S/C間でのFP干渉計実証 |  |  |  |  |  |  | 重力波天文学 |  |  |  |  | 
構成 | 小型衛星1機 短基線長FP共振器 1台 |  |  |  |  |  |  |  | S/C 3台 干渉計 1台 |  |  |  |  |  |  | S/C 3機 干渉計 3-4ユニット |  |  |  |  | 
Figure: S.Kawamura
DECIGO
Pathfinder
(DPF)
Pre-DECIGO
DECIGO
R&D
Fabrication
R&D
Fabrication
R&D
Fabrication
SDS-1/SWIM

## Slide 45: 重力波による天文学
質量の加速度運動により生成
物質に対して 強い透過力
重力波の特徴
GRBs
CMB
Radio
x-ray
IR
g-ray
GW ?
+
宇宙を観測する新しい手段
電磁波と相補的・独立な観測
他では見ることの出来ない現象
‘晴れ上がり’前の初期宇宙
激しい天体現象の内部
重力波をもちいて, 宇宙の成り立ちと進化を解き明かす.

## Slide 46: 重力波で宇宙を探る
天文学
星形成
恒星進化
銀河
ブラックホール
巨大ブラックホール
惑星
ガンマ線バースト
超新星爆発
さまざまな
天体現象
ガンマ線
X線
可視光
赤外線
電波
電磁波による
観測
宇宙論
インフレーション
ダークマター
ダークエネルギー
宇宙背景
放射
原子核理論
高密度物体の物理
宇宙線による
観測
ニュートリノ
高エネルギー
宇宙線
背景画: NASA/WMAP Science Team
一般相対性理論
強い重力場における
相対性理論
重力波による
観測
低周波数
重力波
高周波数
重力波
連星合体現象
超新星爆発
背景重力波
パルサー

## Slide 47: DECIGO-PF
DECIGOパスファインダー (DPF)
小型衛星 1 機 (95cm立方x2, 350kg)
地球周回軌道 (高度 500km, 太陽同期軌道)
試験マス x2  基線長30cmのFP共振器
安定化レーザー光源, ドラッグ・フリー制御
宇宙・地球の観測
 銀河の成り立ち, 地球環境モニタ
先端科学技術の確立
 無重力環境利用の新しい可能性
DECIGOのための最初の前哨衛星
BBM試作・試験
SDS-1/SWIMによる宇宙実証 が進行中
Local Sensor
Actuator
Thruster

## Slide 48: 他プロジェクトとの関係
地上重力波望遠鏡との関係
LCGT : 予算獲得のために準備中
計画最初の3 年程度は，トンネル掘削や真
空槽設置などの工事が主であり，現在と同
程度のエフォート率を維持
日本の重力波のグループ
 LCGT : 最優先のプロジェクト
DECIGO : その先の中心プロジェクト
DECIGO/DPFには,
LCGT以外からの研究者/学生
も多く参入
重力波/宇宙というフロンティアへの意欲

## Slide 49
    DPFの概要と意義

## Slide 50: DPFの観測目標
重力波により宇宙を見る
銀河系内のBH連星合体
 巨大BH形成への知見.
DPFの感度では
~30個の球状星団を観測可能
NGC6441
NGC6256
NGC7078
NGC7093
NGC104
重力で地球を見る
地球重力場の観測
地球形状の計測
地球環境モニタ
他の海外ミッションに匹敵する感度
国際観測網への貢献, 独自の観測
(2012-2016に国際観測網にギャップ)
空間
スケール
80km
100km

## Slide 51: DECIGOパスファインダー
DECIGOパスファインダー (DPF)
小型衛星 1 機 (重量 350kg)
地球周回軌道 (高度 500km)
非接触保持された試験マスの変動を
レーザー干渉計を用いて精密計測
将来の宇宙重力波望遠鏡のための前哨衛星
宇宙・地球の観測
 銀河の成り立ち, 地球環境モニタ
先端科学技術の確立
 宇宙・無重力環境利用の新しい可能性
小型科学衛星3号機 (~2015年) を目指す

## Slide 52: DPF スケジュール
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
コンポーネントFM完成
仕様を満たす
各種環境試験に合格
ミッション提案
TRL 4以上が必要
‘基本技術要素が同時に動作し、
実証モデルとして性能を発揮し
ていること’
概念設計
BBM
EM
/ pFM
FM
衛星FM
総合試験

## Slide 53: DPF成功基準

## Slide 54: パワースペクトル
パワースペクトル: 変動の平均パワーに対する
各周波数成分の寄与を表す
時系列信号をフーリエ変換して規格化
(パワースペクトル)2
平均変動パワー
(RMS変動 )2
(例) 衛星の機械的変動要求値
1 x 10-9 m/Hz1/2
1Hz (1秒周期) の
変動成分のRMS変動 1 x 10-9 m

## Slide 55: 衛星への要求
機械的振動
衛星変動 1 x 10-9 m/Hz1/2
磁場
磁場変動 1 x 10-7 T/Hz1/2
磁場勾配 3 x 10-6 T/m
温度
温度変動 1 x 10-3 K/Hz1/2
観測帯域 (0.1-1 Hz) での
変動成分 (スペクトル) が重要
重力などによる
試験マス変動へのカップリング
磁場勾配途地場変動による
試験マス変動
熱輻射揺らぎによる試験マス変動
(ハウジング内面での要求値)

## Slide 56: 衛星変動
衛星の機械的変動要求値
1 x 10-9 m/Hz1/2
機械変動を排除した
衛星で実現可能
DPF要求値
地面振動レベル
(地下坑道)
地面振動レベル
(都市部地上)
DPF構成 : 機械変動部は無い
モメンタムホイールは非搭載
リングレーザージャイロ
 FOG に変更
(静寂環境での
地面振動程度の安定度)

## Slide 57: 温度変動
試験マス周囲の温度変動要求値
1 x 10-3 K/Hz1/2
多重の輻射シールド
大きな熱浴, 熱伝導の良い材質
SWIMモジュール (SDS-1搭載)
での温度変動実測結果
DPF要求値
DPFの要求値を
ほぼ満たす結果
サバイバルヒータでのON/OFF制御
SWIMでは温度制御はしていない
SDS-1
(ADC雑音による測定限界)

## Slide 58: DPFによる重力波の観測
我々の銀河中心内の
中間質量ブラックホール連星合体
ブラックホール準固有振動
からの重力波が観測対象
観測の意義
他の手段では観測が困難な周波数 (0.1Hz)での観測
 これまでにない観測結果となる
(例)
M15等の幾つかの球状星団に
3000Msun程度のブラックホールがある，という説
 その存在は確定していない．
これらのブラックホールが連星であったり，
1-10Msun程度のコンパクト天体が公転していれば，
DPFで観測できる可能性がある．
運用中に，我々の銀河で，電磁波による
別の観測から導かれた仮説を否定できる可能性．
Credit: NASA, STScI

## Slide 59: DPFの観測対象
DPFの観測可能距離
~ 銀河中心をカバー (SNR>5)
BH準固有振動からの重力波
h ~ 10-15 , f ~ 0.3 Hz
Distance 1Mpc, m = 105 Msun
中間質量ブラックホール合体
観測時間(~数千秒)
h ~ 10-15 , f ~ 4 Hz
Distance 10kpc, m = 103 Msun
KAGAYA
我々の銀河中心付近の
ブラックホールに関連する現象
他の手段では観測が困難
 これまでにない観測結果となる

## Slide 60: DPFによる重力波の観測
我々の銀河中心内の
中間質量ブラックホール連星合体
ブラックホール準固有振動
からの重力波が観測対象
観測の意義
他の手段では観測が困難な周波数 (0.1Hz)での観測
 これまでにない観測結果となる
(例)
M15等の幾つかの球状星団に
3000Msun程度のブラックホールがある，という説
 その存在は確定していない．
これらのブラックホールが連星であったり，
1-10Msun程度のコンパクト天体が公転していれば，
DPFで観測できる可能性がある．
運用中に，我々の銀河で，電磁波による
別の観測から導かれた仮説を否定できる可能性．
Credit: NASA, STScI

## Slide 61: DPFで期待できる成果
KAGAYA
DPFでは, 我々の銀河中心付近の
ブラックホールに関連する現象
を観測可能
重力波: 直接検出されたことがない
検出できれば, ノーベル賞は間違いない

## Slide 62: DPFの観測距離
DPFの観測可能距離
~ 銀河中心をカバー
(100kpc, SNR>5)
KAGAYA
DPFのブラックホール
合体現象 への観測可能距離
八木 (京大理)

## Slide 63: 球状星団のブラックホール
GEMINI AND HUBBLE SPACE TELESCOPE EVIDENCE FOR AN INTERMEDIATE-MASS
BLACK HOLE IN w CENTAURI
Eva Noyola et al., ApJ 676 (2008) 1008Y1015
中心付近の星の速度分布
と BH質量の関係
中心付近の星の速度分布の観測
Core velocity dispersions for 25 Galactic and 10 old Magellanic globular clusters?
Pierre Dubath et al.,
Astron. Astrophys. 324, 505–522 (1997)

## Slide 64: DPFによる重力波の観測
Credit: NASA, STScI
球状星団中のBH
中心付近の星の運動から BH質量を推定
BH同士の合体からの重力波で期待できるSNR
等質量, 質量比1:1/3, 100Msun BHが落下の場合
(我々の銀河内に約150の球状星団)

## Slide 65: Comparison with LPF
LPF (LISA Pathfinder)
DPF (DECIGO Pathfinder)
Stabilized Laser
Interferometer
Module
Thruster
Control Unit
Solar Paddle
Interfererometer
Control Unit
Housing
Control Unit
Mission
Thrusters
Central
Processing Unit
Bus Thrusters
Purpose
Launch
Weight
Orbit
Test Mass
Laser source
Interferometer
Sensitivity
Demonstration for LISA
2010
Dedicated launcher (Vega)
1,900 kg
Halo orbit around L1
Drag-free attitude control
Au-Pt alloy x2
Nd:YAG (1064nm)
Mach-Zehnder
3x10-14 m/s2/Hz1/2 (1mHz)
Demonstration for DECIGO
GW observation
~2013
Dedicated launcher (M-V follow-on)
350 kg
SSO altitude 500km
Drag-free attitude control
TBD x2
Yb:YAG (1030nm)
Fabry-Perot
1x10-15 m/s2/Hz1/2 (0.1Hz)

## Slide 66: 要求値
干渉計感度
変位雑音 6 x 10-16 m/Hz1/2 (0.1 Hz)
加速度雑音
力の雑音 1x10-15 m/s2/Hz1/2 (0.1 Hz)
他の雑音
レーザー光源周波数雑音: 0.5 Hz/Hz1/2 (1Hz)
x 200 of DECIGO in disp. noise
x 250 of DECIGO
外力雑音:
残留気体変動, 磁場勾配-変動, 熱輻射,
温度変動, 電場変動, 重力場変動, など.
衛星変動
変位雑音 1x10-9 m/Hz1/2 (0.1 Hz)

## Slide 67: DPF概要
安定化レーザー光源
干渉計モジュール
衛星バス
太陽電池パドル
ミッション
スラスタヘッド
中央処理演算器
衛星バス
3Nスラスタ
マスト構造
小型衛星 1 機
(95cm立方x2, 350kg)
地球周回軌道 高度 500km
DECIGOのための前哨衛星
小型科学衛星2号機 (~2013年)
候補としてミッション提案中
宇宙・地球の観測
重力波の観測
DECIGOのための宇宙実証
科学技術の確立
地球重力場の観測

## Slide 68: 衛星スケールの検討
小型科学衛星
技術実証衛星
大学衛星
中型衛星
衛星 サイズ
[m]
衛星重量
[kg]
期待できる
成果
1 – 10
(ASTRO-X)
(SPRINT-X)
(SDS-X)
(Cube sat.)
1 – 3
0.5 – 1
0.1-0.5
~ 2000
~ 400
~ 100
~ 10
(Pre-DECIGO)
重力波の検出
フォーメーション
フライト
(DPF)
観測データ取得
根幹技術の
総合試験
(SWIM)
根幹技術の
個別試験
(×Drag-free)
動作試験
原理実証
開発期間
[年]
~ 10
~ 6
~ 4
~ 3
コスト
[億円]
~ 200
~ 70
~ 5
~ 0.1

## Slide 69: 観測周波数帯と観測対象
DECIGO
基線長 107 m, マス 100kg,
レーザー光 10W, 波長 532nm
テレスコープ径 1m
LCGT
重力崩壊型
超新星爆発
中性子星
連星合体
ScoX-1
(1yr)
パルサー
(1yr)
銀河系内連星
バックグラウンド雑音
大質量
ブラックホール
連星合体
銀河系内連星
LISA
重力場変動雑音
(地上検出器)
初期宇宙
からの重力波
(Wgw=10-14)
地上干渉計 : 10Hz - 1kHz  中性子星など
DECIGO : 0.1 - 1Hz  中間質量BHなど, 初期宇宙からの重力波
LISA : 1mHz – 10mHz  大質量BHなど

## Slide 70: DPFミッション機器構成
ファブリー・ペロー共振器
フィネス : 100
基線長 : 30cm
試験マス : 質量 数kg
PDH法により信号取得・制御
安定化レーザー光源
Yb:YAGレーザー
出力 25mW
ヨウ素飽和吸収による
周波数安定化
ドラッグフリー
ローカルセンサで相対変動検出
 スラスタにフィードバック
ミッション機器重量 : 150kg
ミッション機器空間 : 95 cm立方

## Slide 71: DECIGOのための根幹技術実証
DECIGOで必要
とされる主要技術
基線長1000kmのFP干渉計
宇宙における干渉計制御
試験マスに対する外乱抑圧
大型光学系の製作・制御
安定化レーザー光源による精密計測
光源の周波数・強度安定化
長基線長を利用した安定化制御
フォーメーションフライト
安定な軌道の実現
宇宙機間の距離制御
ドラッグフリー制御
低雑音スラスタ
観測運用
時系列連続データの処理
データの解析
理論予測・他の観測との比較
DPFで実証される技術
衛星変動安定度
10-9 m/Hz1/2
0.5 Hz/Hz1/2
の周波数安定度
6x10-16 m/Hz1/2
の変位感度
4x10-18 m/Hz1/2
の変位感度
10-14 N/Hz1/2
の外力雑音
10-17 N/Hz1/2
の外力雑音
スラスタ雑音
10-7 N/Hz1/2
0.1 Hz帯の連続
観測とデータ解析
宇宙干渉計
による
精密計測
安定化レーザー
の宇宙実証
ドラッグフリー
制御の実現
重力波観測

## Slide 72: DPFで実証される科学技術
DPFで実証される技術
衛星変動安定度
10-9 m/Hz1/2
0.5 Hz/Hz1/2
の周波数安定度
6x10-16 m/Hz1/2
の変位感度
10-14 N/Hz1/2
の外力雑音
スラスタ雑音
10-7 N/Hz1/2
宇宙干渉計
による
精密計測
安定化レーザー
の宇宙実証
ドラッグフリー
制御の実現
意義・波及効果
基礎物理学実験
無重力環境下での精密計測
宇宙・衛星内環境の理解
宇宙空間で, 高い安定度の実現
さまざまな応用
地球環境観測 (ADM-Aeolus, GIFTS),
基礎物理実験, マイクロ波標準, 通信
(ACES), 惑星探査 (TPF-C), X線観測
(MAXIM), フォーメーションフライト (LISA,
GRACE-follow-on)
長時間安定な無重力環境
宇宙環境利用の新しい可能性
基礎物理学実験, 材料工学
フォーメーションフライト
(TPF-C, LISA, GRACE follow-on)
小型低雑音スラスタ

## Slide 73: 宇宙干渉計による精密計測
背景
意義・波及効果
地上干渉計では豊富な実績
(10-19 m/Hz1/2の変動測定)
宇宙では、FP干渉計は実現されていない
(LPFでは MZ干渉計を使用
10-12 m/Hz1/2 程度の変位感度)
FP干渉計による
6x10-16 m/Hz1/2 の変位感度
試験マスへの外乱除去技術の確立
宇宙空間での精密計測技術
 基礎物理学実験
無重力環境下での精密計測
宇宙・衛星内環境のより深い理解
DPFで
目指す成果
DECIGOの根幹技術
FP干渉計による
4x10-18 m/Hz1/2
の変位感度

## Slide 74: 安定化レーザー光源の実現
背景
意義・波及効果
重力波検出器での実績
(10-6 Hz/Hz1/2の相対安定度)
0.5 Hz/Hz1/2 の周波数安定度
飽和吸収分光による安定化の宇宙実証
宇宙空間での
これまでに無い安定度の実現
さまざまな応用
地球環境観測 (ADM-Aeolus, GIFTS),
基礎物理実験, マイクロ波標準, 通信
(ACES), 惑星探査 (TPF-C), X線観測
(MAXIM), フォーメーションフライト (LISA,
GRACE-follow-on)
広い応用範囲
 多くの地上研究 (数 Hz/Hz1/2の安定度)
光周波数標準, 原子・分子の精密分光,
光通信, 量子情報・コンピュータ
宇宙では, 高安定レーザーの実績
 外部基準による高安定化はない
DPFで
目指す成果
DECIGOの根幹技術
要求値を満たす安定度

## Slide 75: ドラッグフリー制御の実現
DPFで
目指す成果
背景
意義・波及効果
ナビゲーションシステムの開発
 1972年 TRAID-1 で初実証
精密基礎物理実験
 2004年 Gravity Probe-B
LPF (2010/11) L1点で実証
太陽輻射圧雑音以下への
衛星変動安定化 10-9 m/Hz1/2
重力傾度安定との併用による低雑音制御
長時間安定な無重力環境
宇宙環境利用の新しい可能性
基礎物理学実験, 材料工学
フォーメーションフライト
のための基礎技術
(TPF-C, LISA, GRACE follow-on)
国内: 高高度気球からの
自由落下 (BOV) で実証
小型低雑音スラスタの宇宙実証
DECIGOの根幹技術
要求値と同程度の安定度

## Slide 76: DECIGOのための根幹技術実証
DECIGOで必要
とされる主要技術
基線長1000kmのFP干渉計
宇宙における干渉計制御
試験マスに対する外乱抑圧
大型光学系の製作・制御
安定化レーザー光源による精密計測
光源の周波数・強度安定化
長基線長を利用した安定化制御
フォーメーションフライト
安定な軌道の実現
宇宙機間の距離制御
ドラッグフリー制御
低雑音スラスタ
観測運用
時系列連続データの処理
データの解析
理論予測・他の観測との比較
DPFで実証される技術
衛星変動安定度
10-9 m/Hz1/2
0.5 Hz/Hz1/2
の周波数安定度
6x10-16 m/Hz1/2
の変位感度
4x10-18 m/Hz1/2
の変位感度
10-14 N/Hz1/2
の外力雑音
10-17 N/Hz1/2
の外力雑音
スラスタ雑音
10-7 N/Hz1/2
0.1 Hz帯の連続
観測とデータ解析

## Slide 77: DPFコスト検討
コスト: 上限値の制約
 信頼性確保とのトレードオフとして検討
基幹部 (電源系, 信号処理系, 熱制御系)
バス部に準じた冗長性・信頼性の確保
ミッション機器
機能冗長構成
重要度に応じて民生部品の使用を検討
構造系・電気系 : メーカーの概算を参照
ミッション機器 (光学系)
民生部品  宇宙仕様部品 の間
(リスク) (コスト)
信頼性確保の考え方

## Slide 78: DPFの意義
今回の内容  「DPF単体での科学的成果」 が中心
しかし, DPFの意義は、単体だけの意義に限られない
科学の目標 : 真理を知ること
我々の成り立ち, 宇宙の始まり
宇宙開発の目標 : 人類のフロンティア・夢
人類の可能性を広げる
 DECIGO : 宇宙の始まりに最も肉薄する可能性を持つ
DPFはその重要なステップ
 DPFは, 宇宙環境利用の新しい可能性を切り拓く

## Slide 79: 過去の重力波観測による成果
2003年，3C66Bが 5.4x1010 Msunの
ブラックホール連星で，5年後に合体する，と発表
Sudou et al., Science 300 1263 (2003)．
重力波の観測による成果の例
2007年に観測されたGRB070201
(Konus-Wind, INTEGRAL, MESSENGER)
 M31 (アンドロメダ)
銀河方向で発生
継続時間の短いガンマ線
バーストは, 連星中性子星
の合体に起因していると
考えられている．
連星ブラックホール
パルサータイミング法による観測データ
 期待される重力波信号は見つからず
3C66Bが連星ブラックホールで
あるという仮説は否定
Jenet et al., astro-ph/0310276．
ガンマ線バースト
米国の地上重力波検出器LIGOが、
十分な感度で観測を行っていた．
 データ解析の結果，信号はなかった.
このShort GRBはM31で発生した
連星中性子星合体に起因するものでは
ない，と結論付けられた.
Abbott et al, axiv:0711.1163．

## Slide 80: DECIGO
DECIGO
宇宙重力波望遠鏡 (~2027)
観測周波数帯 ~0.1 Hz
Terrestrial Detectors
(Ad. LIGO, LCGT, etc)
DECIGO
LISA
(Deci-hertz interferometer Gravitational wave Observatory)
LISA と 地上重力波望遠鏡
の間の周波数を狙う
Notes: The first topic is sciences of DECIGO.
DECIGO stands for Deci-hertz....., firstly proposed in 2001.
This is a space GW antenna with observation band around 0.1Hz.
Since this frequency band is between the terrestrial detectors and LISA,
DECIGO will bridge the observation gap between them.

## Slide 81: DECIGOの観測対象
DECIGO
(1 unit)
IMBH inspiral (z~1)
Merger
Frequency [Hz]
GW amplitude [Hz-1/2]
10-4
10-2
100
102
104
10-24
10-22
10-20
10-18
10-16
10-26
DECIGO
(Correlation)
Background GW
(Ωgw ~ 2 x 10-16)
NS inspiral (z~1)
Merger
3month
宇宙の成り立ちと進化
銀河・超巨大BHの形成
中間質量BH 連星の合体
中性子星 連星の合体
宇宙背景重力波
Notes: With this configuration, DECIGO will have this sensitivity curve.
The horizontal axis is frequency, and the vertical axis is sensitivity to GWs in unit of per-root-hertz.
DECIGO has three main targets.
The first one is inspiral of intermediate-mass BHs.
This line represents the amplitude of signal from 1000 solar mass blackhole
binaries at the distance of redshift of one. The binary will merge at the center of the DECIGO band.
This observation may bring us information on the formation of supermassive BHs at the center of galaxies.
The second target is inspiral of neutron star binaries. This yellow line shows
the GW signal amplitude for NS binary at distance of redshift one. The signal is
in the DECIGO band about several years before the merger. The signal moves to higher
frequency in time, and the merger signal will radiated in the band of ground-based
detectors. So DECIGO will work as a predictor for ground based detectors.
The third target is stochastic background GWs from the early universe.
For this target, we need multiple detectors, in order to distinguish the signal
from detectors noise, This green curve represents the noise level by one-year
cross-correlation observation with two interferometer units.
This level reaches to gravitational-wave energy density ratio of 2 times 10^-16.

## Slide 82: Stochastic Background GWs
Stochastic
Background GWs

## Slide 83: 初期宇宙の観測
宇宙の誕生と
成り立ちに関する知見

## Slide 84: DECIGOの概要
光共振型マイケルソン干渉計
アーム長： 1000 km
レーザーパワー： 10 W,
レーザー波長： 532 nm
ミラー直径： 1 m
互いに1000km離れた3機のS/C
非接触保持された鏡間距離を
レーザー干渉計によって精密測距
太陽公転軌道
最大４ユニットで相関をとる
初期宇宙からの重力波,
連星からの重力波 の観測
宇宙の成り立ちに関する知見
Laser
Photo-
detector
Arm cavity
Drag-free S/C
Arm cavity
Mirror

## Slide 85: DECIGO
DECIGO
光共振型マイケルソン干渉計
アーム長： 1000 km
レーザーパワー： 10 W
レーザー波長： 532 nm
ミラー直径： 1 m
(DECI-hertz interferometer
Gravitational wave Observatory)
宇宙重力波望遠鏡 (~2027)
 他では得られない豊富なサイエンス
互いに1000km離れた3機のS/C
非接触保持された鏡間距離を
レーザー干渉計によって精密測距
太陽公転軌道
最大４ユニットで相関をとる
宇宙の成り立ちに関する知見
インフレーションの直接観測
ダークエネルギーの性質
ダークマターの探査
銀河形成に関する知見
ブラックホール連星の観測
Laser
Photo-
detector
Arm cavity
Drag-free S/C
Arm cavity
Mirror

## Slide 86: 干渉計と宇宙機の制御
Local Sensor
Actuator
Displacement signal between the two Mirrors
Thruster
Thruster
Displacement Signal between S/C and Mirror
Mirror
S/C 1
S/C 2
Fig: S. Kawamura
干渉計(FP共振器) の基線長制御
干渉計信号  鏡の位置(と光源周波数)制御
宇宙機と鏡の相対位置
ローカルセンサー信号  スラスタ (ドラッグフリー制御)
Notes: Here, I will talk a little more on the compatibility of Fabry-Perot cavity length
control and drag-free control of the space craft position.
This figure shows one arm cavity of DECIGO.
The distance between the mirrors is measured by Fabry-Perot cavity. The signal
is fed back to the mirror position to keep the cavity length, using mirror actuators.
On the other hand, relative displacement between a mirror and S/C are measured by
local sensors around the mirrors, These signals are fed back to the thrusters attached
to the S/C. In short, this mirror follows the motion of this mirror, and each S/C
follows the mirror inside it. So, cavity control and drag-free controls are compatible.

## Slide 87: DECIGOの要求値
干渉計による測距
変位雑音 3 x 10-18 m/Hz1/2 (0.1 Hz)
加速度雑音
力の雑音 4x10-17 N/Hz1/2 (0.1 Hz)
他の雑音は散射雑音以下であることが要求される
レーザー光源周波数雑音: 1 Hz/Hz1/2 (1Hz)
安定化ゲイン 105, CMRR 105
LCGT より10倍緩やか.
LISAより50倍厳しい.
多くの外乱雑音源
磁場変動, 電場変動, 宇宙機重力場変動,
温度, 残留気体, など.
Notes: This viewgraph shows important requirements to reach the target sensitivity of DECIGO.
For displacement noise, 3x10^-18 m/sqrt of Hz is requires at the frequency band of 0.1Hz.
This level is about 10 times easer than that of ground based detectors.
For laser frequency noise, 1 Hz/sqrt Hz is requires for laser source,
and 10^5 gain is required for stabilization by arm cavities assuming 10^5 CMRR.
As for the acceleration noise, 4x10^-17 N/Hz^1/2 is required. This is 50 times
stringent requirement than LISA. This will be one of the most challenging requirement
in DECIGO. To realize this, we have to deeply investigate various kinds of noise sources.

## Slide 88: 軌道と配置
太陽周回のレコード盤軌道
相対加速度 4x10-12 m/s2
(鏡への制御力 ~10-9 N )
Separated
unit
干渉計配置
4 つの干渉計ユニット
2 overlapped units  相関解析
2 separated units  重力波源の同定
overlapped
units
Separated
unit
候補軌道:
Notes: The selection of orbit is a critical issue to suppress the effect of external force noise.
The obit of DECIGO is not decided yet. But the strongest candidate is a record disk
orbit along the Earth orbit around the sun as LISA. With this orbit, the relative acceleration
between test masses will be 4x10-12 m/s^2.
This acceleration corresponds to a force range of 10^-9 N for mirror actuator.
Another candidate is a halo orbit around a Lagrange point between the earth and the sun.
This is known to be a stable orbit. However, The relative acceleration is estimated
to be 4x10^-7 m/s^2, which requires larger actuation force to mirrors by 5 orders.
Thus, we adopted the record-disk orbit in the current pre-conceptual design.
As for the constellation, DECIGO will consist of 4 interferometer units.
Two of them will be placed in an overlapped place. This is required to take cross-correlation
of multiple detectors, and to distinguish the stochastic background signal from detector noises.
The other two units will be arranged at separated point along the same orbit.
These units enables us to increase angular resolution for the sky position of the source.
These are required to identify the sources and determine their redshift parameter.

## Slide 89: 感度を上げる必要性
インフレーションからの重力波をより確実に受けたい
 感度を数倍上げる必要がある？
・パラメターの最適化が必要
・感度の向上と技術的難しさの評価が必要
基線長: 歪み感度向上 と 光損失増加の兼ね合い
鏡のサイズ: 光の損失低減
鏡の質量: 輻射圧雑音・力の雑音低減
阿久津氏のもと検討開始
Notes: This viewgraph shows important requirements to reach the target sensitivity of DECIGO.
For displacement noise, 3x10^-18 m/sqrt of Hz is requires at the frequency band of 0.1Hz.
This level is about 10 times easer than that of ground based detectors.
For laser frequency noise, 1 Hz/sqrt Hz is requires for laser source,
and 10^5 gain is required for stabilization by arm cavities assuming 10^5 CMRR.
As for the acceleration noise, 4x10^-17 N/Hz^1/2 is required. This is 50 times
stringent requirement than LISA. This will be one of the most challenging requirement
in DECIGO. To realize this, we have to deeply investigate various kinds of noise sources.

## Slide 90: DECIGO暫定組織
干渉計
佐藤 (法政大工)
上田 (国立天文台)
麻生 (東大理)
代表： 川村 (国立天文台)
副代表： 安東 (京大理)
運営委員会
川村 (国立天文台)，安東 (京大理)，瀬戸 (京大理)，中村 (京大理)，
坪野 (東大理)，佐藤 (法政大工)，田中 (京大基研)，船木 (JAXA)，
沼田 (Maryland)，神田 (阪市大理)，井岡 (KEK)，高島 (JAXA)，
横山（東大理）
Pre-DECIGO
佐藤(法政大工)
衛星
船木 (JAXA)
サイエンス・データ
田中 (京大基研)
瀬戸 (京大理)
神田 (阪市大理)
DECIGO パスファインダー
リーダー： 安東 (京大理)
レーザー
武者 (電通大)
植田 (電通大)
ドラッグフリー
森脇
(東大新領域)
坂井 (JAXA)
信号処理
阿久津
(国立天文台)
バス
高島 (JAXA)
データ解析
神田
(阪市大理)
検出器
阿久津
(国立天文台)
沼田 (Maryland)
Mission phase
Design phase
スラスター
船木 (JAXA)
Notes: This shows the organization of DECIGO. The leader is Seiji Kawamura.
The upper part is organized as a design team for DECIGO. The organization also includes
a DECIGO pathfinder working group, shown in the lower part. This part is organized
as a mission phase team, and the subgroups are in charge of research and development tasks.

## Slide 91: サポート・協力体制
・LISAとの協力関係
LISA/LPFの技術情報や経験, サポートレターの提供
LISA-DECIGO workshop (2008.11)
・スタンフォード大グループとの協力
DPFの帯電制御， DPF ドラッグフリーへの協力
・NASA/GSFCとの協力
ファイバーレーザー光源, GRACEとの共同観測.
・JAXA研究開発本部・誘導制御グループとの協力
 DECIGOのフォーメーションフライト, DPFのドラッグフリー制御への協力
・東京大学ビッグバンセンター (RESCEU)
DECIGOを主要プロジェクトとしてサポート (2009.4-)
・地球重力場観測グループ (京大理, 東大地震研, 地球研, NAOJ)
DPFでの観測, データ解析, 得られる科学的成果の検討
・国立天文台 先端技術センター (ATC)
中核機関としての DECIGO/DPFサポート 議論中

## Slide 92: DECIGOのロードマップ
 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ミッション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
目的 | 根幹技術の宇宙実証 銀河系内観測 |  |  |  |  |  |  |  | 重力波の検出 (最小限のスペック) S/C間でのFP干渉計実証 |  |  |  |  |  |  | 重力波天文学 |  |  |  |  | 
構成 | 小型衛星1機 短基線長FP共振器 1台 |  |  |  |  |  |  |  | S/C 3台 干渉計 1台 |  |  |  |  |  |  | S/C 3機 干渉計 3-4ユニット |  |  |  |  | 
Figure: S.Kawamura
DECIGO
Pathfinder
(DPF)
Pre-DECIGO
DECIGO
R&D
Fabrication
R&D
Fabrication
R&D
Fabrication
SDS-1/SWIM

## Slide 93: DECIGOパスファインダー
DECIGOパスファインダー (DPF)
DECIGOのための最初の前哨衛星
DECIGO : 基線長 1000kmの編隊飛行
 DPF 1機の衛星 (基線長30cm干渉計)
350kg級 小型衛星
地球周回軌道 (高度 500km)
DECIGO
1000km
DECIGOの主要技術の宇宙実証
レーザー干渉計, 安定化レーザー光源,
ドラッグフリーシステム、データ取得と解析
Local Sensor
Actuator
Thruster
Laser
DPF
30cm

## Slide 94: DPFシステム概要
安定化レーザー光源
干渉計モジュール
衛星バス
太陽電池パドル
ミッション
スラスタヘッド
中央処理演算器
衛星バス
3Nスラスタ
マスト構造
Satellite Bus
(‘Standard bus’ system)
DPF Payload
Size : 950mm cube
Weight : 150kg
Power : 130W
Data Rate: 800kbps
Mission thruster x12
Power Supply
SpW Comm.
Size :
950x950x1100mm
Weight : 200kg
SAP : 960W
Battery: 50AH
Downlink : 2Mpbs
DR: 1GByte
3N Thrusters x 4

## Slide 95: DPFシステム概要
Stabilized.
Laser source
Interferometer
module
Satellite
Bus system
Solar Paddle
Mission
Thruster head
On-board
Computer
Bus thruster
Satellite Bus
(‘Standard bus’ system)
DPF Payload
Size : 950mm cube
Weight : 150kg
Power : 130W
Data Rate: 800kbps
Mission thruster x12
Power Supply
SpW Comm.
Size :
950x950x1100mm
Weight : 200kg
SAP : 960W
Battery: 50AH
Downlink : 2Mpbs
DR: 1GByte
3N Thrusters x 4
Notes: DPF satellite will look like this figure. The satellite is comprised of two parts.
The bottom part contains the bus system with solar puddles, batteries, data processing system,
temperature control system, and telecommunication system with ground station.
The upper part is a mission payload. The interferometer module is placed in the first floor,
and stabilized laser system is placed in the second floor. 12 small low-noise thrusters
are attached at the corners of the payload.

## Slide 96: DPFが目指す科学的成果

## Slide 97: DPFの目指す科学的成果

## Slide 98: DPFの観測目標
重力波により宇宙を見る
銀河系内のBH連星合体
 巨大BH形成への知見.
DPFの感度では
~30個の球状星団を観測可能
NGC6441
NGC6256
NGC7078
NGC7093
NGC104
重力で地球を見る
地球重力場の観測
地球形状の計測
地球環境モニタ
他の海外ミッションに匹敵する感度
国際観測網への貢献, 独自の観測
(2012-2016に国際観測網にギャップ)
空間
スケール
80km
100km

## Slide 99: 要求値
干渉計感度
変位雑音 6 x 10-16 m/Hz1/2 (0.1 Hz)
加速度雑音
力の雑音 1x10-15 m/s2/Hz1/2 (0.1 Hz)
他の雑音
レーザー光源周波数雑音: 0.5 Hz/Hz1/2 (1Hz)
x 200 of DECIGO in disp. noise
x 250 of DECIGO
外力雑音:
残留気体変動, 磁場勾配-変動, 熱輻射,
温度変動, 電場変動, 重力場変動, など.
衛星変動
変位雑音 1x10-9 m/Hz1/2 (0.1 Hz)

## Slide 100: DECIGOのための根幹技術実証
DECIGOで必要
とされる主要技術
基線長1000kmのFP干渉計
宇宙における干渉計制御
試験マスに対する外乱抑圧
大型光学系の製作・制御
安定化レーザー光源による精密計測
光源の周波数・強度安定化
長基線長を利用した安定化制御
フォーメーションフライト
安定な軌道の実現
宇宙機間の距離制御
ドラッグフリー制御
低雑音スラスタ
観測運用
時系列連続データの処理
データの解析
理論予測・他の観測との比較
DPFで実証される技術
衛星変動安定度
10-9 m/Hz1/2
0.5 Hz/Hz1/2
の周波数安定度
6x10-16 m/Hz1/2
の変位感度
4x10-18 m/Hz1/2
の変位感度
10-15 N/Hz1/2
の外力雑音
10-17 N/Hz1/2
の外力雑音
スラスタ雑音
10-7 N/Hz1/2
0.1 Hz帯の連続
観測とデータ解析
FP干渉計の
動作実証
安定化レーザー
光源の動作実証
ドラッグフリー
制御の実現
重力波の観測
0.5 Hz/Hz1/2
の周波数安定度

## Slide 101: 小型科学衛星シリーズ
JAXAの小型科学衛星シリーズの候補
標準衛星バス + 次期固体ロケットを利用して、
最低 3機の小型科学衛星 を打ち上げる計画
1号機 SPRINT-A/EXCEED (~2012年)
UV望遠鏡による惑星観測
2号機 ERG (~2013年)
地球周辺の磁気圏観測
小型科学衛星1号機 SPRINT-A/EXCEED
Next-generation
Solid rocket booster (M-V FO)
Fig. by JAXA
宇宙分野における新しいサイエンスの
可能性として評価を受けている
DPF: 小型科学衛星3号機 を目指す
打ち上げ目標 : 2015年度

## Slide 102: 小型科学衛星シリーズ
2008年9月 ミッション提案書募集  決定せず
2009年3月 2号機ミッション再募集
候補: ERG, DPF, FFAST など 5ミッション
2009年5月 ヒアリング審査 (ERG, DPF)
2009年8月 2号機ミッション ERGに決定
2010年 3号機ミッション選定(予定)
JAXAの小型科学衛星シリーズの候補
標準衛星バス + 次期固体ロケットを利用して、
最低 3機の小型科学衛星 を打ち上げる計画
1号機 SPRINT-A/EXCEED (~2012年)
UV望遠鏡による惑星観測
2号機 SPRINT-B/ ERG (~2013年)
地球周辺の磁気圏観測
小型科学衛星1号機 SPRINT-A/EXCEED
Next-generation
Solid rocket booster (M-V FO)
Fig. by JAXA

## Slide 103: 小型科学衛星シリーズ選定
2008年9月 ミッション提案書募集  決定せず
2009年3月 2号機ミッション再募集
候補: ERG, DPF, FFAST など 5ミッション
2009年5月 ヒアリング審査 (ERG, DPF)
2009年8月 2号機ミッション ERGに決定
JAXAの小型科学衛星シリーズの候補
標準衛星バス + 次期固体ロケットを利用して、
最低 3機の小型科学衛星 を打ち上げる計画
1号機ミッション (~2012年)
SPRINT-A/EXCEED
2号機ミッション (~2013) : 今年度選定
小型科学衛星1号機 SPRINT-A (旧TOPS)
Next-generation
Solid rocket booster (M-V FO)
Fig. by JAXA

## Slide 104: DECIGOのロードマップ
 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ミッション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
目的 | 根幹技術の宇宙実証 銀河系内観測 |  |  |  |  |  |  |  | 重力波の検出 (最小限のスペック) S/C間でのFP干渉計実証 |  |  |  |  |  |  | 重力波天文学 |  |  |  |  | 
構成 | 小型衛星1機 短基線長FP共振器 1台 |  |  |  |  |  |  |  | S/C 3台 干渉計 1台 |  |  |  |  |  |  | S/C 3機 干渉計 3-4ユニット |  |  |  |  | 
Figure: S.Kawamura
DECIGO
Pathfinder
(DPF)
Pre-DECIGO
DECIGO
R&D
Fabrication
R&D
Fabrication
R&D
Fabrication
SDS-1/SWIM

## Slide 105: 結論
DECIGOパスファインダー
DECIGOのための最初の前哨衛星
重力波・地球重力場の観測
JAXAの小型衛星シリーズとしての実現を目指す.
SWIM – 1年9カ月の宇宙実証運用が成功のもと終了.
研究開発が進行中
DPF搭載機器のBBM製作・試験
DECIGO
豊富な科学的知見が期待できる
 宇宙の成り立ちと進化, 銀河形成, 基礎物理.
DECIGOの仕様検討
Notes: Now, I will summarize my talk.
DECIGO will provide us fruitful knowledge on the beginning of the universe, dark energy,
and formation of galaxies.
DECIGO pathfinder is a first milestone mission for DECIGO, and being a
strong candidates of JAXA's small satellite series.
In addition, we have developed a SWIM module, which is under operation in orbit.
This is our first precursor to space. Though this is only a small module, we have made
a significant step

## Slide 106: DECIGOパスファインダー
DECIGOパスファインダー (DPF)
小型衛星 1 機 (重量 350kg)
地球周回軌道 (高度 500km)
非接触保持された試験マスの変動を
レーザー干渉計を用いて精密計測
将来の宇宙重力波望遠鏡のための前哨衛星
宇宙・地球の観測
 銀河の成り立ち, 地球環境モニタ
先端科学技術の確立
 宇宙・無重力環境利用の新しい可能性
小型科学衛星3号機 (~2015年) を目指す

## Slide 107: まとめ
DECIGOパスファインダー (DPF)
小型衛星 1 機 (95cm立方x2, 350kg)
地球周回軌道 (高度 500km, 太陽同期軌道)
試験マス x2  基線長30cmのFP共振器
安定化レーザー光源, ドラッグ・フリー制御
宇宙・地球の観測
 銀河の成り立ち, 地球環境モニタ
先端科学技術の確立
 無重力環境利用の新しい可能性
DECIGOのための最初の前哨衛星
BBM試作・試験
SDS-1/SWIMによる宇宙実証 が進行中

## Slide 108: 期待できる科学的知見
・Verification of the alternative theories of gravity
Test Brans-Dicke theory by NS/BH binary evolution
 Stronger constraint by 104 times
K. Yagi and T. Tanaka, Prog. Theor. Phys. 123, 1069 (2010)
・ Neutron-star physics
Determine mass of 105 NSs per year
 Constrain the EOS of NS
Formation process of NS from the spectrum
・ Black hole dark matter
Gravitational collapse of the primordial density fluctuations
 Primordial black holes (PBHs)
as a candidate of dark matter
R. Saito and J. Yokoyama, Phys. Rev. Lett. 102 161101 (2009)

## Slide 109: ダークエネルギーに対する知見
DECIGO will observe
104-5 NS binaries at z~1
Precise ‘clock’ at cosmological distance
Angular resolution
～10arcmin （1 detector）
～10arcsec （3 detectors）
at z=1
Determine cosmological parameters
Absolute and independent measurement
 Information on acceleration
of expansion of the universe
chirp waveform
Distance:
Redshift:
host galaxy
‘Standard Siren’
Relationship between
distance and redshift
NS-NS (z～1)
GW
DECIGO
Output
Expansion ＋Acceleration?
Seto, Kawamura, Nakamura,
PRL 87, 221103 (2001)
Notes: I will talk a little more on the sciences form the NS binaries and stochastic background.
For Newton-star binaries, DECIGO is not just a predictor of merger for ground-based detectors.
DECIGO will observe 10 thousand to hundred thousand binaries at a distance of redshift of one.
This means that we have plenty of precise clocks at cosmological distance.
These clocks can be used as standard sirens. The distance to the source is directory
measured by the gravitational waveform. And the redshift is measured by EM wave counterpart
observation by identifying the source. From this distance-to-redshift measurement,
we will be able to observe the acceleration of the expansion of the universe by dark energy.

## Slide 110: 衛星スケールの検討
小型科学衛星
技術実証衛星
大学衛星
中型衛星
衛星 サイズ
[m]
衛星重量
[kg]
期待できる
成果
1 – 10
(ASTRO-X)
(SPRINT-X)
(SDS-X)
(Cube sat.)
1 – 3
0.5 – 1
0.1-0.5
~ 2000
~ 400
~ 100
~ 10
(Pre-DECIGO)
重力波の検出
フォーメーション
フライト
(DPF)
観測データ取得
根幹技術の
総合試験
(SWIM)
根幹技術の
個別試験
(×Drag-free)
動作試験
原理実証
開発期間
[年]
~ 10
~ 6
~ 4
~ 3
コスト
[億円]
~ 200
~ 70
~ 5
~ 0.1

## Slide 111: 地球重力場・重力波の観測
EGM2008 (2190次)の係数データ
DPF軌道高度 500km, 極軌道
地球重力場の計算
重力加速度
単位: mgal
(l>2 高度500km)
重力波
の観測
地球重力場
の観測
Orbital Freq. (0.176 mHz)
地球重力場観測と
重力波観測の両立

## Slide 112: 推進体制
DPF-WG
84名
DECIGO
137名

## Slide 113: 干渉計モジュール
レーザー干渉計 : 試験マス + 干渉計 + センサ
国立天文台, 東大
干渉計
モジュール
干渉計モジュール
 重力波観測, 重力勾配計
試験マスモジュール
重力・重力波を観測するための基準
・30cm IFO BBM ・Packaging
Digital control ・Monolithic Opt.
レーザーセンサ
 加速度計センサ
法政大, 国立天文台,
お茶大, スタンフォード大
・BBM of Module,
Sensor, Actuator,
Clump/Release
・μ-Grav. Exp.
東大地震研, 東大理
・BBM test
・Sensitivity meas.
Notes: The prototype of the test mass mirror and the housing for it are shown in this picture.
The details of this part will be presented by S.Sato san in this afternoon in the parallel session
number two and also was presented by Yuka Wakabayashi san in a poster session.

## Slide 114: 安定化レーザー光源
安定化レーザー光源 : 光源 + 安定化システム
電通大, NICT
安定化
レーザー光源
ヨウ素飽和吸収
による安定化制御
 周波数基準
擾乱耐性
電通大, NASA/GSFC
Yb:YAG (NPRO or Fiber laser) 光源
小型・軽量化, 耐振動性
・BBM
development
・BBM development
・Stability meas.
Notes: The laser stabilization system using iodine absorption line is being developed as BBM in
the same size as flight model. This system is working well, and evaluation of the stability
and development of automatic control system are going on.

## Slide 115: 姿勢・ドラッグフリー制御
姿勢・ドラッグフリー制御 : 衛星構造検討, 制御則, ミッションスラスタ
JAXA, 東海大, 防衛大
小型・低雑音
スラスタ
Low-noise Thruster
東大, JAXA
衛星構成, 熱・構造検討
質量・輻射
バランス構造
・Passive
attitude stability
・Drag-free control
 Actuators for satellite control
・BBM and system design
Notes: The attitude and drag-free control system is being designed as shown in this figure.
DOF will have a hybrid drag-free control configuration with passive stabilization with
gravity gradient, and active control using mission thrusters.
As for the low-noise thruster, we are designing the system with existing technologies,
and developing a thruster stand used for the evaluation of thrust noises.
In addition, as a R&D for future missions, we are developing a new slit-type FEEP thruster.

## Slide 116: 信号処理・制御システム
信号処理・制御システム : SpWベースの信号処理システム
信号処理・
通信システム
JAXA, 東大, 京大
SpC2 + SpW信号処理システム
 SDS-1/SWIMによる宇宙実証
試験マス制御
Photo
by JAXA
SDS-1
(Jan. 2009)
SWIMmn
SpC2
試験マスの非接触制御と精密計測
 SWIMによる宇宙実証
Space demonstration
bySDS-1/SWIM
衛星バスシステム
JAXA, 東大, 京大
Notes: As one of R&D for DPF and also DECIGO, we have made a significant step recently.
We developed a small test-mass and signal-processing module, named SWIM.
This module was loaded on a small technology demonstration satellite, and launched
in this January. We had several in-orbit operation after that, and we are obtaining
good results. In short, it is working well. Details will be presented by W.Kokuyama
in this afternoon in the parallel session number 2. I believe that this will be an
exciting talk for most of you.

## Slide 117: DPF技術開発
安定化レーザー光源
Yb:YAG (NPRO) 光源
ヨウ素飽和吸収による安定化制御
 安定度向上, パッケージ化
武者氏
資料より
電気通信大学
情報通信研究機構 (NICT)
佐藤氏
資料より
干渉計・ハウジング
プロトタイプの設計・製作
 基本性能の試験
地球重力場観測用センサの試作
新谷氏
資料より
国立天文台 (NAOJ)
東京大学・地震研究所
スタンフォード大

## Slide 118: DPF技術開発
姿勢制御・ドラッグフリー
構成 (構造・制御則)の検討
重力傾度安定による受動安定化
衛星にマスト構造を取り付ける
ミッション部スラスタによるドラッグフリー制御
スラスタ
既存技術のシステム化検討
推力雑音評価装置
(スラスタスタンド) 製作
スリット型FEEPの試作
船木氏
資料より
森脇氏
資料より
東京大学・新領域創成科学研究科
宇宙航空研究開発機構 (JAXA)
宇宙航空研究開発機構 (JAXA)
東海大学, 防衛大学

## Slide 119: DPF構造検討
問題点
衛星重心位置が
干渉計中心より10cmほど低い
機械的インターフェース条件ぎりぎり
太陽電池パドルの変動周期が
観測帯域(0.1-1Hz)内に入る恐れ
DPF構造 :仕様を満たす構成は検討済
バス(太陽電池パドル)の構成を
変更した構成での検討を進める
問題点は、
標準バスに手を加えない
という要請に大きく起因している

## Slide 120: DPF構造 再検討
DPF構造 改良案検討結果
太陽電池パドルの展開機構
標準構成部品の
組み合わせの変更で対応可能.
新規開発部品はない.
姿勢・ドラッグフリー制御
剛性・重心位置など特性向上.
マスト構造が簡略化できる.
要検討事項
スラスタ噴射との干渉
GPS取り付け, 放熱面の干渉…

## Slide 121: 地球重力場観測
人工衛星の軌道から地球重力ポテンシャルを検知
2つの観測モード: ＧＰＳ受信機 + 加速度計 , 重力勾配計
GPS衛星
GRACEとGRACE-FOの間の期間
2012-16年を埋める可能性
 独自の成果, 国際貢献
東京大字地震研・新谷氏、
京都大学・福田氏の資料/情報提供
GRACE, GOCEが稼働中
次世代計画 GRACE-FO
GRACEと同等 (マイクロ波測距)
GRACE
L ~ 220km, ΔL ~ 5mm
 ΔL/L ~ 2 x 10-11
DPF
L ~ 0.3m, ΔL ~ 10-11 m
 ΔL/L ~ 3 x 10-11

## Slide 122: 地球重力場観測
人工衛星から地球重力ポテンシャルを観測
Globalな重力ポテンシャルの決定
 密度分布のモニタ
GPS衛星
東京大字地震研・新谷氏、
京都大学・福田氏の資料/情報提供
時間変動のモニター
地球規模の水の監視
（海洋・陸水・氷床等）
地震・火山噴火にともなう
地殻変動の検知・予測
運用中の衛星
GRACE: 2機の衛星の編隊飛行
GOCE: 1機の衛星に重力勾配計
次世代計画 : GRACE2
GRACEと同等の構成・感度

## Slide 123: 地球重力場観測の観測網
GRACEとGRACE2の間
(2012-16年) の空白を埋める可能性
 独自の成果, 国際貢献
DPF --- GRACEと同等の感度を持つ
高感度干渉計
衛星のドラッグフリー精密制御
GRACE
L ~ 220km, ΔL ~ 5mm
 ΔL/L ~ 2 x 10-11
DPF
L ~ 0.3m, ΔL ~ 10-11 m
 ΔL/L ~ 3 x 10-11

## Slide 124
CHAMP(2000.7)高度400km
静電型加速度計搭載 -> 非重力ドラッグ（大気抵抗、
輻射圧等）を検知して補正・・・ジオイド精度数cm
GRACE(2002.3)高度500km 双子衛星 -> 軌道の空間微分検知
空間微分による高次（短波長）項の強調・・・精度数mm
GOCE(2009予定)高度300km 重力偏差計->重力の空間微分、
高次項の強調
GRACEで検知された密度（=水分布）変化
重力ポテンシャルの球面調和関数展開
・通常は軌道高度(r-R)程度の空間分解能
・空間微分を検知することにより高次項
（l：大）が強調される
諸外国の衛星重力ミッション

## Slide 125: 衛星重力ミッション (1)
CHAMP (Challenging Mini-satellite Payload)
衛星に搭載したGPS受信機
 精密軌道決定, 地球重力場観測
打上げ日 2000.07.15 (設計寿命 3年)
軌道 凖極・円軌道 (高度 470km, 傾斜角 83度)
開発機関 DLR, CNES (ACC), NASA (GPS receiver)
搭載機器
(1) ACC （STAR加速度計）
測定周波数 0.0001－0.1Hz
測定範囲 ±0.0001ms－2
測定分解能 加速度 ＜3×10-9 - 3×10-8 ms-2
角加速度 ＜1×10-7 - 5×10-7 rad･s-2
(2) GPS receiver 周波数 50Hz
(3) LRR（レーザー反射器） 口径 38.0mm×4枚
(4) OVM/FRD（スカラー／ベクトル磁力計）
測定範囲 ±65,000nT, 測定精度 ＜0.5nT
空間分解能 150m（along the orbit）
(5) DIDM（イオン測定器）
衛星寸法 4.3m（長さ）×0.75m（高さ）×1.62m（底部）
磁力計取付展開ブーム長 4m
重量 522kg （ペイロード重量 25kg）
消費電力 140W（ペイロード 45W）
参考：
GFZ Potsdam
http://op.gfz-potsdam.de/champ/
総覧 世界の地球観測衛星 －web版－
財団法人 リモート・センシング技術センター
http://www.restec.or.jp/databook/

## Slide 126: 衛星重力ミッション (2)
GRACE
(Gravity Recovery and Climate Experiment)
2機の衛星のタンデム飛行による衛星重力ミッション
GPS,マイクロ波リンクによる2衛星の相対距離変化測定
地球重力場, 電離層・大気圏の垂直構造の観測
打上げ日 2002.03.17 (ミッション期間 5年)
軌道 太陽同期軌道 (高度 500km, 軌道傾斜角 89度)
2衛星間 220km
開発機関 NASA(米国）, DLR（ドイツ）
観測機器
(1) KBR（Kバンド測距装置）
GPS受信機を組み合わせたマイクロ波リンク
2衛星間距離変化決定精度 1μm/s
(2) ACC（相対距離変化補正用加速度計）
加速度分解能 1×10-10 ms-2
(3) CSA（衛星方向感知恒星カメラ）
(4) GPS Receiver
衛星航行データおよび地球周縁掩蔽による電離層・大気圏の
垂直構造データ取得
(5) LRR（レーザ反射器） 測距精度 ＜5mm
衛星形状・寸法 台形断面
3.122m（長さ）×0.72m（高さ）×1.642m（底部幅）
重量 432kg （ペイロード 40kg、燃料 34kg）
消費電力 150－210W （ペイロード 75W、熱制御 20－50W）
開発費用 9,680万ドル （2機合計）

## Slide 127: 衛星重力ミッション (3)
GOCE
(Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer )
地球の重力場を観測し、高精度かつ高空間分解
能のグローバルモデルを定める。
打上げ日 2009.4 (ミッション期間 2-3年)
軌道 太陽同期軌道 (高度 295 km, 傾斜角 96.7度)
開発機関 ESA
観測機器
(1) Gradiometer × 3 pairs
3軸サーボ制御加速時計
加速度計のペアベースライン長 0.5m
加速度計ノイズ < 1 ×10-12 ms-2
(5 mHz – 0.1 Hz)
(2) GPS/GLONASS receiver （測地用）
(3) Laser Retroreflector
必要電力 760W
重量 1,200kg （打上げ時）
GOCE (Courtesy of ESA)

## Slide 128: 地球重力場観測の観測網
GRACEとGRACE2の間
(2012-16年) の空白を埋める可能性
 独自の成果, 国際貢献
DPF --- GRACEと同等の感度を持つ
高感度干渉計
衛星のドラッグフリー精密制御
GRACE
L ~ 220km, ΔL ~ 5mm
 ΔL/L ~ 2 x 10-11
DPF
L ~ 0.3m, ΔL ~ 10-11 m
 ΔL/L ~ 3 x 10-11

## Slide 129: DPFの目指す科学的成果

## Slide 130: DPFで実証される科学技術
DPFで実証される技術
衛星変動安定度
10-9 m/Hz1/2
0.5 Hz/Hz1/2
の周波数安定度
6x10-16 m/Hz1/2
の変位感度
10-14 N/Hz1/2
の外力雑音
スラスタ雑音
10-7 N/Hz1/2
宇宙干渉計
による
精密計測
安定化レーザー
の宇宙実証
ドラッグフリー
制御の実現
意義・波及効果
基礎物理学実験
無重力環境下での精密計測
宇宙・衛星内環境の理解
宇宙空間で, 高い安定度の実現
さまざまな応用
地球環境観測 (ADM-Aeolus, GIFTS),
基礎物理実験, マイクロ波標準, 通信
(ACES), 惑星探査 (TPF-C), X線観測
(MAXIM), フォーメーションフライト (LISA,
GRACE-follow-on)
長時間安定な無重力環境
宇宙環境利用の新しい可能性
基礎物理学実験, 材料工学
フォーメーションフライト
(TPF-C, LISA, GRACE follow-on)
小型低雑音スラスタ

## Slide 131: 今後の方針
DPF: 宇宙分野における
新しいサイエンスの可能性として評価を受けている
JAXA小型科学衛星 戦略的開発経費
 加速ミッションとして採択
次ミッションの有力候補の1つになっている
小型科学衛星3号機 を目指して再スタート
課題 実現性を高める
工学面を含めた体制の強化
より具体的な衛星構成検討
技術性成熟度の更なる向上・分かり易い実績
説得力のある科学的成果の検討
打ち上げ目標 : 2015年

## Slide 132: 観測周波数帯と観測対象
DECIGO
基線長 107 m, マス 100kg,
レーザー光 10W, 波長 532nm
テレスコープ径 1m
LCGT
重力崩壊型
超新星爆発
中性子星
連星合体
ScoX-1
(1yr)
パルサー
(1yr)
銀河系内連星
バックグラウンド雑音
大質量
ブラックホール
連星合体
銀河系内連星
LISA
重力場変動雑音
(地上検出器)
初期宇宙
からの重力波
(Wgw=10-14)
地上干渉計 : 10Hz - 1kHz  中性子星など
DECIGO : 0.1 - 1Hz  中間質量BHなど, 初期宇宙からの重力波
LISA : 1mHz – 10mHz  大質量BHなど

## Slide 133: LCGT and DECIGO
LCGT (~2016)
Terrestrial Detector
 High frequency events
Target: GW detection
DECIGO (~2027)
Space observatory
 Low frequency sources
Target: GW astronomy

## Slide 134: 他プロジェクトとの関係
地上重力波望遠鏡との関係
LCGT : 予算獲得のために準備中
計画最初の3 年程度は，トンネル掘削や真
空槽設置などの工事が主であり，現在と同
程度のエフォート率を維持
日本の重力波のグループ
 LCGT : 最優先のプロジェクト
DECIGO : その先の中心プロジェクト
DECIGO/DPFには,
LCGT以外からの研究者/学生
も多く参入
重力波/宇宙というフロンティアへの意欲

## Slide 135: DPFが目指す科学的成果

## Slide 136: SWIMによる実証とDPF
CPU: HR5000
(64bit, 33MHz)
System Memory:
2MB Flash Memory
4MB Burst SRAM
4MB Asynch. SRAM
Data Recorder:
1GB SDRAM
1GB Flash Memory
SpW: 3ch
SpaceCube2: Space-qualified Computer
SWIMmn : User Module
Processor test board
GW+Acc. sensor
FPGA board
DAC 16bit x 8 ch
ADC 16bit x 4 ch
 32 ch by MPX
Torsion Antenna x2
~47g test mass
Size: 71 x 221 x 171
Weight: 1.9 kg
Power: 7W
Power ±15V, +5V
SpW x2 for CMD/TLM
Data Rate : 380kbps
Size: 124 x 224 x 174
Weight: 3.5 kg
Power: ~7W
Power +28V
RS422 for CMD/TLM
GPS signal
SDS-1
Bus System
Photo by JAXA
Photo by JAXA
SDS-1搭載のSWIM (Space wire demonstration module)
DPF衛星のプロトタイプとしての役割
SpC2 小型衛星標準バス (通信・信号処理, 電源制御)
Snm DPFミッション部 (デジタル制御ボード, AD/DAコンバータ, センサモジュール)

## Slide 137: SWIMによる実証とDPF
DPFミッション部 信号処理・搭載機器のプロトタイプとしての役割
SpC2 中央処理計算機
デジタルボード 機器制御デジタルボード
AD/DAボード 信号取得, 制御用アナログボード
センサモジュール 試験マスモジュール, センサ/アクチュエータ
SWIM – 動作実証が主な目的
信号処理・制御系の実証
センサ感度は重要視していない

## Slide 138: SWIMによる実証とDPF
CPU: HR5000
(64bit, 33MHz)
System Memory:
2MB Flash Memory
4MB Burst SRAM
4MB Asynch. SRAM
Data Recorder:
1GB SDRAM
1GB Flash Memory
SpW: 3ch
SpaceCube2: Space-qualified Computer
SWIMmn : User Module
Processor test board
GW+Acc. sensor
FPGA board
DAC 16bit x 8 ch
ADC 16bit x 4 ch
 32 ch by MPX
Torsion Antenna x2
~47g test mass
Size: 71 x 221 x 171
Weight: 1.9 kg
Power: 7W
Power ±15V, +5V
SpW x2 for CMD/TLM
Data Rate : 380kbps
Size: 124 x 224 x 174
Weight: 3.5 kg
Power: ~7W
Power +28V
RS422 for CMD/TLM
GPS signal
SDS-1
Bus System
Photo by JAXA
Photo by JAXA
SDS-1搭載のSWIM (Space wire demonstration module)
DPF衛星のプロトタイプとしての役割
SpC2 小型衛星標準バス (通信・信号処理, 電源制御)
Snm DPFミッション部 (デジタル制御ボード, AD/DAコンバータ, センサモジュール)

## Slide 139: DPF技術開発
信号処理・制御
SpaceWire/SpaceCube
SDS-1/SWIM
1/23打上げ  宇宙実証試験
写真：JAXA
CPU: HR5000
(64bit, 33MHz)
System Memory:
2MB Flash Memory
4MB Burst SRAM
4MB Asynch. SRAM
Data Recorder:
1GB SDRAM
1GB Flash Memory
SpW: 3ch
SpaceCube2: Space-qualified Computer
SWIMmn : User Module
Processor test board
GW+Acc. sensor
FPGA board
DAC 16bit x 8 ch
ADC 16bit x 4 ch
 32 ch by MPX
Torsion Antenna x2
~47g test mass
Size: 71 x 221 x 171
Weight: 1.9 kg
Power: 7W
Data Rate : 380kbps
Size: 124 x 224 x 174
Weight: 3.5 kg
Power: ~7W
Photo by JAXA
Photo by JAXA
東京大学, 京都大学
宇宙航空研究開発機構 (JAXA)

## Slide 140: SWIMmn センサーモジュール
超小型重力波検出器
SpW 通信の宇宙実証のためのセンサーモジュール
将来の宇宙重力波望遠鏡のための最初のステップ
Test mass
Photo sensor
Coil
TAM: Torsion Antenna Module with free-falling test mass
(Size : 80mm cube, Weight : ~500g)
Reflective-type optical
displacement sensor
Separation to mass ~1mm
Sensitivity ~ 10-9 m/Hz1/2
6 PSs to monitor mass motion
~47g Aluminum, Surface polished
Small magnets for position control
Used for test-mass
position control
Max current ~100mA
2 TAMs
in the frame
SWIMmn Module

## Slide 141: SWIMmn
超小型宇宙重力波検出器
Test mass
Photo sensor
Coil
TAM: Torsion Antenna Module with free-falling test mass
(Size : 80mm cube, Weight : ~500g)
Reflective-type optical
displacement sensor
Separation to mass ~1mm
Sensitivity ~ 10-9 m/Hz1/2
6 PSs to monitor mass motion
~47g Aluminum, Surface polished
Small magnets for position control
Photo：
JAXA
2009年1月打ち上げ, 2010年9月運用停止
世界で最初の 宇宙重力波検出器

## Slide 142: SWIMmn 軌道上実証
SWIM
In-orbit operation
z control on
yaw control on
Operation: May 12, 2009
Downlink: ~ a week
Test mass controlled
Damped oscillation
(in pitch DoF)
Error signal  zero
Signal injection
 OL trans. Fn.
Free oscillation
in x and y DoF
By
W.Kokuyama

## Slide 143: SWIM運用
月1回のペースで順調に運用中
伝達関数測定, DC gain測定
衛星3軸制御時のスペクトル測定
スピン安定時・3軸制御時のノイズ測定結果
スピン安定
3軸地球指向
3軸慣性系固定
衛星回転(3rpm)に伴うノイズ
6月より観測を計画中

## Slide 144: SWIM による観測運転
長時間データ取得
Orbital Period
10mHz LPF
Jun 17, 2010 ~120 min.
July 15, 2010 ~240 min.
Tokyo
Kyoto
Orbital period
~100min.
地上重力波検出器との同時観測運転
データ解析進行中

## Slide 145: DPF技術開発
安定化レーザー光源
Yb:YAG (NPRO) 光源
ヨウ素飽和吸収による安定化制御
 安定度向上, パッケージ化
武者氏
資料より
電気通信大学
情報通信研究機構 (NICT)
佐藤氏
資料より
干渉計・ハウジング
プロトタイプの設計・製作
 基本性能の試験
地球重力場観測用センサの試作
新谷氏
資料より
国立天文台 (NAOJ)
東京大学・地震研究所
スタンフォード大

## Slide 146: DPF技術開発
姿勢制御・ドラッグフリー
構成 (構造・制御則)の検討
重力傾度安定による受動安定化
衛星にマスト構造を取り付ける
ミッション部スラスタによるドラッグフリー制御
スラスタ
既存技術のシステム化検討
推力雑音評価装置
(スラスタスタンド) 製作
スリット型FEEPの試作
船木氏
資料より
森脇氏
資料より
東京大学・新領域創成科学研究科
宇宙航空研究開発機構 (JAXA)
宇宙航空研究開発機構 (JAXA)
東海大学, 防衛大学

## Slide 147: DPF概要
安定化レーザー光源
干渉計モジュール
衛星バス
太陽電池パドル
ミッション
スラスタヘッド
中央処理演算器
衛星バス
3Nスラスタ
マスト構造
小型衛星 1 機
(95cm立方x2, 350kg)
地球周回軌道 高度 500km
DECIGOのための前哨衛星
小型科学衛星2号機 (~2013年)
候補としてミッション提案中
宇宙・地球の観測
重力波の観測
DECIGOのための宇宙実証
科学技術の確立
地球重力場の観測

## Slide 148: DECIGOのための根幹技術実証
DECIGOで必要
とされる主要技術
基線長1000kmのFP干渉計
宇宙における干渉計制御
試験マスに対する外乱抑圧
大型光学系の製作・制御
安定化レーザー光源による精密計測
光源の周波数・強度安定化
長基線長を利用した安定化制御
フォーメーションフライト
安定な軌道の実現
宇宙機間の距離制御
ドラッグフリー制御
低雑音スラスタ
観測運用
時系列連続データの処理
データの解析
理論予測・他の観測との比較
DPFで実証される技術
衛星変動安定度
10-9 m/Hz1/2
0.5 Hz/Hz1/2
の周波数安定度
6x10-16 m/Hz1/2
の変位感度
4x10-18 m/Hz1/2
の変位感度
10-14 N/Hz1/2
の外力雑音
10-17 N/Hz1/2
の外力雑音
スラスタ雑音
10-7 N/Hz1/2
0.1 Hz帯の連続
観測とデータ解析
宇宙干渉計
による
精密計測
安定化レーザー
の宇宙実証
ドラッグフリー
制御の実現
重力波観測

## Slide 149: 宇宙干渉計による精密計測
背景
意義・波及効果
地上干渉計では豊富な実績
(10-19 m/Hz1/2の変動測定)
宇宙では、FP干渉計は実現されていない
(LPFでは MZ干渉計を使用
10-12 m/Hz1/2 程度の変位感度)
FP干渉計による
6x10-16 m/Hz1/2 の変位感度
試験マスへの外乱除去技術の確立
宇宙空間での精密計測技術
 基礎物理学実験
無重力環境下での精密計測
宇宙・衛星内環境のより深い理解
DPFで
目指す成果
DECIGOの根幹技術
FP干渉計による
4x10-18 m/Hz1/2
の変位感度

## Slide 150: 安定化レーザー光源の実現
背景
意義・波及効果
重力波検出器での実績
(10-6 Hz/Hz1/2の相対安定度)
0.5 Hz/Hz1/2 の周波数安定度
飽和吸収分光による安定化の宇宙実証
宇宙空間での
これまでに無い安定度の実現
さまざまな応用
地球環境観測 (ADM-Aeolus, GIFTS),
基礎物理実験, マイクロ波標準, 通信
(ACES), 惑星探査 (TPF-C), X線観測
(MAXIM), フォーメーションフライト (LISA,
GRACE-follow-on)
広い応用範囲
 多くの地上研究 (数 Hz/Hz1/2の安定度)
光周波数標準, 原子・分子の精密分光,
光通信, 量子情報・コンピュータ
宇宙では, 高安定レーザーの実績
 外部基準による高安定化はない
DPFで
目指す成果
DECIGOの根幹技術
要求値を満たす安定度

## Slide 151: ドラッグフリー制御の実現
DPFで
目指す成果
背景
意義・波及効果
ナビゲーションシステムの開発
 1972年 TRAID-1 で初実証
精密基礎物理実験
 2004年 Gravity Probe-B
LPF (2010/11) L1点で実証
太陽輻射圧雑音以下への
衛星変動安定化 10-9 m/Hz1/2
重力傾度安定との併用による低雑音制御
長時間安定な無重力環境
宇宙環境利用の新しい可能性
基礎物理学実験, 材料工学
フォーメーションフライト
のための基礎技術
(TPF-C, LISA, GRACE follow-on)
国内: 高高度気球からの
自由落下 (BOV) で実証
小型低雑音スラスタの宇宙実証
DECIGOの根幹技術
要求値と同程度の安定度

## Slide 152: DPFの意義
今回の内容  「DPF単体での科学的成果」 が中心
しかし, DPFの意義は、単体だけの意義に限られない
科学の目標 : 真理を知ること
我々の成り立ち, 宇宙の始まり
宇宙開発の目標 : 人類のフロンティア・夢
人類の可能性を広げる
 DECIGO : 宇宙の始まりに最も肉薄する可能性を持つ
DPFはその重要なステップ
 DPFは, 宇宙環境利用の新しい可能性を切り拓く

## Slide 153: 日本物理学会声明
宇宙基本法施行に関する声明
2008 年12 月8 日
１ 自由な発想に基づいた意思決定
２ 情報公開と透明性の確保
３ 長期的視野に立った運営
４ 宇宙活動の先導役としての宇宙物理学の推進
５ 学問の府としての推進体制の整備・強化