## Slide 1: 重力・重力波物理学
安東 正樹 (京都大学 理学系研究科)
イラスト
Tom Haruyama

## Slide 2: 第2章 : 重力波の観測
「耳をすます」

## Slide 3: 第2章 : 重力波の観測
「耳をすます」
重力波の音 by 神田氏

## Slide 4
第2章 重力波の検出
イントロダクション
重力波の検出原理
共振型検出器
干渉計型検出器
その他の検出器

## Slide 5
第2章 重力波の検出
イントロダクション
重力波の検出原理
共振型検出器
干渉計型検出器
その他の検出器

## Slide 6: 重力波検出の最初の試み
共振型重力波検出器
(1960年- ジョセフ-ウェーバー)
重力波による潮汐力変動
 弾性体振動として検出.
質量： 1.4 ton , 常温に設置
共振周波数: 1.66 kHz, PZTトランスデューサ
約1000km離れた 2か所での観測
(メリーランド大学, アルゴンヌ国立研究所)

## Slide 7: ウェーバーイベント
否定的な結論 :
- 頻度・振幅が大きすぎる
1000万年で銀河が消滅する程度に
相当するエネルギー放出レート.
- 追試(~19台)では検出されなかった.
重力波検出実験が始まる契機となった.
坪野公夫 「時空のさざ波」より
「ウェーバーイベント」 (1969年)
重力波検出の報告
1000km離れた 2台の検出器での同時信号
1日に数回のイベント
銀河中心方向から多くのイベント
J.Weber, PRL (1969)

## Slide 8: 重力波検出実験の歴史
一般相対性理論
(アインシュタイン, 1916)
重力波の予言
(アインシュタイン, 1916)
さそり座X線源の観測
(ジャコーニ, 1962)
超新星爆発からの
ニュートリノ観測
(小柴, 1987)
銀河中心からの
電波観測
(ジャンスキー, 1931)
望遠鏡による観測
(ガリレオ, 1609)
太陽ニュートリノ観測
(デービス, 1964)
宇宙放射線の発見
(ヘス, 1912)
宇宙背景放射の発見
(ペンジアス・ウィルソン, 1964)
連星パルサーの発見
(ハルス・テイラー, 1974)
重力波存在の証明
(ハルス・テイラー, 1979)
大型干渉計の建設
(1995頃-)
TAMAによる観測開始
(1999-)
LIGOによる観測開始
(2002-)
共同観測観測
(2003-)
干渉計型アンテナ
(1970頃-)
低温アンテナ
(Explorer etc, 1990-)
極低温アンテナ
(Nautilus etc, 1996-)
国際共同観測
(IGEC, 1997-)
重力波観測の報告
(ウェーバー, 1969)
共振型アンテナ
(ウェーバー, 1960-)

## Slide 9
第2章 重力波の検出
イントロダクション
重力波の検出原理
共振型検出器
干渉計型検出器
その他の検出器

## Slide 10: 重力波の効果
・重力波の効果
- 自由質点間の距離の変化
- 大きさを持った物体への潮汐力
x
y
z
重力波
・重力波の振幅 h : 無次元の歪み量
h =10-21  1mの距離が10-21m 伸縮.
: 距離変動
: 2点間の距離

## Slide 11: 重力波による位相変化
x
z
y
重力波
重力波による位相変化
移項して両辺を積分
h の1次の効果まで考慮
4次元線素の式
角周波数Wの光
x軸上を往復する光 (角周波数 W) を考える

## Slide 12: 弾性体に対する重力波の効果
・重力波  大きさを持った弾性体への潮汐力
- 弾性体内の各点
重力波が到来しても同じ座標に留まろうとする.
- 各点間の距離は重力波によって変動.
重力波による歪み力 (四重極の性質  潮汐力)
X軸に沿っておかれた棒状弾性体に
+モードの重力波が入射した場合.
 棒を伸縮させる力がはたらく.

## Slide 13: 基線長と周波数応答
応答関数
(重力波の周期) < (光の往復時間) のとき  信号のキャンセル
重力波による位相変化
フーリエ変換
重力波の波長と最適な基線長の関係
光の往復の間に
重力波が半波長通過
(1kHzの重力波  基線長75km)
重力波による位相変化の周波数応答

## Slide 14: 重力波検出器の種類
10-15
10-12
10-9
10-6
10-3
1
103
Mili-seconds
Seconds
Hours
Years
Age of the
Universe
Wave
Period
Frequency
[Hz]
Supernova
Pulsar
Binary merger
NS-NS
NS-BH
BH-BH
IMBH
SMBH
Early Universe
WD binary
SMBH
Quasi-static binary
Sources
CMB
B-mode
Pulsar timing
Resonant bar
Ground-based
Interferometer
Space
interferometer
Doppler
tracking
Detectors

## Slide 15
第2章 重力波の検出
イントロダクション
重力波の検出原理
共振型検出器
干渉計型検出器
その他の検出器

## Slide 16: 共振型検出器
重力波による潮汐効果を弾性体の振動を利用
重力波による潮汐力
弾性体の振動モードに注目
弾性体の動的4重極モーメント
調和振動子の運動方程式
換算質量
減衰係数
ばね定数
共振周波数
で高い感度をもつ

## Slide 17: 共振型検出器の雑音
感度を制限する要因
熱雑音
トランスデューサの雑音
換算質量
減衰係数
ばね定数
弾性体の熱振動  揺動散逸定理
弾性体の温度と機械損失 で決まる揺動力
温度
ボルツマン定数
揺動力
弾性体振動の読み取り雑音
センサの変位雑音,
等価雑音力 (弾性体への反作用力)
低温化
高感度センサ

## Slide 18: 重力波検出の最初の試み
共振型重力波検出器
(1960年- ジョセフ-ウェーバー)
重力波による潮汐力変動
 弾性体振動として検出.
質量： 1.4 ton , 常温に設置
共振周波数: 1.66 kHz, PZTトランスデューサ
約1000km離れた 2か所での観測
(メリーランド大学, アルゴンヌ国立研究所)

## Slide 19: 共振型アンテナ
Nautilus
- Bar (Al5056)
Length : 3.0 m, Diameter 0.6 m
Weight : 2,350 kg
- Readout: Capacitive + DC SQUID
- Temperature : 0.1 K
- Sensitivity :
2 x 10-21 Hz (around 940 Hz)
Astone+, Astropart. Phys. (1997), Astone+, PRD (2010)
2007年まで4台が稼働:
Nautilus (Frascati), Explorer (Geneva), Auriga (Padova), Allegro (LSU)
(Frascati National Laboratory, 1995-)

## Slide 20: 共振型アンテナネットワーク
From presentation of Stan Whitcomb (2007)
IGEC-2 (2005-2007) :
共振型アンテナによる国際協力観測
観測期間 : 515 日
Duty cycle : 57% (4 detectors)
94% (>3 detctors)
バースト的な重力波に上限値
(False Alarm Rate : 1/centry)
Astone+, PRD (2010)
感度はLIFO S5より悪いが、
FAはこれまでで一番良い制限.

## Slide 21
第2章 重力波の検出
イントロダクション
重力波の検出原理
共振型検出器
干渉計型検出器
その他の検出器

## Slide 22: レーザー干渉計型重力波検出器
それぞれ、鏡で打ち返し干渉させる
干渉光を光検出器で観測する
基本： マイケルソン干渉計
レーザー光源からの光を
直交する2方向に分岐
  腕の長さの差動変動を
  干渉光量の変動として検出
重力波が入射

## Slide 23: 大型レーザー干渉計型重力波望遠鏡
LIGO (USA)
4km x2 +2km x1
GEO (GER-UK)
baseline 600m
VIRGO (ITA-FRA)
baseline 3km
TAMA (JPN)
baseline 3km
第1世代 大型干渉計 (1999年頃から稼働)
世界で 4プロジェクト 6台  国際観測ネットワーク

## Slide 24: 干渉計のアンテナパターン
・入射重力波の偏波
plus
cross
: Plus mode
: Cross mode
・重力波の入射方向
- 干渉計に対して垂直方向からの
重力波入射に感度が高い.
- 全く感度が無い方向もある.

## Slide 25: 観測信号とアンテナパターン
・干渉計型重力波検出器の出力 : 2つの偏波成分の重ね合わせ.
干渉計のアンテナパターン
f
q
y
視線
方向
干渉計基準座標
: 天球上の位置
: 偏極角 (x軸の相対角)
中性子星連星
干渉計

## Slide 26: 干渉計の指向性
・干渉計型重力波検出器: 指向性・偏波依存性がある.
干渉計のアンテナパターン
F+
Fx
Average

## Slide 27: 国際協力
実際上の意義
複数台での同時検出
 検出の信頼度の向上, 偽イベントの除去
重力波信号は微弱
 多くの Fake event が現れる
天文的な意義
天球のカバー  干渉計は 弱い指向性を持つ
検出された場合 --- 天文的情報の取得
波源の位置, 偏波 の情報の取得
 最低3台, 指向性を考慮するとさらに必要
L/H+L/L
L/H+L/L+V
L/H+L/L+V+LCGT
複数台での同時観測

## Slide 28: Parameter estimation
Angular resolution for the source
By H. Tagoshi
H: LIGO-­‐Hanford
L: LIGO-­‐Livingston
V: Virgo, J: LCGT
A: LIGO-­‐Australia
Adding LCGT to (aLIGO + adv. VIRGO) network
 Factor ~3-4 improvement in sky area
S.Fairhaurst
CQG 28(2011) 105021

## Slide 29: 重力波望遠鏡の高感度化
Power-recycling
mirror
Fabry-Perot cavity
Baseline 3km
Fabry-Perot cavity
Signal-extraction
mirror
・地面振動の影響
静寂な地下サイト
高性能防振装置
・真空システム
光路長の揺らぎ
音響雑音などの低減
・長期・連続観測
デジタル制御・データ取得系
環境モニタ, データ保管・分配
・鏡・振り子の熱雑音
鏡・振り子の低温化
材質の機械損失
・光の量子雑音
大型干渉計
干渉計方式の工夫
高出力レーザー光源
高性能鏡
Laser
source
・重力波源の理解
理論・解析的計算
数値相対論
データ解析手法

## Slide 30: 重力波検出器の感度
周波数 [Hz]
重力波振幅 [1/Hz1/2]
10
102
103
地面振動
散射雑音
輻射圧雑音
鏡の熱雑音
低周波数帯 (<10Hz)
地面振動の影響
高周波数帯 (>100Hz)
散射雑音の影響
中間周波数帯 (~100Hz)
鏡・振り子の熱雑音
輻射圧雑音

## Slide 31: 光の量子雑音
・光の量子雑音 --- 干渉計における原理的な雑音
標準量子限界 (Standard Quantum Limit)
: 鏡の質量
: 基線長
長い干渉計基線長
大質量鏡
- 輻射圧雑音 (Radiation Pressure Noise)
鏡での反射時の光子反跳雑音
- 散射雑音 (Shot Noise)
光検出時の光子数計数誤差
LCGT : 大型・大光量干渉計
基線長 3km, 鏡質量 22kg, 干渉計内光パワー ~800kW
: 干渉計入射光パワー

## Slide 32: Optical readout noise
Fundamental sensitivity limitation
in interferometric detectors
Radiation pressure noise
Quantum fluctuation in amplitude
Carrier
light
Quantum
fluctuation
Phase
fluctuation
Amplitude
Fluctuation
Standard Quantum limit
Shot noise
Quantum fluctuation in phase

## Slide 33: 干渉計方式の比較
原理的には、どの方式でも
同じ光パワーと信号帯域
    を実現する事ができる
  光パワー : 腕共振器とPRM
  信号帯域 : 腕共振器とSRM
実際上の問題を考慮して選択される
  光のロス (鏡のロス、有限のコントラスト)
  制御の容易さ (制御すべき自由度)
計画中の将来の干渉計 (LCGT, Ad. LIGO)
→ RSE方式が採用される予定
  大光量を実現しやすい
  基材のロス(発熱)が問題になりにくい
  狭帯域化が可能
BSでの
光パワー
大
腕共振器
のフィネス
大

## Slide 34: Resonant-Sideband Extraction
J.Mizuno (1993)
ITM: Input
Test Mass
ITM
PRM: Power-
Recycling Mirror
Fabry-Perot
Cavity
Fabry-Perot
Cavity
SEM: Signal-
Extraction Mirror
・腕共振器内に高いレーザーパワーを実現
Robust against optical losses
in central interferometer part.
(Substrate loss, Contrast defect)
ETM
ETM: End
Test Mass
Laser
BS
Photo Detector
LCGT, aLIGO, Ad.Virgoで用いられる.
・鏡基材での熱吸収を低減
 Critical to cool ITM (Input Test Mass)
down to cryogenic temperature.
・観測周波数帯域を調整可能.
Detector response (frequency band)
is optimized for target GW signals.
RSE (Resonant-Sideband Extraction)
- 干渉計内の高レーザー光量の蓄積.
- 観測周波数帯の可変化・狭帯域化を可能にする.

## Slide 35: 重力波による位相変化
x
z
y
重力波
重力波による位相変化
移項して両辺を積分
h の1次の効果まで考慮
4次元線素の式
角周波数Wの光
x軸上を往復する光 (角周波数 W) を考える

## Slide 36: 変調とサイドバンド
重力波の効果→ 重力波による光の位相変調
光の位相変調
F
r
e
q
.
C
a
r
r
i
e
r
S
i
d
e
b
a
n
d
s
|
A
m
p
l
i
t
u
d
e
|
変調周波数だけ離れた成分の和
搬送波(キャリア), 側波帯(サイドバンド)
位相変調成分
ベッセル関数
を用いて展開
重力波信号  サイドバンド (信号サイドバンド) として現れる

## Slide 37: フェイザーダイアグラム
位相変調
振幅変調
キャリア光
(例)
位相変調 : ベクトルの位相が時間変化
振幅変調 : ベクトルの振幅が時間変化
ベクトルの分解 (位相変調)
位相が時間変化
  するベクトル
キャリア +
時間変化する成分
周波数 w で
振幅・符号変動
キャリア +
2つのサイドバンド
周波数 w で回転
キャリア光
上サイドバンド光
下サイドバンド光
変調の様子の図解
→ フェイザーダイアグラム
キャリア光を基準に
電場のベクトルを図示

## Slide 38: 重力波信号の大きさ
重力波の効果
→ 重力波による光の位相変調成分
(信号サイドバンド)
重力波信号を大きくするために…
重力波による位相変化
基線長を大きくする
 光と重力波が作用する時間の増大
キャリア光
信号サイドバンド
キャリア光
信号サイドバンド
光のパワーを大きくする
 変調成分の増大

## Slide 39: ファブリ・ペロー共振器
ファブリ・ペロー共振器による
内部光強度・光子滞在時間の増大
入射光
光の往復
反射光
ファブリ・ペロー共振器
2枚の鏡の間で光を往復させる
(入射光と、往復した光の位相を揃える)
共振 :
入射光と、共振器内部の電場の振幅比
(入射光と、往復した光の位相を揃える)
光量の増大
滞在時間の増大
xp

## Slide 40: FP共振器の周波数応答
光の滞在時間の増大
 信号のキャンセルも起きる
滞在時間の増大
最適基線長が短くなる
→ 共振条件から少しずれる
(共振器内を往復するたびに位相が少しずれる)
信号の積算効果が弱まる
同位相の場合
位相がずれた場合
信号サイドバンド成分の周波数は、
  キャリア光と w だけ違う

## Slide 41: 干渉計方式の工夫
- 腕内の光パワーを増大させる
- 光の滞在時間を増大させる.
腕をFP共振器にし, 光を蓄積.
信号キャンセルのため限界がある.
・重力波信号は微弱  信号成分 (信号サイドバンド) 成分の増大が必要.
-
ITM: Input
Test Mass
ITM
PRM: Power-
Recycling Mirror
Fabry-Perot
Cavity
Fabry-Perot
Cavity
SEM: Signal-
Extraction Mirror
ETM
ETM: End
Test Mass
Laser
BS
Photo Detector
RSE (Resonant-Sideband Extraction)
- 干渉計内の高レーザー光量の蓄積.
- 観測周波数帯の可変化・狭帯域化
を可能にする.

## Slide 42: マイケルソン干渉計の動作点
暗縞 (ダークフリンジ) で動作する場合
両腕からのキャリアの位相差 : 180度
腕2から
来た成分
腕1から
来た成分
キャリア光は、打ち消しあって消える
サイドバンド(信号成分)は強めあう
腕1
腕2
キャリア
サイドバンド
キャリア → 全て光源方向へ
サイドバンド → 全て光検出器方向へ
光の成分の分離

## Slide 43: SRとRSE
SR
RSE
共振 → 反射率小 (透過率大)
信号滞在時間 : 減少
反共振 → 反射率大 (透過率小)
  信号滞在時間 : 増加
RSE
SR
両腕からの信号成分は同等に足される
FMのみの場合
BSで折り返した3枚鏡構成
FMとSRMからなるFPを→1枚の合成鏡
Comp.
Mirror
(Signal Recycling)
合成鏡の反射率 : 動作点に依存

## Slide 44: 観測周波数のチューニング
観測周波数帯の狭帯域化
特定の周波数帯に最適化 → 感度の向上
PRC : キャリア (角周波数W) に共振
SEC : サイドバンド (角周波数 W+w) に共振
(デチューニング, Detuning)
SRM
PRM
低周波数
周波数 w
低周波数
周波数 w
ブロードバンド条件
位相がずれる
位相が重なる
デチューン条件
周波数 w の信号を効率的に積算

## Slide 45: パワーリサイクリング
入射光
光の往復
PRM
新しく入ってくる
光と強めあう
干渉計内の
光パワーが増加
パワーリサイクリング
による内部光強度の増大
干渉計 → 検出器側で暗縞に干渉
ほとんど全ての光は光源側に反射される
共振 :
(入射光と、往復した光の位相を揃える)
干渉計内の光強度の増大
MI干渉計を一枚の鏡とみなす
入射光と、干渉計内部の電場の振幅比

## Slide 46: マイケルソン干渉計
直交する2方向からの光の干渉
(2方向で逆符号の位相変化を受ける)
重力波信号

## Slide 47: フォトディテクタ
重力波を含む位相情報は失われる
ベクトルの内積 (干渉項)
位相変調 : キャリアとサイドバンドは直交
サイドバンドに比例した情報は損なわれる
周波数 w で
振幅・符号変動
キャリア光
2つのサイドバンド
の合成ベクトル
検出器 (フォトディテクター)
光の平均パワーを検出 (電場の絶対値の2乗に比例)
キャリア + サイドバンド で考えた場合

## Slide 48: 光の位相検出
位相の情報
キャリア光
2つのサイドバンド
の合成ベクトル
ローカルオシレータ
キャリアと同じ周波数の光 : ホモダイン法
ローカルオシレータ
周波数 wm で回転
キャリアと別の周波数の光 : ヘテロダイン法
光の位相検出  干渉を用いる
信号成分と同じ向きの電場ベクトルを持った
別の光 (局部発振波, ローカルオシレータ)を導入
位相の情報

## Slide 49: ホモダイン法
ホモダイン法
キャリア光をローカルオシレータとして用いる
オフセットマイケルソン法
マイケルソン干渉計の動作点を
ダークフリンジ (暗縞) からずらす
外部変調法 (External mod.)
キャリア光を別経路で導入
BS
FM
FM
PD
信号サイドバンド
キャリア
キャリア
信号サイドバンド
制御すべき自由度が1つ増える
パワーリサイクリングとの共存に問題
動作点のずれ → 強度雑音など
PO
BS
Laser

## Slide 50: ヘテロダイン法
ヘテロダイン法
変調成分 (主にRF周波数帯) とのビートによる信号取得
内部変調法 (Internal mod.)
  腕内部で差動で変調をかける
前置変調法 (Frontal mod.)
  干渉計入射前に変調をかける
  腕の長さを非対称にする
干渉計内部に変調器
→ コントラスト低下、光損失
高光量に耐え得る変調器が必要
非対称性の影響
それなりの高光量に耐え得る変調器
TAMAなどで用いられている
BS
FM
FM
PD
信号サイドバンド
変調サイドバンド
Laser
Osc.
変調サイドバンド
信号サイドバンド

## Slide 51: マイケルソン干渉計
両腕からのキャリアの位相差 : 90度
腕1
腕2
腕2から来た成分
腕1から
来た成分
各腕からのキャリアは、
他方の腕のサイドバンドと干渉 (ホモダイン法)
2つの干渉信号 (差動変動) は同符号で現れる
(重力波の四重極特性より)
重力波を検出できる
差動型マイケルソン干渉計
干渉時の2つの出口に同量の光
キャリア
サイドバンド
キャリア
サイドバンド

## Slide 52: マイケルソン干渉計の動作点
暗縞 (ダークフリンジ) で動作する場合
両腕からのキャリアの位相差 : 180度
腕2から
来た成分
腕1から
来た成分
キャリア光は、打ち消しあって消える
サイドバンド(信号成分)は強めあう
腕1
腕2
キャリア
サイドバンド
キャリア → 全て光源方向へ
サイドバンド → 全て光検出器方向へ
信号検出には
ローカルオシレータが必要
光の成分の分離

## Slide 53: Readout-noise reduction
Optical configuration
High-power laser source
Fabry-Perot Michelson
interferometer with RSE
(Resonant-Sideband Extraction)
Nd:YAG laser source with
>180W output power
High-freq. (> 100 Hz) improvement
Power-recycling
mirror
Fabry-Perot cavity
Fabry-Perot cavity
Signal-extraction
mirror
Low-loss mirror
Optical loss <100ppm (round-trip)
<45ppm in reflection
Shot noise reduction by high power in arm cavities

## Slide 54: スクイージングによる感度の向上
標準量子限界を超える測定
→ スクイージング (光の量子状態を変える)
2つのスクイージング
- スクイーズされた真空場を導入
- 狭帯域化によるスクイージング
  (Ponderomotive squeezing)
位相揺らぎ
通常の量子揺らぎ
振幅揺らぎ
スクイージング
Hartmut Grote, LV meeting March 2011

## Slide 55: 熱雑音の低減
- 鏡 ~20K, 振り子 ~16K
- 付加的な効果 : 機械損失の低減, 熱レンズ効果の低減,
パラメトリック不安定性の低減.
・熱雑音 --- 干渉計の原理的雑音
干渉計の構成コンポーネントに 機械損失  揺動力 (揺動散逸定理)
- 鏡の熱雑音 : 鏡基材, コーティング面などでの損失.
- 振り子の熱雑音 : 鏡の懸架ワイヤ等での損失.
Thermal
noise
熱雑音
: 温度 [K]
: 機械損失の逆数
温度を下げる
良い材質を選ぶ
低減する干渉計構成
LCGT : 低温干渉計  熱雑音を低減するクリアな方法.

## Slide 56: 揺動散逸定理と熱雑音
振り子の
熱振動
鏡の熱振動
熱揺動力
運動方程式 (ランジュバン方程式)
機械的振動 → 調和振動子
機械損失と関係
(揺動散逸定理)
(白色雑音)
変動のスペクトル
共振の鋭さ : Q値

## Slide 57: 熱雑音の影響の低減法
・Q値を上げる (機械損失を下げる)
 使用する材質を選ぶ (鏡基材, 懸架ファイバー, 鏡コーティング)
・工夫により影響を抑える.
- 鏡の熱雑音 – 鏡にあたるビーム径を大きくする.
- 振り子の熱雑音 – 制御で抑えるなど.
・冷却する.
- 鏡, 振り子の温度を下げる.

## Slide 58: 鏡-振り子の冷却
・鏡-振り子を冷却する
 熱雑音を低減する明確な方法.
- 付加的な効果 (サファイヤ, シリコン):
機械損失の向上, 熱伝導率の向上
Uchiyama+, Phys Let. A (1999)
Uchiyama+, Phys. Let. A (2000)
Tomaru+, Phys. Let. A (2002)
変動のスペクトル
サファイヤ基材の機械損失
サファイヤファイバの機械損失
サファイヤの熱伝導率

## Slide 59: 冷却方法
・実際上の問題を考慮する必要がある
- 十分な冷却能力 : クライオスタットの断熱, 内部発熱の低減.
- 冷凍機に起因する振動 (地面・音経由, 熱伝導路経由).
- 残留気体流入による光学特性の劣化.
- 冷却路による防振特性の劣化.
二重断熱クライオスタット + シールドダクト.
低振動型パルスチューブ冷凍機.
サファイヤファイバによる低温懸架装置.

## Slide 60: 鏡-振り子の冷却
Cryogenic mirror and
suspension of CLIO
100-m interferometer
Low-vibration
Cryo-cooler design

## Slide 61: 地面振動の影響低減
・地面振動 --- 地上干渉計の低周波観測帯域と安定度を制限
- 常微動 : 準定常的な変動. 干渉計の観測帯域を制限.
- 非定常変動 : 地震, 気象変動, 人工的な励起など.
干渉計の安定度, 観測のデューティサイクルに影響.
LCGT : 地下サイトに建設  2-3桁小さい常微動, 長期安定な環境.
高性能防振装置 SAS : 多段・低周波の防振装置.
地面振動レベル
- 地下サイトでは2-3桁小さい
- 高周波数で低減.
(神岡サイトでの値, : 周波数, )

## Slide 62: Passive seismic attenuator
Passive isolator
(Require no energy supply)
Basic unit : single pendulum
Isolation Ratio:
Disp. ratio of mass to platform
Platform
Suspended mass
Supported by spring or pendulum
: Frequency
: Pendulum frequency
: Q-value
(sharpness of resonance)
f -2
Resonant freq.
Factor ~ Q
Isolation ratio=1
 Isolation above f0

## Slide 63: High-performance isolator
Better seismic attenuator
 Improve stability and isolation ratio
Damping
Reduce Q-value
→ improve stability
Reduction of
peak height
Degraded isolation
Low reso. freq.
Low-freq. cut-off
  → Better isolation
Better
Isolation ratio
Drift by environment
Combine them in design of the seismic attenuator
Multi stage
More steep reduction
  → Better isolation
Better
Isolation ratio
Resonant peaks
f -2
f -4

## Slide 64: 防振装置の多段化
防振装置の多段化
  理想的なn 段振り子の防振比
8m
VIRGO (Super Attenuator)
段数が多いほど急峻な防振特性
段数分の共振のピーク
ダンピングにより安定動作のためには、
(防振比を損なわない設計が必要)
応答が複雑になる
  → 制御系の設計に注意が必要
多くの共振がカップルした複雑な応答
高さ 8m
水平方向 9段
鉛直方向 6段
最上部でダンピング
鏡と鏡上部で位置制御
10Hzで15桁程度の防振

## Slide 65: 低共振周波数化
振り子等の共振周波数の低下
→ 防振比の向上
  共振周波数 : 防振系の大きさで制限される
振り子
(横防振)
バネ
(縦防振)
工夫が必要 : 反バネの利用
(変動を増加させる向きの力)
およそ 1Hz → 25cm
柔らかい系になる → ドリフトに影響されやすくなる
倒立振り子
バネ
反バネ力
重力
重力に起因した
反バネ力を利用
変動
~30mHz
GASフィルタ
(Geometric Anti-Spring)
反バネ力
圧縮力
板バネ
圧縮力に起因した
反バネ力を利用
変動
~100mHz

## Slide 66: 大型レーザー干渉計型重力波望遠鏡
LIGO (USA)
4km x2 +2km x1
GEO (GER-UK)
baseline 600m
VIRGO (ITA-FRA)
baseline 3km
TAMA (JPN)
baseline 3km
第1世代 大型干渉計 (1999年頃から稼働)
世界で 4プロジェクト 6台  国際観測ネットワーク

## Slide 67: 第1世代 重力波検出器
連星中性子星合体イベント : 50kpc~20Mpcの観測レンジ
 我々の銀河, 近傍銀河でイベントがあれば検出可能
検出の試み : 1960年代より行われる
2000年前後より、大型干渉計型検出器が観測を開始
レーザー干渉計型 : 6台, 共振型検出器 : 3台
国際的観測ネットワーク : 1年を超える観測データ
 科学的成果 (上限値, 理論モデルへの制約など)
LIGO Hanford
LIGO Livingstone
TAMA
Auriga

## Slide 68: TAMA300
国立天文台三鷹キャンパス
航空写真
基線長 300m
銀河系内を見渡せる感度
  (世界最高感度 2000-2002年)
他の干渉計に先駆けた観測運転
  (3000時間を超える観測データ)
基線長300mの
レーザー干渉計型重力波検出器
1995年 建設開始, 1999年 観測開始
(理論予測値 : 10-5 events/yr)
銀河系内の連星中性子星合体の探査
9回目の観測運転 (2003-2004)
観測可能距離 : 73kpc
観測時間 : 486 hours
検出効率 : 69%
重力波は見つからず
イベント頻度への上限値
20 events/year (C.L. 90%)
その他: バースト波探査, パルサー探査, ブラックホール準固有振動探査 など

## Slide 69: TAMA300
Center Room
Beam tube
End Room
Injection
Bench
BS
RM
NM1
NM2
MC1
10W Laser
Output Bench
300m Tube
EM1

## Slide 70: TAMA300
Mirror suspension
Fused silica Mirror
10W laser source

## Slide 71: LIGO
2002年観測開始
計画通りの感度を実現 (世界最高感度)
 連星中性子星 14Mpc まで観測可能
長期連続観測
 1年以上の3台同時観測データ
(S5: 2005年11月 - 2007年10月)
基線長4km 2台, 2km 1台の
レーザー干渉計重力波検出器
連星中性子星探査
イベントレート上限値 : 2.5 events/yr/gal (S4)
バースト波探査
銀河中心付近の超新星爆発に, なんとか届く感度
パルサー探査
既知のパルサー: h<3x10-25 (PSR J1605-7202)
(Crabパルサー: 理論的上限値より厳しい制限)
全天探査: h< 2x10-24
その他 : LMXB, パルスの無い中性子星
バックグラウンド重力波探査
ΩGW<6.5x10-5 (ビックバン元素合成上限に迫る)
Vuk Mandic
(GWDAW 2007)

## Slide 72: 第2世代 重力波望遠鏡
aLIGO (USA)
4km x 2 (or3)
GEO-HF (GER-UK)
baseline 600m
Adv.VIRGO (ITA-FRA)
baseline 3km
LCGT (JPN)
baseline 3km
LIGO-Austreria
in proposal
LIGO-India
in proposal
国際観測ネットワークが形成される (現在から 約5年後)
 重力波天文学
(重力波の検出, 波源位置の特定, 波源の物理情報, …)

## Slide 73: 第2世代 重力波望遠鏡
David Shoemaker, LV meeting March 2011
・aLIGO
・基線長 4km、施設・真空系: そのまま利用
・光学系・防振系・制御系など: ほぼ取り換え
・スクイージングのテスト実験
6dBのSqueezing 感度向上を目指す.
インストール作業進行中
・Advanced VIRGO
・基線長 3kmのまま, 干渉計構成変更(RSE).
・光源の変更  ファイバーレーザー.
・鏡の熱補償, 出射光学系変更.
11月中旬インストール開始
G. Losurdo LV meeting March 2011

## Slide 74: 第2世代 重力波望遠鏡
・GEO-HF: GEOのアップグレード
・基線長 600m  高周波数感度を向上.
・高出力光源, スクイージング
 最大3.5dBの効果確認.
AstroWatch進行中
Hartmut Grote, LV meeting March 2011
・LIGO-Austreria, LIGO-India
・Established in August 2009 to coordinate
the Indian GW community to participate in GW research!
・Funding received for a 3m prototype interferometer
at the Tata Institute for Fundamental Research.
・aLIGOの1台を移設  角度分解能を上げる.

## Slide 75: 地上重力波望遠鏡のロードマップ
2010
2015
2020
2025
ＬＣＧＴ
Ａｄ. ＬＩＧＯ
LIGO
TAMA
Enhanced
LIGO
/CLIO
Advanced
LIGO
LCGT
Advanced
Virgo
VIRGO
/GEO
ET
Obs. range: ~20Mpc
Einstein Telescope
Rate: 10-4 – 10-2 event/yr
US 3rd generation
・1st Generation detector
 幸運なイベント, 上限値
Obs. Range: ~200Mpc
Rate: ~10 event/yr
・2nd Generation detector
 確実な検出, 天体物理
Obs. Range ~3 Gpc
Dairy detection
・3rd Generation detector
 宇宙論

## Slide 76
第2章 重力波の検出
イントロダクション
重力波の検出原理
共振型検出器
干渉計型検出器
その他の検出器

## Slide 77: 重力波検出器の種類
10-15
10-12
10-9
10-6
10-3
1
103
Mili-seconds
Seconds
Hours
Years
Age of the
Universe
Wave
Period
Frequency
[Hz]
Supernova
Pulsar
Binary merger
NS-NS
NS-BH
BH-BH
IMBH
SMBH
Early Universe
WD binary
SMBH
Quasi-static binary
Sources
CMB
B-mode
Pulsar timing
Resonant bar
Ground-based
Interferometer
Space
interferometer
Doppler
tracking
Detectors

## Slide 78: ドップラートラッキング
地球 - スペースクラフト間 のマイクロ波通信を利用
x
z
y
重力波
重力波による位相変化
干渉計の応答と同様に考えることができる
地球
通信の往復時間 (位相変化) を測定
観測周波数帯
低周波数 電磁波の往復期間 (~104 sec)
高周波数帯 増幅器の雑音
S/C
感度を制限する要因
星間プラズマ, 電離層遅延,
太陽風, 衛星軌道誤差

## Slide 79: 深宇宙探査機による観測
探査機 ULYSSES
スペースシャトルから
放出された直後の
Ulysses探査機
(1990年)
- 1992年 の木星スイングバイ時
- 約40日間の観測
Ulysses探査機
(想像図 ESA)
の周波数帯で重力波信号の上限値
探査機 CASSINI
- 2周波数観測により星間プラズマの影響を補正
(X-band 8.4Ghz, Ka-band 32GHz)
(~数 mHz帯)
感度
10-6
10-2
10-4
Frequency [Hz]
10-12
10-13
Armstrong et al.,
Ap. J 599 (2003) 806
-約40日間の観測 x 3回 (2001- 2004年)
CASSINI探査機
(想像図, ESA)
(1997年 打ち上げ  土星探査)
それまでの上限値を3桁向上
- 電波の往復時間 5700 – 5900 sec

## Slide 80
  第2章 重力波の検出
重力波の検出原理
重力波検出器
共振型アンテナ
レーザー干渉計
ドップラートラッキング
パルサータイミング
CMB B-mode

## Slide 81: パルサータイミング
パルサーは精度の良い時計
観測者
自転
中性子星
磁力線
 パルスタイミングの変動から重力波を検出
(地球 – パルサー間の位相変化を検出)
パルス周波数
パルスタイミングのずれ
(Timing Residual)
スピンダウンの効果
パルスタイミング
( : 観測開始からのパルス数 )
電波望遠鏡による長期間の観測
 低周波数での重力波観測
(背景重力波, 大質量BH連星の合体)

## Slide 82: タイミング誤差
感度を制限する要因
パルサー自身の変動 グリッチ, 形状変化
パルサー軌道の変動 伴星の影響 , 母銀河の運動
星間物質の影響
地球近辺の影響 軌道精度
観測器の誤差 時計の精度, 非線形性,
校正誤差, 受信機の雑音
Manchester (2009)
Timing Residuals for PSR J0437-4715
• Parkes Observatory
• 1.2 years data span
• 211 TOAs, each 64 min observation time
46個のミリ秒パルサーについて
高品質のデータ
(rms Residual < 2.5 μs) が得られている

## Slide 83: パルサータイミングによる制限
複数のパルサーの観測結果をまとめる
8年間の観測
(C.L. 95%)
Janet et al. (2006)
Manchester (2009)

## Slide 84: パルサータイミングアレー
European Pulsar Timing Array (EPTA)
電波望遠鏡 Westerbork, Effelsberg,
Nancay, JodrellBank, (Cagliari)
普段は個別に運用・高感度が必要な時に同時観測
9個の安定パルサー (rms Residual < 2.5 μs)
North American pulsar timing array (NANOGrav)
Arecibo and Green Bank のデータを使用
17個の安定パルサー
Parkes Pulsar Timing Array (PPTA)
Parkes 64m 電波望遠鏡 (Australia)
20個の安定パルサー
Manchester (2009)
• 30 MSPs being timed in PTA projects world-wide
• Circle size ~ (rms residual)-1
• 12 MSPs being timed at more than one observatory
要求条件 20個の安定なミリ秒パルサー
100nsecの精度
5-10年 毎週の観測
複数のパルサー観測  相関解析
背景重力波,
超巨大BH合体からの重力波の検出を目指す

## Slide 85: SKA : 電波望遠鏡アレイ
The Square Kilometre Array
Next Generation Radio Telescope
Built in South Africa or Western Australia in ~2020
50x sensitivity of current best interferometer
Key science project: “Strong field tests of gravity using pulsars and black holes” - will be used as a “gravitational wave” telescope
http://www.skatelescope.org/photo/material/S22-Abb1.jpg
George Hobbs
Australia Telescope National Facility

## Slide 86
  第2章 重力波の検出
重力波の検出原理
重力波検出器
共振型アンテナ
レーザー干渉計
ドップラートラッキング
パルサータイミング
CMB B-mode

## Slide 87: CMB B-mode 偏光
宇宙背景放射 (CMB, Cosmic Microwave Background)
B-mode偏光成分から重力波を観測
初期宇宙 (インフレーション期) からの重力波
図: 田島氏談話会 (2011 京都大学)
E-mode
B-mode

## Slide 88: 重力波エネルギー密度
・重力波のエネルギー密度
宇宙の臨界密度
重力波の密度
等価な重力波スペクトル
ハッブル定数
・CMBの テンソル・スカラー比
Meyer (Fujihara Seminar 2009)
インフレーションのエネルギースケールに対応

## Slide 89: CMB偏光測定プロジェクト
Hazumi (Fujihara Seminar 2009)

## Slide 90: CMB偏光測定結果
・BICEP2 実験
・QUIET 実験
Bischoff+, arXiv:1012.3191
r < 2.2 (C.L. 95%)
Chiang+, ApJ (2010)
r < 0.72 (C.L. 95%)
全天の2%の領域を探査
(Q/U Imaging ExperimenT, チリ・アタカマ)
(Background Imaging of Cosmic
Extragalactic Polarization, 南極)
田島氏談話会 (2011 京都大学)
全天の3%の領域を探査

## Slide 91: その他の検出法
原子干渉計
レーザー冷却された原子の干渉を利用
1Hz以下の低周波数帯をターゲットにする
散射雑音 (有限の原子数に起因) で感度が制限
天体の固有振動
天体の固有振動の重力波による励起を観測
地球については、地震計
ネットワークを利用して観測が行われている

## Slide 92: まとめ
第2章 重力波の検出
重力波の検出原理
 潮汐力を観測
自由質点間の距離を観測
重力波検出器
共振型検出器
レーザー干渉計検出器
ドップラートラッキング
パルサータイミング
CMB偏光観測

## Slide 93
    第2章 終わり