## Slide 1: 重力波による新しい天文学
安東 正樹
(京都大学 理学系研究科)

## Slide 2: GCOE特別講義の内容
第1章 重力波
第5章 重力と余剰次元
第6章 微小距離での重力
第2章 重力波検出器
第3章 重力波の観測
第4章 将来計画

## Slide 3
2010年秋 ある方が Twitterでつぶやきました．
LIGOは，バイナリー ブラックホールの質量，距離，
方向まで分かった，という論文を準備中らしい．

## Slide 4: イベントレート
・連星合体イベントの頻度見積もり
Abadie+ CQG 27 (2010) 173001.

## Slide 5
(Fig. by Marion 2011)

## Slide 6: おしらせ
・大型低温重力波望遠鏡
LCGT (Large Cryogenic Gravitational-wave Telescope)
の建設が, 昨年10月から始まりました.
文部科学省 「最先端研究基盤事業」
・現在のLIGOより一桁程度良い感度
 年間数回程度の検出が期待できる.

## Slide 7
・ イントロダクション
・ 地上重力波望遠鏡
・ 宇宙重力波望遠鏡
・ TOBA
・ まとめ

## Slide 8
イントロダクション

## Slide 9: 重力波で宇宙を探る
天文学
星形成
恒星進化
銀河
ブラックホール
巨大ブラックホール
惑星
ガンマ線バースト
超新星爆発
さまざまな
天体現象
ガンマ線
X線
可視光
赤外線
電波
電磁波による
観測
宇宙論
インフレーション
ダークマター
ダークエネルギー
宇宙背景
放射
原子核理論
高密度物体の物理
宇宙線による
観測
ニュートリノ
高エネルギー
宇宙線
背景画: NASA/WMAP Science Team
一般相対性理論
強い重力場における
相対性理論
重力波による
観測
低周波数
重力波
高周波数
重力波
連星合体現象
超新星爆発
背景重力波
パルサー

## Slide 10: 地上重力波望遠鏡のターゲット
地上重力波望遠鏡 -- 10Hz – 1kHz の観測周波数帯
コンパクト天体, 高エネルギー天体現象
高密度天体の状態方程式
原子核物理
相対性理論の検証
強い重力場での物理法則
高エネルギー天体
現象の総合的理解
ニュートリノ
高エネルギー宇宙線
電磁波
数値相対論
同時観測
中性子星
ブラックホール
超新星爆発
パルサー
軟ガンマ線リピーター
背景重力波
初期宇宙
EMRI
長ガンマ線
バースト
短ガンマ線
バースト
連星合体
準固有
振動
星の
振動
モード

## Slide 11: 宇宙重力波望遠鏡のターゲット
宇宙重力波望遠鏡 -- 0.1mHz – 1 Hz の観測周波数帯
中間/巨大ブラックホール, 初期宇宙
超巨大BHの形成過程
銀河形成史
宇宙論, 宇宙の誕生と発展
ダークエネルギー・ダークマター
重力理論の検証
ニュートリノ
電磁波
数値相対論
同時観測
中性子星・白色矮星
ブラックホール
パルサー
背景重力波
初期宇宙
EMRI
定常的・
準静的
な自転・
公転運動
巨大ブラック
ホールの合体
連星
準固有振動
多数天体の
重ね合わせ

## Slide 12: 連星合体観測による知見
・重力波の初検出
- 連星中性子星 : 存在が確実, 波形が予測できる.
- 相対性理論/重力法則の検証.
- 新しい天文学の創生,
- ガンマ線バーストの起源, 未知の発見.
・高密度核物質の直接探査
- 中性子星の状態方程式の情報.
- 潮汐変形/破壊, HMNSの形成など.
・宇宙論・銀河形成史に対する知見
- 宇宙論パラメータへの制限.
- 超巨大ブラックホールの形成過程
- 連星の進化や分布の情報.
From encyclopedia of science

## Slide 13: 連星合体現象からの重力波
・連星合体からの重力波の波形
インスパイラル
合体
リングダウン

## Slide 14: 「耳をすます」
重力波の音 by 神田氏

## Slide 15
連星中性子星の合体数値シミュレーション by 関口氏

## Slide 16: 中性子星連星合体の数値シミュレーション
時間 (msec)
時間 (msec)
時間 (msec)
Type II
等質量連星
中性子星合体
BHへ崩壊
Type Ⅰ
Type Ⅲ
寿命 > 5ms
HMNS形成
Short lived
Long lived
BHへ崩壊
BHへ崩壊
Type Ⅱ
寿命 < 5ms
遠心力によって
を支える中性子星
Hotokezaka+, PRD (2011)

## Slide 17: 初期宇宙の観測
Background:
original figure by
NASA/WMAP Science Team

## Slide 18: 本格的な天文学
現在の検出器 --- 近傍銀河までの観測範囲を持つ
ただ… そのような重力波イベントは稀 (10-5-10-3 event/yr)
次世代の重力波望遠鏡
高感度化
より多くの銀河をカバーする
観測帯域を広げる
 定常的・大振幅の重力波
DECIGO
LCGT
Core-collapse
Supernovae
NS binary
inspiral
ScoX-1
(1yr)
Pulsar
(1yr)
Massive BH
inspirals
Galaxy
binaries
Gravity-gradient noise
(Terrestrial detectors)
DPF limit
Background GWs
from early universe
(Wgw=10-14)
Foreground GWs
LISA

## Slide 19: LCGT と DECIGO
LCGT (~2017)
Ground-based Detector
 高周波数 の重力波イベント
目標: 重力波の検出, 天文学
DECIGO (~2027)
Space observatory
 低周波数 の重力波
目標: 重力波天文学の展開

## Slide 20: 重力波天文学のロードマップ
2010
2015
2020
2025
~10 event/yr
のイベントレート
地上望遠鏡
ＬＣＧＴ
Ａｄ. ＬＩＧＯ
LIGO
TAMA
Enhanced
LIGO
CLIO
Advanced
LIGO
LCGT
Advanced
Virgo
VIRGO
GEO
ET
宇宙望遠鏡
0.1mHz-10mHz
確実な重力波源
0.1Hz帯
宇宙論的な重力波
低周波数帯の観測
LPF
DECIGO
DECIGO
LISA
BBO
LPF
DPF
Pre-DECIGO
LISA
より遠くを観測 (10Hz-1kHz)

## Slide 21
地上重力波望遠鏡
- LCGT, aLIGO, など -

## Slide 22: 第1世代 重力波検出器
連星中性子星合体イベント : 50kpc~20Mpcの観測レンジ
 我々の銀河, 近傍銀河でイベントがあれば検出可能
検出の試み : 1960年代より行われる
2000年前後より、大型干渉計型検出器が観測を開始
レーザー干渉計型 : 6台, 共振型検出器 : 3台
国際的観測ネットワーク : 1年を超える観測データ
 科学的成果 (上限値, 理論モデルへの制約など)
LIGO Hanford
LIGO Livingstone
TAMA
Auriga

## Slide 23: 重力波観測による成果の例
2007年に観測されたGRB070201
(Konus-Wind, INTEGRAL, MESSENGER)
 M31 (アンドロメダ)
銀河方向で発生
ガンマ線バースト
継続時間の短いガンマ線バーストは, 連星中性子星の合体に起因している
可能性がある．
米国の地上重力波検出器LIGOが、十分な感度で観測を行っていた．
 データ解析の結果，信号はなかった.
このShort GRBはM31で発生した 連星中性子星合体
に起因するものでは ない，と結論付けられた.
Abbott et al, axiv:0711.1163.

## Slide 24: 背景重力波探査
John T. Whelan for the LSC, AAS Meeting, Jan 2008
LIGO S5
感度の良い 41.5-177.5Hz のデータを使用
 BBNより良い上限値
(95% CL)
LIGO and VIRGO collab.,
Nature 460 (2009) 08278.

## Slide 25: 本格的な天文学
現在の検出器 --- 近傍銀河までの観測範囲を持つ
ただ… そのような重力波イベントは稀 (10-4-10-2 event/yr)
約1桁感度を向上した 第2世代の重力波望遠鏡
高感度化より多くの銀河をカバーする
100 million light years
LIGO today
Advanced LIGO
~2014
Enhanced LIGO
~2009
得られるサイエンス
Initial LIGO 1年間の観測
~ Advanced LIGO 9時間の観測
感度が10倍向上  イベントレートは 103倍
(重力波の振幅) ∝ 1/(波源までの距離)
第2世代望遠鏡では、検出頻度 ~ 10 event/year

## Slide 26: 第2世代 重力波望遠鏡
aLIGO (USA)
4km x 2 (or3)
GEO-HF (GER-UK)
baseline 600m
Adv.VIRGO (ITA-FRA)
baseline 3km
LCGT (JPN)
baseline 3km
LIGO-Austreria
in proposal
LIGO-India
in proposal
国際観測ネットワークが形成される (現在から 約5年後)
 重力波天文学
(重力波の検出, 波源位置の特定, 波源の物理情報, …)

## Slide 27: LCGT
LCGT
(Large-scale Cryogenic Gravitational-wave Telescope)
大規模な重力波天文台
- Baseline length: 3km
- High-power Interferometer
低温干渉計
- Mirror temperature: 20K
地下の安定・静寂な環境
- Kamioka mine,
1000m underground
LCGT
日本の次世代重力波検出器 (本格観測 2017年 - )
海外の望遠鏡 (Ad. LIGOなど) と同等の感度  国際観測網.

## Slide 28: LCGT サイト
・220km away from Tokyo
・1000m underground from
the top of the mountain.
(Near Super Kamiokande)
・360m altitude
・Hard rock of Hida gneiss
(5 [km/sec] sound speed)
Landsat photo data
NASA altitude data
Cashmir 3D
岐阜県・神岡町 の地下サイトに建設
Facility of the Institute of Cosmic-Ray Research (ICRR), Univ. of Tokyo.
Neutrino
Super Kamiokande, Kamland
Dark matter
XMASS
Gravitational wave
CLIO, LCGT
Geophysics
Strain meter

## Slide 29: 重力波望遠鏡の高感度化
Power-recycling
mirror
Fabry-Perot cavity
Baseline 3km
Fabry-Perot cavity
Signal-extraction
mirror
・地面振動の影響
静寂な地下サイト
高性能防振装置
・真空システム
光路長の揺らぎ
音響雑音などの低減
・長期・連続観測
デジタル制御・データ取得系
環境モニタ, データ保管・分配
・鏡・振り子の熱雑音
鏡・振り子の低温化
材質の機械損失
・光の量子雑音
大型干渉計
干渉計方式の工夫
高出力レーザー光源
高性能鏡
Laser
source
・重力波源の理解
理論・解析的計算
数値相対論
データ解析手法

## Slide 30: 第2世代 重力波望遠鏡
David Shoemaker, LV meeting March 2011
・aLIGO
・基線長 4km、施設・真空系: そのまま利用
・光学系・防振系・制御系など: ほぼ取り換え
・スクイージングのテスト実験
6dBのSqueezing 感度向上を目指す.
インストール作業進行中
・Advanced VIRGO
・基線長 3kmのまま, 干渉計構成変更(RSE).
・光源の変更  ファイバーレーザー.
・鏡の熱補償, 出射光学系変更.
11月中旬インストール開始
G. Losurdo LV meeting March 2011

## Slide 31: 第2世代 重力波望遠鏡
・GEO-HF: GEOのアップグレード
・基線長 600m  高周波数感度を向上.
・高出力光源, スクイージング
 最大3.5dBの効果確認.
AstroWatch進行中
Hartmut Grote, LV meeting March 2011
・LIGO-Austreria, LIGO-India
・Established in August 2009 to coordinate
the Indian GW community to participate in GW research!
・Funding received for a 3m prototype interferometer
at the Tata Institute for Fundamental Research.
・aLIGOの1台を移設  角度分解能を上げる.

## Slide 32: LCGTの感度限界
- 主要な雑音源で決まる限界感度
- aLIGO や Ad.VIRGOと同等
国際観測網を形成
年間数回以上の重力波信号検出
※感度設計は変更
される可能性があります.

## Slide 33: LCGTの観測確率
銀河あたりのイベントレート:
V. Kalogera et.al.,
ApJ, 601 L179 (2004)
観測レンジ
感度曲線  観測可能距離 280 Mpc
銀河の個数密度 :
R. K. Kopparapu et.al.,
ApJ. 675 1459 (2008)
第一目標: 連星中性子星合体からの重力波の検出
(SNR 8, 最適方向・偏波)
LCGTの観測レート 9.8 events/yr
(1年間の観測での検出確率 99.9%以上)

## Slide 34: 海外望遠鏡との比較
干渉計方式
熱雑音の低減
防振系
aLIGO
Ad. VIRGO
LCGT
観測開始
ET
~ 2016
~ 2016
~ 2017
~ 2026
サイト
Hanford 2台
Livingstone 1台
Pisa 1台
地上
地上
地下
地下
Kamioka 1台
3 台
基線長
4 km
3 km
3 km
10 km
観測レンジ (*1)
306 Mpc
243 Mpc
273 Mpc (*2)
3 Gpc
RSE広帯域
RSE狭帯域
RSE可変帯域
RSE Xylophone
大ビーム径, 低機械損失鏡
熱レンズ効果の補正
低温化
低温化
能動防振系
受動防振系
受動防振系
受動防振系
(*1) 連星中性子性合体現象に対する観測可能距離, 最適方向, 最適偏波, SNR>8.
(*2) 現在、設計の更新作業が進められており, 変更の可能性がある.
2nd-generation detectors
3rd generation

## Slide 35: 第3世代 重力波望遠鏡
3rd-generation detector : ET (Einstein Telescope)
感度 : さらに一桁の改善, 2026年頃観測開始.
長基線長 ~10km, 地下サイトに建設, 低温干渉計

## Slide 36: 干渉計の指向性
・干渉計型重力波検出器: 指向性・偏波依存性がある.
干渉計のアンテナパターン
F+
Fx
Average

## Slide 37: 国際協力
実際上の意義
複数台での同時検出
 検出の信頼度の向上, 偽イベントの除去
重力波信号は微弱
 多くの Fake event が現れる
天文的な意義
天球のカバー  干渉計は 弱い指向性を持つ
検出された場合 --- 天文的情報の取得
波源の位置, 偏波 の情報の取得
 最低3台, 指向性を考慮するとさらに必要
L/H+L/L
L/H+L/L+V
L/H+L/L+V+LCGT
複数台での同時観測の意義
(Ad. LIGO, Ad. VIRGOとの同時観測)

## Slide 38: Parameter estimation
Angular resolution for the source
By H. Tagoshi
H: LIGO-­‐Hanford
L: LIGO-­‐Livingston
V: Virgo, J: LCGT
A: LIGO-­‐Australia
Adding LCGT to (aLIGO + adv. VIRGO) network
 Factor ~3-4 improvement in sky area
S.Fairhaurst
CQG 28(2011) 105021

## Slide 39: LCGT全体スケジュール
・iLCGT : 大型干渉計の安定動作を実現
- 基線長3kmの常温干渉計を動作.
- 比較的シンプルな光学系・防振系構成
- 1ヶ月程度の観測運転  総合システムとしての動作.
・bLCGT : 最終構成での動作
- RSE, 防振系アップグレード
- 低温干渉計としての動作.
・OBS : 長期間観測運転と干渉計チューニング
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
bLCGT
iLCGT
OBS
※スケジュールは
更新される予定です.

## Slide 40: GWIC ロードマップ
Gravitational Waves International Committee Roadmap
http://gwic.ligo.org/roadmap/

## Slide 41
宇宙重力波望遠鏡
- LISA/LPFと DECIGO/DPF -
※Seto+ PRL (2001), Kawamura+ CQG (2011), Ando+ CQG (2010)

## Slide 42: Sources and detectors
DECIGO
LCGT
Core-collapse
Supernovae
NS binary
inspiral
ScoX-1
(1yr)
Pulsar
(1yr)
Massive BH
inspirals
Galactic
binaries
Gravity-gradient noise
(Terrestrial detectors)
Background GWs
from early universe
(Wgw=10-14)
Foreground GWs
LISA
Ground-based detectors : 10Hz - 1kHz  Neutron star, Supernova, …
DECIGO/BBO : 0.1 - 1Hz  IMBH, Background GWs, …
LISA : 1mHz – 0.1Hz  SMBH, Compact binary,...
Notes: DPF has almost the same observation band with that of DECIGO. But the floor level is worse by 8 orders.

## Slide 43: LISA (NGO)
LISA assessment study report (Yellow Book), ESA/SRE (2011) 3, February 2011
LISA web page : http://sci.esa.int/lisa
LISA
- 1mHz付近の重力波を観測.
- 2011年春, 国際協力体制の変更
ESA/NASA  European-only mission http://lisa.nasa.gov/
- 少し縮小したミッションとして再設計進行中.

## Slide 44: LISA Pathfinder (LPF)
M Hewitson for the LPF team, AMALDI, July 15th 2011
LISA Pathfinder
- LISAのための技術実証
重力以外の外力を排除
Differential acceleration of the two TMs
3 x 10-14 m s-2 at 1 mHz
Determine best configuration by experiments
雑音モデルの宇宙実証
Allows the projection of the performance of
technologies to LISA
- 現状
フライトモジュールの大部分が完成.
Awaiting thrusters and launch lock.
Most of the experiments
are already defined.
- 打ち上げ予定 : 2014年

## Slide 45: DECIGO
宇宙の成り立ちに関する知見
インフレーションの直接観測
ダークエネルギーの性質
ダークマターの探査
銀河形成に関する知見
ブラックホール連星の観測
宇宙の基本法則に関する知見
DECIGO
光共振型マイケルソン干渉計
アーム長： 1000 km
レーザーパワー： 10 W
レーザー波長： 532 nm
ミラー直径： 1 m
(DECI-hertz interferometer
Gravitational wave Observatory)
宇宙重力波望遠鏡 (~2027)
 他では得られない豊富なサイエンス
互いに1000km離れた3機のS/C
非接触保持された鏡間距離を
レーザー干渉計によって精密測距
太陽公転軌道
最大４ユニットで相関をとる
Laser
Photo-
detector
1000km
Arm cavity
Drag-free S/C
Arm cavity
Mirror

## Slide 46: Targets and Science
DECIGO
(1 unit)
IMBH inspiral (z~1)
Merger
Frequency [Hz]
GW amplitude [Hz-1/2]
10-4
10-2
100
102
104
10-24
10-22
10-20
10-18
10-16
10-26
DECIGO
(Correlation)
Background GW
(Ωgw ~ 2 x 10-15)
NS inspiral (z~1)
Merger
3month
IMBH binary inspiral
NS binary inspiral
Stochastic background
Galaxy formation (Massive BH)
Cosmology (Inflation, Dark energy)
Fundamental physics
Notes: With this configuration, DECIGO will have this sensitivity curve.
The horizontal axis is frequency, and the vertical axis is sensitivity to GWs in unit of per-root-hertz.
DECIGO has three main targets.
The first one is inspiral of intermediate-mass BHs.
This line represents the amplitude of signal from 1000 solar mass blackhole
binaries at the distance of redshift of one. The binary will merge at the center of the DECIGO band.
This observation may bring us information on the formation of supermassive BHs at the center of galaxies.
The second target is inspiral of neutron star binaries. This yellow line shows
the GW signal amplitude for NS binary at distance of redshift one. The signal is
in the DECIGO band about several years before the merger. The signal moves to higher
frequency in time, and the merger signal will radiated in the band of ground-based
detectors. So DECIGO will work as a predictor for ground based detectors.
The third target is stochastic background GWs from the early universe.
For this target, we need multiple detectors, in order to distinguish the signal
from detectors noise, This green curve represents the noise level by one-year
cross-correlation observation with two interferometer units.
This level reaches to gravitational-wave energy density ratio of 2 times 10^-16.

## Slide 47: DECIGOのロードマップ
 | 2010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ミッション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
目的 | 根幹技術の宇宙実証 銀河系内観測 |  |  |  |  |  |  |  | 重力波の検出 (最小限のスペック) S/C間でのFP干渉計実証 |  |  |  |  |  |  | 重力波天文学 |  |  |  |  | 
構成 | 小型衛星1機 短基線長FP共振器 1台 |  |  |  |  |  |  |  | S/C 3台 干渉計 1台 |  |  |  |  |  |  | S/C 3機 干渉計 3-4ユニット |  |  |  |  | 
Figure: S.Kawamura
DECIGO
Pathfinder
(DPF)
Pre-DECIGO
DECIGO
R&D
Fabrication
R&D
Fabrication
R&D
Fabrication
SDS-1/SWIM

## Slide 48: DECIGOパスファインダー
DECIGOパスファインダー (DPF)
DECIGOのための最初の前哨衛星
DECIGO : 基線長 1000kmの編隊飛行
 DPF 1機の衛星 (基線長30cm干渉計)
350kg級 小型衛星
地球周回軌道 (高度 500km)
DECIGO
1000km
DECIGOの主要技術の宇宙実証
レーザー干渉計, 安定化レーザー光源,
ドラッグフリーシステム、データ取得と解析
Local Sensor
Actuator
Thruster
Laser
DPF
30cm

## Slide 49: DPFの目指す科学的成果

## Slide 50: SWIMによる宇宙実証
CPU: HR5000
(64bit, 33MHz)
System Memory:
2MB Flash Memory
4MB Burst SRAM
4MB Asynch. SRAM
Data Recorder:
1GB SDRAM
1GB Flash Memory
SpW: 3ch
SpaceCube2: Space-qualified Computer
SWIMmn : User Module
Processor test board
GW+Acc. sensor
FPGA board
DAC 16bit x 8 ch
ADC 16bit x 4 ch
 32 ch by MPX
Torsion Antenna x2
~47g test mass
Size: 71 x 221 x 171
Weight: 1.9 kg
Power: 7W
Power ±15V, +5V
SpW x2 for CMD/TLM
Data Rate : 380kbps
Size: 124 x 224 x 174
Weight: 3.5 kg
Power: ~7W
Power +28V
RS422 for CMD/TLM
GPS signal
SDS-1
Bus System
Photo by JAXA
Photo by JAXA
SDS-1搭載のSWIM (Space wire demonstration module)
2009年1月打ち上げ, 2010年9月運用停止
世界で最初の 宇宙重力波検出器
Photo：
JAXA

## Slide 51: 小型科学衛星シリーズ
JAXAの小型科学衛星シリーズの候補
標準衛星バス + 次期固体ロケットを利用して、
最低 3機の小型科学衛星 を打ち上げる計画
1号機 SPRINT-A/EXCEED (~2012年)
UV望遠鏡による惑星観測
2号機 SPRINT-B/ERG (~2014/15年)
地球周辺の磁気圏観測
小型科学衛星1号機 SPRINT-A/EXCEED
Next-generation Solid rocket booster
(M-V Follow-on, Fig. by JAXA)
宇宙分野における新しいサイエンスの
可能性として評価を受けている
DPF: 小型科学衛星3号機 を目指す
打ち上げ目標 : 2016/17年度

## Slide 52
TOBA (Torsion-Bar Antenna)
※Ando+ PRL (2010), Ishidoshiro+ PRL (2011)

## Slide 53: 背景と動機
特に低周波数帯では
大きな重力波振幅, 定常的な重力波源 が期待できる.
重力波の周波数 :
波源の運動の時間スケールを反映
 さまざまな周波数帯での観測が望ましい.
地上望遠鏡では、低周波数帯の重力波観測は困難
・ 検出器の原理的な限界.
・ 地面振動などの環境雑音.
宇宙望遠鏡に行くのは、多大なリソースが必要.
新しい観測方式を提案する
地上でも低周波重力波を観測.
宇宙望遠鏡で独自の周波数帯を観測.

## Slide 54: 捩じれ型アンテナ
2つの棒状試験マスを配置
レーザー干渉計よよって
差動回転変動を検出
地上でも低周波数重力波を観測可能.
宇宙では、さらなる
感度の向上が期待できる.
捩じれ型重力波望遠鏡 (TOBA: Torsion-Bar Antenna)

## Slide 55: TOBAの感度
Bar length : 10m, Mass : 7600kg
Laser source : 1064nm, 10W
Cavity length : 1cm, Finesse : 100
Bar Q-value : 105 , Temp: 4K
Support Loss : 10-10
現実的なパラメータを仮定
試験質量 質量 7,600kg, 長さ 10m
レーザー光源 10W
低温動作 4K
回転周波数
5x10-5 Hz の場合
TOBA

## Slide 56: 観測可能距離
ブラックホール連星の合体現象からの重力波
10Gpcまで観測可能 ( )
Calculation by K.Yagi

## Slide 57: プロトタイプTOBA
・TOBAの小型プロトタイプを開発
- 東京大学・理学系研究科 に設置
- 長さ~20cm, 質量 ~160g
- 常温、真空中、超電導磁気浮上
 低周波数帯(0.2Hz)で世界最高感度.
・背景重力波の探査観測
- 1台の装置での 1晩 (7.5時間)の観測
 安定な時間3.5時間のデータを使用
- 背景重力波の探査
等方・無偏波, 定常・ガウシアン
- 観測結果
0.2Hz背景重力波に上限値
Ishidoshiro, Ando+, PRL (2011)

## Slide 58: TOBA 次のステップ
・TOBAによる同時観測
- 2台目を京都大学・理学研究科に開発.
- 東京大学の装置を同時運転 (2010-)
 背景重力波の観測, データ解析.
・中型TOBA計画
- 長さ1mスケールのTOBA
- 低温・防振による高感度化.

## Slide 59: 回転TOBAプロトタイプ : SWIMmn
超小型宇宙重力波検出器
Test mass
Photo sensor
Coil
TAM: Torsion Antenna Module with free-falling test mass
(Size : 80mm cube, Weight : ~500g)
Reflective-type optical
displacement sensor
Separation to mass ~1mm
Sensitivity ~ 10-9 m/Hz1/2
6 PSs to monitor mass motion
~47g Aluminum, Surface polished
Small magnets for position control
Photo：
JAXA
2009年1月打ち上げ, 2010年9月運用停止
世界で最初の 宇宙重力波検出器

## Slide 60: SWIM による観測運転
長時間データ取得
Jun 17, 2010 ~120 min.
July 15, 2010 ~240 min.
Tokyo
Kyoto
Orbital period
~100min.
地上重力波検出器との同時観測運転
銀河中心方向に感度を持つよう姿勢決定
観測運用は 「平成２２年度 飛翔体による宇宙科
学観測支援経費」の支援を受けて実施されました。

## Slide 61
まとめ

## Slide 62: 地上重力波望遠鏡のロードマップ
2010
2015
2020
2025
ＬＣＧＴ
Ａｄ. ＬＩＧＯ
LIGO
TAMA
Enhanced
LIGO
/CLIO
Advanced
LIGO
LCGT
Advanced
Virgo
VIRGO
/GEO
ET
Obs. range: ~20Mpc
Einstein Telescope
Rate: 10-4 – 10-2 event/yr
US 3rd generation
・1st Generation detector
 幸運なイベント, 上限値
Obs. Range: ~200Mpc
Rate: ~10 event/yr
・2nd Generation detector
 確実な検出, 天体物理
Obs. Range ~3 Gpc
Dairy detection
・3rd Generation detector
 宇宙論

## Slide 63: 宇宙重力波望遠鏡のロードマップ
0.1mHz-10mHz
確実な重力波源
0.1Hz帯
宇宙論的な重力波
LPF
DECIGO
DECIGO
LISA
BBO
LPF
DPF
Pre-DECIGO
LISA
2010
2015
2020
2025
SWIM
技術成熟度の向上
・ Pathfinders
幸運なイベント, 上限値
・ DECIGO / BBO
ほぼ全宇宙をカバー
初期宇宙からの重力波
宇宙論パラメータへの制限
確実な重力波源
・ LISA / Pre-DECIGO
定常的な重力波の観測.

## Slide 64: 国内のアクティビティ (+TOBA)
LCGT (2017~)
Terrestrial Detector
 High freq. events
DECIGO (2027~)
Space observatory
 Low freq. sources
Cosmology
DPF (2015~)
Small Satellite
Galactic events
Earth’s gravity
SWIM (2009~)
First module in orbit
Pre-DECIGO
(2021~)
Satellite Gravity (?~)
Space observatory
 Earth environment
TOBA (2005~)
Novel Detector
configuration
回転TOBA
TOBA (2009~)
2nd TOBA at Kyoto
地上TOBA
低周波
数雑音
低温・防
振技術

## Slide 65: まとめ
LCGT : プロジェクトが始まった
・観測可能距離 200Mpc以上  年間数回以上の重力波検出.
・海外の望遠鏡とともに 第2世代の観測ネットワークを形成
重力波天文学の分野を切り開く.
・LCGTでは, 世界に先駆けて第3世代の技術も実証.
低温干渉計技術, 地下サイト
DECIGO/DPF
・DECIGO 検討と DPF のための搭載機器開発.
・SWIM による宇宙実証試験・観測運転.
TOBA による新しい研究の方向性.
Notes: Now, I will summarize my talk.
DECIGO will provide us fruitful knowledge on the beginning of the universe, dark energy,
and formation of galaxies.
DECIGO pathfinder is a first milestone mission for DECIGO, and being a
strong candidates of JAXA's small satellite series.
In addition, we have developed a SWIM module, which is under operation in orbit.
This is our first precursor to space. Though this is only a small module, we have made
a significant step

## Slide 66: おしらせ (1)
今週土曜日 10:30-18:00, 第四講義室で
「第10回 DECIGOワークショップ」が開催されます。
午前 DECIGO/DPFのサイエンス
午後1 DECIGO/DPFの概要と技術
午後2 宇宙機の軌道・制御技術
参加登録などは必要ありません.

## Slide 67: おしらせ (2)
LCGTに新しい愛称がつきます.
- 昨年度に一般公募 600以上の応募.
- 今年6月頃に決定
(選定委員長: 作家・小川洋子さん)
- 来年1月に公表される予定です.

## Slide 68: 重力波の観測
「ゴールドラッシュ?」

## Slide 69
終わり